Suvestinė redakcija nuo 2008-01-18 iki 2014-12-16

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 38-1380, i. k. 1021100NUTA00000466

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBĖS ETALONŲ PATVIRTINIMO

2002 m. balandžio 5 d. Nr. 466
Vilnius

Įgyvendindama Matavimo vienetų valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 518 (Žin., 1997, Nr. 48-1164; 2003, Nr. 57-2540), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Preambulės pakeitimai:
Nr. 12, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-245 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000012

1. Patvirtinti šiuos matavimo vienetų valstybės etalonus:
1.1. temperatūros vieneto valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Puslaidininkių fizikos institutas). Pirmas ruožas nuo – 189,3 C (83,8 K) iki 0,01 C (273,16 K). Neapibrėžtis mažesnė kaip 0,003 C esant – 189,3 C ir 0,001 C esant 0,01 C. Antras ruožas nuo 0,01 C (273,16 K) iki 660,3 C (933,5 K). Neapibrėžtis mažesnė kaip 0,001 C esant 0,01 C ir 0,004 C esant 660 C;
1.2. laiko ir dažnio valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Puslaidininkių fizikos institutas). Atkuriamo laiko vieneto sekundės neapibrėžtis mažesnė kaip 2xE-14 sekundės. Dažnio vieneto herco neapibrėžtis mažesnė kaip 2xE-14 herco;
1.3. galinių ilgio matų valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – valstybės įmonė Vilniaus metrologijos centras). Matavimo ribos nuo 0,5 mm iki 100 mm, neapibrėžtis mažesnė kaip (0,5+0,5 L) m, L – m;
1.4. oro (dujų) greičio vieneto valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Lietuvos energetikos institutas). Atkuriamas greičio vienetas nuo 0,2 m/s iki 60 m/s su neapibrėžtimi nuo 7 iki 1;
1.5. oro (dujų) tūrio ir debito vienetų valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Lietuvos energetikos institutas). Atkuriami tūrio ir debito vienetai:
1.5.1. naudojant varpo tipo įrenginį debitams iki 16 m-3/h su neapibrėžtimi, mažesne kaip 0,15;
1.5.2. naudojant kritinių tūtų įrenginį debitams iki 350 m- 3/h (pirmas etapas) su neapibrėžtimi, mažesne kaip 0,17;
1.5.3. naudojant pamatinį skaitiklių įrenginį debitams iki 6000 m-3/h su neapibrėžtimi, mažesne kaip 0,30.
1.6. slėgio vieneto valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – valstybės įmonė Vilniaus metrologijos centras). Absoliučiojo ir manometrinio slėgio matavimo ribos nuo 8 kPa iki 7 MPa dujų terpėje su neapibrėžtimi, mažesne kaip 40·10-6 slėgio vertei. Manometrinio slėgio matavimo ribos nuo 0,5 MPa iki 500 MPa skysčio terpėje su neapibrėžtimi, mažesne kaip (50110)·10-6 slėgio vertei;
Papildyta punktu:
Nr. 12, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-245 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000012

1.7. elektrinės varžos vieneto valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Puslaidininkių fizikos institutas). Atkuriamo elektrinės varžos vieneto omo neapibrėžtis neviršija 2·10-7 omo. Atkuriamos 10 kiloomų etaloninės varžos vertės neapibrėžtis neviršija 2·10- 3 omo;
Papildyta punktu:
Nr. 12, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-245 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000012

1.8. skysčių (vandens) tūrio ir debito vienetų valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Lietuvos energetikos institutas). Matavimo ribos nuo 0,01 m3/h iki 100 m3/h, debito vienetai atkuriami su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,12 procento, o tūrio vienetai – su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,08 procento;
Papildyta punktu:
Nr. 12, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-245 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000012

1.9. skysčių (naftos ir naftos produktų), kurių dinaminė klampa ne didesnė kaip 20 mPas, tūrio ir debito valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Lietuvos energetikos institutas). Matavimo ribos nuo 1 m3/h iki 120 m3/h, debito vienetai atkuriami su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,15 procento, o tūrio vienetai – su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,12 procento.
Papildyta punktu:
Nr. 12, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-245 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000012

2. Nustatyti, kad Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos šio nutarimo 1 punkte nurodytuosius valstybei nuosavybės teise priklausančius valstybės etalonus valdo ir naudoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492) nustatyta tvarka ir pagal sudarytas pasaugos sutartis saugo juos sukūrusiose laboratorijose.

MINISTRAS PIRMININKAS	ALGIRDAS BRAZAUSKAS

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 12, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-245 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000012
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 466 "Dėl matavimo vienetų valstybės etalonų patvirtinimo" pakeitimo