PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1-138 „DĖL SKIRTINGŲ GAISRINIŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄVADO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2007 m. kovo 14 d. Nr. 1-89
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 3 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701) 14 punktu:
1. Pakeičiu Skirtingų gaisrinių techninių charakteristikų statybos produktų sąvadą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1-138 „Dėl Skirtingų gaisrinių techninių charakteristikų statybos produktų sąvado patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 33-1201), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. kovo 20 d.

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS	REMIGIJUS BANIULIS

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2006 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. 1-138
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007 m. kovo 14 d.
įsakymo Nr. 1-89 redakcija)

SKIRTINGŲ GAISRINIŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄVADAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Skirtingų gaisrinių techninių charakteristikų statybos produktų sąvadas (toliau – Sąvadas) nustato bendrąsias tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikos klases, kurios buvo paskelbtos šiuose Europos Komisijos sprendimuose (toliau – sprendimas):
1.1. 1996 m. spalio 4 d. sprendime (EB) Nr. 96/603, nustatančiame A klasei „Neturi įtakos gaisrui“ priklausančių produktų, numatytų Sprendime 94/61 l/EB, įgyvendinančiame Tarybos Direktyvos 89/106/EEB sąrašą;
1.2. 2000 m. rugsėjo 6 d. sprendime (EB) Nr. 2000/553, nustatančiame stogo dangų reakcijas į išorinį gaisrą;
1.3. 2003 m. sausio 17 d. sprendime (EB) Nr. 2003/593, nustatančiame tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases;
1.4. 2005 m. gegužės 25 d. sprendime (EB) Nr. 2005/403, nustatančiame stogų ir stogo dangų išorinių priešgaisrinių savybių klases tam tikriems statybos produktams, nurodytiems Tarybos direktyvoje 89/106/EB;
1.5. 2005 m. rugpjūčio 9 d. sprendime (EB) Nr. 2005/610, nustatančiame kai kurių statybos produktų degumo klases;
1.6. 2006 m. kovo 6 d. sprendime (EB) Nr. 2006/213, nustatančiame tam tikrų statybos produktų degumo klases medinių grindų, natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis atžvilgiu;
1.7. 2006 m. rugsėjo 4 d. sprendime (EB) Nr. 2006/600, nustatančiame tam tikrų statybos produktų išorinių degumo charakteristikų klases trisluoksniams metalu dengtiems stogų paneliams;
1.8. 2006 m. spalio 5 d. sprendime (EB) Nr. 2006/673, iš dalies keičiančiame Komisijos sprendimą 2003/43/EB, nustatantį tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases, susijusias su gipso kartono plokštėmis.
2. Sąvade pateikiama informacija apie statybos produktus ir (arba) medžiagas, kurios atitinka visus degumo bei atsparumo ugniai charakteristikų reikalavimus ir kuriems neprivaloma atlikti papildomų bandymų.
3. Sąvade pateikiama Europos Komisijos sprendimuose nustatyta tam tikrų statybos produktų atitikties įvertinimo tvarka, iškilus neaiškumams ar ginčams dėl lietuviškosios versijos dalykinio turinio, pirmenybė teikiama oficialiajai versijai, iš kurios buvo versta.

II. NUORODOS

4. Sąvade pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus ir kitus dokumentus:
4.1. Lietuvos standartą LST EN 312:2004 „Smuikinių plokštės. Techniniai reikalavimai“;
4.2. Lietuvos standartą LST EN 662:2002 „Tampriosios grindų dangos. Susisukimo dėl drėgmės poveikio nustatymas“;
4.3. Lietuvos standartą LST EN 622-3:2004 „Plaušų plokštės. Techniniai reikalavimai. 3 dalis. Vidutinio kietumo medienos plaušų plokščių reikalavimai“;
4.4. Lietuvos standartą LST EN 622-4:1999 „Plaušų plokštės. Techninės sąlygos. 4 dalis. Reikalavimai minkštosioms plokštėms“;
4.5. Lietuvos standartą LST EN 622-5:1999 „Plaušų plokštės. Techninės sąlygos. 5 dalis. Reikalavimai sausosios gamybos plokštėms (MDF)“;
4.6. Lietuvos standartą LST EN 634-2:2000 „Cementu sujungtos smuikinių plokštės. Techniniai reikalavimai. 2 dalis. Reikalavimai paprastu portlandcemenčiu (OPC) sujungtoms smuikinių plokštėms, naudojamoms sausoje, drėgnoje ir išorės aplinkoje“;
4.7. Lietuvos standartą LST EN 300:1999 „Orientuotosios skiedrantų plokštės (OSB). Apibrėžimai, klasifikacija ir techniniai reikalavimai“;
4.8. Lietuvos standartą LST EN 636:2004 „Sluoksniuotoji mediena. Techniniai reikalavimai“;
4.9. Lietuvos standartą LST EN 13353:2004 „Natūralios medienos skydai. Reikalavimai“;
4.10. Lietuvos standartą LST EN 13986:2005 „Medienos skydai, naudojami konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“;
4.11. Lietuvos standartą LST EN 520:2005 „Gipsatinkio plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai“;
4.12. Lietuvos standartą LST EN ISO 536:2001 „Popierius ir kartonas. Gramatūros nustatymas (ISO 536:1995)“;
4.13. Lietuvos standartą LST EN 14195:2005 „Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipsatinkio plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai“;
4.14. Lietuvos standartą LST EN 336:2004 „Statybinė mediena. Matmenys, leistinieji nuokrypiai“;
4.15. Lietuvos standartą LST EN 438-4:2005 „Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu (paprastai vadinami laminatais). 4 dalis. 2 mm ir storesnių sutankintų laminatų, klijuojamų ant pagrindo paviršiaus, klasifikavimas ir techniniai reikalavimai“;
4.16. Lietuvos standartą LST EN 438-3:2005 „Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu (paprastai vadinami laminatais). 3 dalis. Plonesnių kaip 2 mm laminatų, klijuojamų ant pagrindo paviršiaus, klasifikavimas ir techniniai reikalavimai“;
4.17. Lietuvos standartą LST EN 438-7:2005 „Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu (paprastai vadinami laminatais). 7 dalis. Kompaktinių laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai“;
4.18. Lietuvos standartą LST EN 14080:2005 „Medinės konstrukcijos. Klijuota sluoksniuotoji mediena. Reikalavimai“;
4.19. Lietuvos standartą LST EN 13238:2002 „Statybos gaminių degumo bandymai. Kondicionavimo procedūros ir bendrosios pagrindų atrankos taisyklės“;
4.20. LST EN 14782:2006 „Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai. Gaminio specifikacija ir reikalavimai“;
4.21. Lietuvos standartą LST EN 14783:2006 „Visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos gaminio specifikacija ir reikalavimai“;
4.22. Lietuvos standartą LST EN 13162:2003 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai“;
4.23. Lietuvos standartą LST EN 13329:2001 „Laminuotos grindų dangos. Aprašai, reikalavimai ir bandymo metodai“;
4.24. Lietuvos standartą LST EN 548:2004 „Tampriosios grindų dangos. Techniniai vienspalvio ir raštuotojo linoleumo reikalavimai“;
4.25. Lietuvos standartą LST EN 649:2002 „Tampriosios grindų dangos. Vientisos ir įvairialytės polivinilchlorido grindų dangos. Techniniai reikalavimai“;
4.26. Lietuvos standartą LST EN 649:2002/A1:2004 „Tampriosios grindų dangos. Vientisos ir įvairialytės polivinilchlorido grindų dangos. Techniniai reikalavimai“;
4.27. Lietuvos standartą LST EN 651:2002 „Tampriosios grindų dangos. Polivinilchlorido grindų dangos su putplasčio sluoksniu. Techniniai reikalavimai“;
4.28. Lietuvos standartą LST EN 651:2002/A1:2004 „Tampriosios grindų dangos. Polivinilchlorido grindų dangos su putplasčio sluoksniu. Techniniai reikalavimai“;
4.29. Lietuvos standartą LST EN 652:2002 „Tampriosios grindų dangos. Polivinilchlorido grindų dangos su kamštienos pagrindu. Techniniai reikalavimai“;
4.30. Lietuvos standartą LST EN 653:2002 „Tampriosios grindų dangos. Akytojo polivinilchlorido grindų dangos. Techniniai reikalavimai“;
4.31. Lietuvos standartą LST EN 654:2002 „Tampriosios grindų dangos. Stačiakampio formos pusiau lanksčios polivinilchlorido dangos. Techniniai reikalavimai“;
4.32. Lietuvos standartą LST EN 654:2002/A1:2004 „Tampriosios grindų dangos. Stačiakampio formos pusiau lanksčios polivinilchlorido dangos. Techniniai reikalavimai“;
4.33. Lietuvos standartą LST EN 687:2002 „Tampriosios grindų dangos. Techniniai vienspalvio ir raštuotojo linoleumo kamštienos pagrindu reikalavimai“;
4.34. Lietuvos standartą LST EN 1816:2002 „Tampriosios grindų dangos. Techniniai vientisų ir įvairialyčių lygių guminių grindų dangų putplasčio pagrindu reikalavimai“;
4.35. Lietuvos standartą LST EN 1817:2002 „Tampriosios grindų dangos. Techniniai vientisų ir įvairialyčių lygių guminių grindų dangų reikalavimai“;
4.36. Lietuvos standartą LST EN 12199:2002 „Tampriosios grindų dangos. Techniniai vientisų ir įvairialyčių reljefinių guminių grindų dangų reikalavimai“;
4.37. Lietuvos standartą LST EN 1307:2005 „Tekstilinės grindų dangos. Pūkinių kilimų klasifikavimas“;
4.38. Lietuvos standartą LST EN 1470:2002 „Tekstilinės grindų dangos. Neaustinių grindų dangų, išskyrus neaustines pūkuotąsias grindų dangas, klasifikavimas“;
4.39. Lietuvos standartą LST EN 13297:2002 „Tekstilinės grindų dangos. Neaustinių pūkuotųjų grindų dangų klasifikavimas“;
4.40. Lietuvos standartą LST ISO 1766:2007 „Tekstilinės grindų dangos. Pagrindo paviršiuje esamo pūko storio nustatymas (tapatus ISO 1766:1999)“;
4.41. Lietuvos standartą LST EN ISO 9239-1:2002 „Grindų klojinių degumo bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas panaudojant spinduliuotės šilumos šaltinį (ISO 9239-1:2002)“;
4.42. Lietuvos standartą LST EN ISO 9239-1:2004 „Grindų klojinių degumo bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas panaudojant spinduliuotės šilumos šaltinį (ISO 9239-1:2002)“;
4.43. statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720);
4.44. LST EN 13501-1:2002 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. 1 dalis. Klasifikavimas pagal degumo bandymų duomenis“;
4.45. Lietuvos standartą LST EN 1995-1-1:2005 „Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;
4.46. Lietuvos standartą LST EN 1995-1-1:2005/AC:2006 „Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;
4.47. Lietuvos standartą LST EN 13963:2005 „Medžiagos gipsatinkio plokštėms sujungti. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai“;
4.48. Lietuvos standartą LST EN 13963:2005/AC:2006 „Medžiagos gipsatinkio plokštėms sujungti. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai“;
4.49. Lietuvos standartą LST EN 14496:2006 „Šilumos ir garso izoliacinių daugiasluoksnių skydų ir gipsatinkio plokščių klijai gipso pagrindu. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai“;
4.50. Lietuvos standartą LST EN 14509:2007 „Savilaikės dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės. Gamykliniai gaminiai. Techniniai reikalavimai“.

III. STATYBOS PRODUKTŲ DEGUMO KLASĖS

5. Degumo klasės, kurioms be bandymų priskiriami medienos skydai, naudojami statybinėse konstrukcijose, pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė
Medienos skydų(1) gaminiai(2)	LST EN produkto rūšies nuoroda	Minimalus tankis (kg/m3)	Minimalus storis (mm)	Klasė (3) (išskyrus grindų dangas)	Grindų dangos klasė(4)
Smuikinių plokštės	LST EN 312:2004 [4.1. ]	600	9	D-s2, d0	Dfl-s1
Kietosios plaušų plokštės	LST EN 662:2002 [4.2. ]	900	6	D-s2, d0	Dfl-s1
Vidutinio kietumo plaušų plokštės	LST EN 622-3:2004 [4.3. ]	600	9	D-s2, d0	Dfl-s1
		400	9	E,-	Efl
Minkštosios pluoštų plokštės	LST EN 622-4:1999 [4.4. ]	250	9	E,-	Efl
Sausosios gamybos plaušų plokštės (MDF) (5)	LST EN 622-5:1999 [4.5. ]	600	9	D-s2, d0	Dfl-s1
Cementu sujungtos smuikinių plokštės (6)	LST EN 634-2:2000 [4.6. ]	1000	10	B-s1, d0	Bfl-s1
OSB plokštės (7)	LST EN 300:1999 [4.7. ]	600	9	D-s2, d0	Dfl-s1
Sluoksniuotoji mediena	LST EN 636:2004 [4.8. ]	400	9	D-s2, d0	Dfl-s1
Kieto medžio plokštės	LST EN 13353:2004 [4.9. ]	400	12	D-s2, d0	Dfl-s1

PASTABOS:
(1) LST EN 13986:2005 [4.10. ].
(2) Medienos skydai, sumontuoti be oro tarpo prie medžiagos, kurios degumo klasė ne žemesnė kaip A1 arba A2-s1, d0 ir minimalus tankis 10 kg/m3 arba prie medžiagos, kurios degumo klasė ne žemesnė kaip D-s2, d0 ir minimalus tankis 400 kg/m3.
(3) Klasė, kaip nurodyta STR 2.01.04:2004 [4.43. ].
(4) Klasė, kaip nurodyta STR 2.01.04:2004 [4.43. ].
(5) Sausosios gamybos plaušų plokštės.
(6) Cemento kiekis ne mažesnis kaip 75% plokštės masės.
(7) Orientuotosios skiedrantų plokštės.

6. Degumo klasės, kurioms be bandymų priskiriamos gipso plokštės, pateiktos 2 lentelėje.
2 lentelė
Gipso kartono plokštė	Nominalus plokštės storis (mm)	Minimalūs reikalavimai gipsui (medžiagai)		Popieriaus gramatūra(1) (g/m2)	Pagrindas	Degumo klasė(2) (išskyrus grindų dangas)
		tankis (kg/m3)	degumo klasė
Atitinkančios LST EN 520:2005 [4.11.] (išskyrus perforuotąją plokštę)	≥ 6,5 < 9,5	≥ 800	A1	≤ 220	Bet koks medienos produktas, kurio tankis ≥ 400 kg/m3, arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0
	≥ 9,5	≥ 600		≤ 220	Bet koks medienos produktas, kurio tankis ≥ 400 kg/m3, arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0, arba izoliacinis produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip E-d2, sumontuotas, pagal 1 metodą	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0

PASTABOS:
(1) Nustatyta pagal LST EN ISO 536:2001 [4.12. ], turi ne daugiau kaip 5% organinių medžiagų priemaišų.
(2) Klasės, kaip nurodyta STR 2.01.04:2004 [4.43. ].

6.1. Gipso kartono plokštės (toliau – gipso plokštės) montuojamos ir tvirtinamos vienu iš šių trijų metodų:
6.1.1. 1 metodas – mechaniškai tvirtinamos prie pagrindo.
Gipso plokštės arba (daugiasluoksnių sistemų atvejais) bent kraštinis plokščių sluoksnis mechaniškai tvirtinamas prie metalinio pagrindo (pagaminto iš komponentų pagal LST EN 14195:2005 [4.13. ]) arba medinio pagrindo (pagal LST EN 336:2004 [4.14. ] ir LST EN 1995-1-1:2005 [4.45. ] LST EN 1995-1-1:2005/AC:2006 [4.46. ]).
Jeigu pagrindo elementai yra montuojami viena kryptimi, atstumas tarp jų turi būti ne didesnis kaip 50 montuojamų gipso plokščių storių. Jeigu pagrindo elementai yra montuojami ir vertikaliai, ir horizontaliai, atstumas tarp jų turi būti ne didesnis kaip 100 montuojamų gipso plokščių storių. Mechaniniam plokščių tvirtinimui naudojami varžtai, įkabės arba vinys, kurie per gipso plokštę tvirtinami pagrindo centruose kas 300 mm pagrindo elemento ilgio. Už gipso plokščių gali būti oro tarpas arba izoliacinis produktas. Pagrindas gali būti:
a) bet koks medienos produktas, kurio tankis didesnis arba lygus 400 kg/m3, arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0, jei gipso plokščių nominalus storis didesnis arba lygus 6,5 mm ir mažesnis kaip 9,5 mm, o pagrindo tankis – didesnis arba lygus 800 kg/m3, arba
b) bet koks medienos produktas, kurio tankis didesnis arba lygus 400 kg/m3, arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0, jei gipso plokščių nominalus storis didesnis arba lygus 9,5 mm, o pagrindo tankis – didesnis arba lygus 600 kg/m3, arba
c) bet kokia izoliacinė medžiaga, kurios klasė ne mažesnė kaip E-d2, jei gipso plokščių nominalus storis didesnis arba lygus 9,5 mm, o pagrindo tankis – didesnis arba lygus 600 kg/m3.
Bet kurioje gipso plokščių jungties vietoje turi likti tarpas, mažesnis arba lygus 4 mm. Ši nuostata taikoma bet kuriai jungčiai, neatsižvelgiant į tai, ar jungtį tiesiogiai palaiko ar nepalaiko pagrindo elementas, ir neatsižvelgiant į tai, ar jungtis yra ar nėra užpildyta medžiaga plokštėms sujungti.
a) ir b) atvejais kiekviena jungtis tarp gipso plokščių, kurios tiesiogiai nepalaiko pagrindo elementas ir kurios tarpas yra didesnis kaip 1 mm, visiškai užpildoma medžiaga plokštėms sujungti, kaip apibrėžta LST EN 13963:2005 [4.47. ] (kitos jungtys gali likti neužpildytos).
c) atveju visos jungtys tarp gipso plokščių visiškai užpildomos medžiaga plokštėms sujungti, kaip apibrėžta LST EN 13963:2005 [4.47. ], LST EN 13963:2005/AC:2006 [4.48. ].
6.1.2. 2 metodas – mechaniškai tvirtinamos prie medienos konstrukcijos pagrindo.
Gipso plokštės mechaniškai tvirtinamos prie medienos konstrukcijos pagrindo, kurio tankis didesnis arba lygus 400 kg/m3.
Tarp gipso plokščių ir pagrindo negali būti jokio tarpo.
Mechaniniam plokščių tvirtinimui naudojami varžtai, įkabės arba vinys. Atstumas tarp mechaninio tvirtinimo vietų turi atitikti 1 metode nurodytas taisykles.
Bet kurioje gipso plokščių jungtyje turi likti 4 mm arba mažesnis tarpas, kuris gali likti neužpildytas.
6.1.3. 3 metodas – mechaniškai tvirtinamos arba klijuojamos prie statinio konstrukcijų (sauso tvirtinimo sistema).
Gipso plokštės tiesiogiai tvirtinamos prie ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų.
Gipso plokštės gali būti tvirtinamos prie statinio konstrukcijų per gipso plokštę varžtais ar vinimis arba tam tikrose vietose klijuojamos klijais gipso pagrindu, kaip apibrėžta LST EN 14496:2006 [4.49. ].
Bet kuriuo atveju varžtais, vinimis ar klijais turi būti tvirtinama ne tankiau kaip kas 600 mm vertikaliai bei horizontaliai nuo plokštės centrų.
Bet kurioje gipso plokščių jungtyje gali likti neužpildytas tarpas.
7. Degumo klasės, kurioms be bandymų priskiriamos presuotos (aukšto slėgio) dekoratyvinės laminato plokštės, pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė
Presuotos dekoratyvinės laminato plokštės(1)	Produkto elementai	Minimalus tankis (kg/m3)	Minimalus storis (mm)	Degumo klasė (išskyrus grindų dangas)
Vidaus darbams skirtos kompaktinės plokštės(2)	Kompaktinės presuotos laminato plokštės pagal LST EN 438-4:2005 [4.15.]	1350	6	D-s2, d0
Vidaus darbams skirtos kompaktinės presuotos laminato plokštės su medienos pagrindu(2)	Mišrios presuotos laminato plokštės pagal LST EN 438-3:2005 [4.16. ], priklijuotos ant medienos pagrindo iš abiejų pusių, medienos pagrindo mažiausias storis 12 mm, pagal LST EN 13986:2005 [4.10. ] klijuojama naudojant PVA arba termoaktyviuosius klijus, kai išeiga nuo 60 iki 120 g/m2	Medienos pagrindo – 600, presuotos laminato plokštės – 1350	Medienos pagrindo – 12, presuotos laminato plokštės ≥ 0,5 iš abiejų pagrindo pusių	D-s2, d0

PASTABOS:
(1) Arba plokštės tiesiogiai pritvirtintos (be oro tarpo) prie medžiagos, kurios degumo klasė ne žemesnė kaip A2-s1, d0 ir tankis ne mažesnis kaip 600 kg/m3, arba sumontuotos ant medinio ar metalinio rėmo su nevėdinamu (tuštuma atvira tik viršuje) ne mažesniu kaip 30 mm oro tarpu, konstrukcijos apačioje anga apsaugoma ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės medžiagomis.
(2) Laikomasi Lietuvos standarto LST EN 438-7:2005 [4.17. ] reikalavimų.

8. Degumo klasės, kurioms be bandymų priskiriami medienos statybos produktai, pateiktos 4 lentelėje. Ši lentelė taikoma visoms medienos statybos produktų rūšims, numatytoms produktų standartuose.
4 lentelė
Medienos statybos produktai	Produkto elementai	Minimalus tankis (kg/m3)	Minimalus storis (mm)	Degumo klasė(3) (išskyrus grindų dangas)
Medienos statybos produktai	Medienos statybos produktai su stačiakampiais skersiniais pjūviais, suformuotais pjaunant, obliuojant ar kitais būdais, arba su apvaliais skersiniais pjūviais	350	22	D-s2, d0
Klijuota sluoksniuota mediena (glulam)(1)	Klijuoti laminuoti medienos produktai pagal LST EN 14080:2005 [4.18.]	380(2)	40	D-s2, d0

PASTABOS:
(1) Taikoma visoms medienos rūšims ir klijams, kuriems taikomas produkto standartas.
(2) Kondicionuotos pagal LST EN 13238:2002 [4.19. ].
(3) Sprendimo 2000/14/EB priedo 1 lentelėje nurodytos klasės.

9. Medžiagos, kurios be bandymų priskiriamos A1 ir A1fl degumo klasėms, pateiktos 5 lentelėj e.
9.1. Laikoma, kad gaminiai atitinka A1 ar A1fl degumo klasę, jeigu jie pagaminti tik iš 5 lentelėje pateiktų medžiagų. Gaminiai, pagaminti suklijuojant vieną ar daugiau pateiktų medžiagų, gali būti priskirti A1 ar A1fl klasei be bandymų su sąlyga, kad klijų masė ar tūris neviršija 0,1% bendros gaminio masės ar tūrio.
9.2. Skydų (plokščių) gaminiai (pvz., izoliuojančios medžiagos) su vienu ar daugiau organiniu sluoksniu arba gaminiai, turintys organinių medžiagų, kurios nėra paskirstytos tolygiai (išskyrus klijus), nepriskiriami šios klasės gaminiams.
9.3. Gaminiai, pagaminti padengiant vieną iš 5 lentelėje išvardytų medžiagų neorganiniu sluoksniu (pvz., padengti metalo gaminiai), taip pat gali būti priskirti A1 ar A1fl klasei be bandymų.
9.4. Nė viena 5 lentelėje išvardyta medžiaga negali turėti organinės tolygiai paskirstytos medžiagos, kurios masė ar tūris yra daugiau kaip 0,1% bendros gaminio masės ar tūrio.
5 lentelė
Medžiaga	Pastabos
Neapdorotas molis
Išputintas (neapdorotas) perlitas
Išputintas (neapdorotas) vermikulitas
Mineralinė vata
Putstiklis (akytasis stiklas)
Betonas	Įskaitant išmaišytą betoną ir surenkamus gelžbetoninius bei įveržtus gaminius
Betonas, skirtas užpildui (sunkus ir lengvas užpildas, išskyrus su termoizoliaciniu sluoksniu)	Gali būti su priedais ir priemaišomis, pigmentais ir kitomis medžiagomis, įskaitant blokinį betoną
Autoklave suformuoti akytojo betono gaminiai
Pluoštinis cementas
Cementas
Kalkės
Krosnių šlakas/smulkinti pelenai (PFA)
Mineralinis užpildas
Geležis, plienas ir nerūdijantis plienas	Negalutinai sudalytoje formoje
Varis ir vario lydiniai	Negalutinai sudalytoje formoje
Cinkas ir cinko lydiniai	Negalutinai sudalytoje formoje
Aliuminis ir aliuminio lydiniai	Negalutinai sudalytoje formoje
Švinas	Negalutinai sudalytoje formoje
Gipsas ir gipso pagrindo tinkas	Gali būti su priemaišomis, sunkiais užpildais ir lengvais užpildais
Skiedinys su neorganinėmis rišamosiomis medžiagomis	Tinkavimo/glaistymo skiediniai ir grindų išlyginimo skiediniai, kurių pagrindas yra viena ar daugiau neorganinių rišamųjų medžiagų, t. y. cementas, kalkės, mūro cementas ir gipsas
Molio gaminiai	Molio gaminiai ir kitos molio medžiagos, su ar be smėlio, kuro ir kitų priedų. Įskaitomos ir plytos, dalys, grindiniai ir priešgaisrinio molio gaminiai (pvz., kaminams)
Kalcio silikato gaminiai	Gaminiai, pagaminti iš kalkių mišinio ir natūralių silicio medžiagų (smėlio, silicio skaldos ar uolienos bei mišinių). Gali turėti dažančių pigmentų
Natūralaus akmens ir skalūno gaminiai	Apdoroti ar neapdoroti elementai iš natūralaus akmens ar skalūno
Gipso gaminiai	Įskaitant blokus ir kitus gaminius iš kalcio sulfido ir vandens, kuriuose gali būti pluošto, užpildų ir kitų priemaišų ir nuspalvinti pigmentais
Teracas	Įskaitant ir iš anksto įterptų betono dalelių, taip pat ir ant esančio klojinio
Stiklas	Įskaitant karščiu grūdintą, chemiškai kietintą, laminuotą ir armuotą stiklą
Stiklo keramika	Stiklo keramika, susidedanti iš kristalinio ir kitų stiklų
Keramika	Įskaitant presuotų dalelių ir formuotus produktus

10. Stogų dangos, kurios be bandymų priskiriamos BROOF (t1) klasei, pateiktos 6 lentelėje.
6 lentelė
Stogo dangos medžiagos, gaminiai(1)	Pastabos
Natūralaus skalūno, akmens šiferis(2)
Akmeninės, betoninės, molinės, keraminės ar plieninės čerpės(2)	Bet kuris dangos išorinis paviršius turi būti pagamintas iš neorganinių medžiagų arba jo PCS (4) ≤ 4,0 MJ/m2, arba masė ≤ 200 g/m2
Pluoštais sustiprinti cemento gaminiai: plokšti ar profiliniai lakštai, skydai(2)	PCS ≤ 3,0 MJ/kg
Aliuminio, aliuminio lydinių, vario, vario lydinių, cinko, cinko lydinių, plieno, nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno, plieniniai su apsauginiu sluoksniu, stiklu emaliuoto plieno plokšti ar profiliniai metalo lakštai(2).	Storis ≥ 0,4 mm. Bet kuris dangos išorinis paviršius turi būti pagamintas iš neorganinių medžiagų arba jo PCS ≤ 4,0 MJ/m, arba masė ≤ 200 g/m
Statybos produktai, visiškai padengti neorganinėmis medžiagomis, išvardytomis dešinėje	Laisvai paberto žvyro sluoksnis, kurio storis ≥ 50 mm, arba masė ≥ 80 kg/m2 (dalelių mažiausia frakcija -4 mm, didžiausia – 32 mm) / Cemento ir smėlio išlyginamasis sluoksnis, kurio storis ≥ 30 mm / Akmens ar mineralinis pabarstas, kurio storis ≥ 40 mm
Plastizoliu padengti plieniniai stogo dangos lakštai(3)	Stogo dangos lakštai, atitinkantys LST EN 14782:2006 [4.20. ] ir LST EN 14783:2006 [4.21. ], kuriuos sudaro profiliuoti plieno lakštai, plokšti plieno lakštai ar padengti, galvanizuoti arba cinko ir aliuminio lydiniu padengti ritinio plieno, kurio metalo storis ≥ 0,40 mm ir kurio išorinė (lauko) pusė padengta organine danga, o kita (vidinė) pusė nebūtinai padengta organine danga, lakštai. Iš išorės padengti plastizolio / dažais, kurių maksimalus nominalus sausos dangos storis yra 0,20 mm ir kurių PCS ne didesnis kaip 8,0 MJ/m2, o maksimali sausa masė yra 330 g/m2. Kitos pusės organinės dangos (jei tokia yra) PCS(4) ne didesnis kaip 4,0 MJ/m2, o maksimali sausa masė ne didesnė kaip 200 g/m2

PASTABOS:
(1) Stogo danga – viršutinis statybos produktais ar gaminiais suformuotas stogo sluoksnis.
(2) Šių dangų pagrindo mažiausia degumo klasė D-s2, d2 ir mažiausias tankis – 400 kg/m3.
(3) Montuojami kaip viena danga dengiantis neizoliuotas stogas, tiesiogiai pritvirtinti prie laikančiųjų denginio konstrukcijų, kurių degumo klasė yra A2-s1, d0 arba aukštesnė. Kai plastizoliu dengti plieno stogo dangos lakštai suformuoja statinio, kurio denginio laikančiųjų konstrukcijų degumo klasė yra A2-s1, d0 arba aukštesnė, išorinį (viršutinį hidroizoliacinį) sluoksnį, kuriame iš karto po plastizoliu dengto plieno lakštu yra izoliacijos sluoksnis ir kurio degumo klasė yra A2-s1, d0 arba aukštesnė. Po lakštu esančią izoliaciją turi sudaryti mineralinė vata, atitinkanti LST EN 13162:2003 [4.22. ] standartą, kartu su atskiriančiu stiklaplasčio audiniu, kurio minimalus tankis yra 10 kg/m3 (maksimalus nominalus dervų kiekis 5% svorio), o mineralinės vatos storis ≥ 80 mm, arba akmens vata, kurios minimalus tankis yra 25 kg/m3 (maksimalus nominalus dervų kiekis 3,5% svorio), o storis ≥ 80 mm.
Plastizoliu dengti plieno stogo dangos lakštai turi būti sujungiami siekiant įvykdyti šiuos reikalavimus:
– trapecijos formos profiliuotas lakštas – šoninis užlaidas turi būti bent per vieną briauną, o galiniai užlaidai – ne mažesni kaip 100 mm;
– sinusoidės formos gofruotas lakštas – šoninis užlaidas turi būti bent per 1,5 raukšlės, o galiniai užlaidai – ne mažesni kaip 100 mm;
– plokšti lakštai/plokštės – šoniniai ir galiniai užlaidai – ne mažesni kaip 100 mm;
– statmenos (vertikalios) sujungtos sistemos – šoninio užlaido sujungimo sistemoje turi būti vertikalus status užleistas arba užgaubtas sujungimas, kurio pakanka, kad būtų glaudus vientisas ryšys tarp lakštų, ir kuris nepraleidžia vandens, o galiniai užlaidai – ne mažesni kaip 100 mm.
Naudojami sandarikliai turi būti sudaryti iš butilo mastikos arba panašios medžiagos, kurios nominalus tankis yra 1500–1700 kg/m3 ir kurios jungimosi vietos užlaidas yra padengtas apie 45 g/m tankio ištisiniu sluoksniu.
Stogo dangos lakštai prie laikančiosios konstrukcijos tvirtinami mechaniniu būdu taip, kad stogo konstrukcija išlaikytų struktūrinį stabilumą ir būtų užtikrintas glaudus vientisas ryšys tarp lakštų. Konstrukcijos jungimosi vietos turi būti nepralaidžios vandeniui.
(4) PCS – bendras šilumos potencialas.

11. Degumo klasė, kuri be bandymų priskiriama laminuotoms grindų dangoms, pateikiama 7 lentelėje.
7 lentelė
Grindų dangos tipas(1)	Produkto elementai	Minimalus tankis (kg/m3)	Minimalus bendras storis (mm)	Degumo klasė(2)
Laminuotos grindų dangos	Laminuotos grindų dangos, pagamintos pagal LST EN 13329:2001 [4.23.	800	6,5	EFL

PASTABOS:
(1) Grindų dangos paklotos ant D-s2, d0 ar aukštesnės degumo klasės medinio pagrindo, ant A2-s1, d0 ar ant aukštesnės degumo klasės bet kokios kitos medžiagos pagrindo.
(2) Klasės, kurios nurodytos Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje.

12. Degumo klasės, kurios be bandymų priskiriamos tampriosioms grindų dangoms, pateikiamos 8 lentelėje.
8 lentelė
Grindų dangų gaminiai(1)	LST EN produkto rūšies nuoroda	Minimali masė (g/m2)	Maksimali masė (g/m2)	Minimalus vidutinis storis (mm)	Degumo klasė (2)
Vienspalvis ir raštuotasis linoleumas	LST EN 548:2004 [4.24. ]	2300	4900	2	EFL
Vientisos ir įvairialytės polivinilchlorido grindų dangos	LST EN 649:2002 [4.25. ] / LST EN 649:2002/Al:2004 [4.26. ]	2300	3900	1,5	EFL
Polivinilchlorido grindų dangos su putplasčio sluoksniu	LST EN 651:2002 [4.27.] / LST EN 651:2002/Al:2004 [4.28.]	1700	5400	2	EFL
Polivinilchlorido grindų dangos su kamštienos pagrindu	LST EN 652:2002 [4.29. ]	3400	3700	3,2	EFL
Akytojo polivinilchlorido grindų dangos	LST EN 653:2002 [4.30. ]	1000	2800	1,1	EFL
Stačiakampio formos pusiau lanksčios polivinilchlorido dangos	LST EN 654:2002 [4.31.] LST / EN 654:2002/Al:2004 [4.32. ]	4200	5000	2	EFL
Vienspalvis ir raštuotasis linoleumas kamštienos pagrindu	LST EN 687:2002 [4.33. ]	2900	5300	2,5	EFL
Vientisos ir įvairialytės lygių guminių grindų dangos putplasčio pagrindu	LST EN 1816:2002 [4.34. ]	3400	4300	4	EFL
Vientisos ir įvairialytės lygios guminės grindų dangos	LST EN 1817:2002 [4.35.]	3000	6000	1,8	EFL
Vientisos ir įvairialytės reljefinės guminės grindų dangos	LST EN 12199:2002 [4.36. ]	4600	6700	2,5	EFL

PASTABOS:
(1) Grindų dangos, laisvai paklotos ant D-s2, d0 ar aukštesnės degumo klasės medinio pagrindo, ar kito A2-s1, d0 ar aukštesnės degumo klasės pagrindo.
(2) Klasės, kurios nurodytos Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje.

13. Degumo klasės, kurios be bandymų priskiriamos tekstilinėms grindų dangoms, pateikiamos 9 lentelėje.
9 lentelė
Grindų dangų gaminiai(1)	LST EN produkto rūšies nuoroda	Degumo klasė(2)
Pūkiniai kilimai(3)	LST EN 1307:2005 [4.37. ]	EFL
Neaustinės grindų dangos, išskyrus neaustines pūkuotąsias grindų dangas(3)	LST EN 1470:2002 [4.38. ]	EFL
Neaustinės pūkuotosios grindų dangos(3)	LST EN 13297:2002 [4.39. ]	EFL

PASTABOS:
(1) Klijuotos arba laisvai paklotos grindų dangos, dengiamos ant A2-s1, d0 ar aukštesnės degumo klasės pagrindo.
(2) Klasė, kaip nurodyta STR 2.01.04:2004 [4.43. ].
(3) Tekstilinės grindų dangos, kurių maksimali masė yra 4800 g/m2, o maksimalus pūko storis – 1,8 mm (LST ISO 1766:2007 [4.40. ]) ir:
– paviršius iš 100% vilnos;
– paviršius iš 80% ar daugiau vilnos ir 20% ar mažiau poliamido;
– paviršius iš 80% ar daugiau vilnos ir 20% ar mažiau poliamido/poliesterio;
– paviršius iš 100% poliamido;
– paviršius iš 100% polipropileno ir esant SBR putplasčio pagrindui bendra masė yra didesnė kaip 780 g/m2. Visi polipropileno kilimai kitais putplasčio pagrindais neįtraukiami.

14. Degumo klasės, kurios be bandymų priskiriamos medinėms grindų dangoms, pateikiamos 10 lentelėje.
10 lentelė
Medžiaga(1),(7)	Produkto duomenys(4)	Mažiausias vidutinis tankis(5) (kg/m3)	Mažiausias bendras storis (mm)	Galutinės naudojimo sąlygos	Grindų klasė(3)
Medinės grindys ir parketas	Natūralaus ąžuolo arba beržo grindys su paviršiaus danga	Beržas: 680 / Ąžuolas: 650	8	Priklijuotas prie pagrindo(6)	Cfl-s1
	Natūralaus ąžuolo, beržo arba eglės grindys su paviršiaus danga	Beržas: 680 / Ąžuolas: 650 / Eglė: 450	20	Su oro tarpu arba be jo
	Natūralaus medžio grindų dangos su paviršiaus danga bei grindys, nenurodytos aukščiau	390	8	Be oro tarpo po apačia	Df-s1
			20	Su oro tarpu po apačia
Medžio parketas	Daugiasluoksnis parketas, kurio viršutinis sluoksnis – ąžuolinis, mažiausiai 5 mm storio, su paviršiaus danga	650 / (viršutinis sluoksnis)	10	Priklijuotas prie pagrindo(6)	Cfl-s1
			14(2)	Su oro tarpu po apačia arba be jo
	Daugiasluoksnis parketas, kurio paviršiaus danga bei grindys, nenurodytos aukščiau	500	8	Priklijuotas prie pagrindo	Dfl-s1
			10	Be oro tarpo po apačia
			14	Su oro tarpu po apačia arba be jo
Faneruota grindų danga	Faneruota grindų danga su paviršiaus danga	800	6(2)	Be oro tarpo po apačia	Dfl-s1

PASTABOS:
(1) Pritvirtintos laikantis LST EN ISO 9239-1:2002 [4.41. ] ir LST EN ISO 9239-1:2004 [4.42. ] standartų, ant ne žemesnio kaip D-s2, d0 klasės pagrindo, kurio tankis – mažiausiai 400 kg/m3 arba paliekant oro tarpą po apačia.
(2) Ne mažesnės kaip E klasės grindų tarpsluoksnis, kurio didžiausias storis – 3 m, gali būti naudojamas klojant grindų dangą be oro tarpo, kai naudojami 14 mm ar storesni parketo produktai arba faneruota grindų danga.
(3) STR 2.01.04:2004 [4.43. ] nurodyta klasė.
(4) Paviršius gali būti padengtas akrilu, poliuretanu, muilu 50–100 g/m2 arba alyva 20–60 g/m2.
(5) Kondicionavimas taikomas pagal LST EN 13238 [4.19. ] (50 RH 23 °C).
(6) Ne mažesnės kaip A2-s1, d0 klasės medžiaga.
(7) Taip pat taikoma laiptų pakopoms.

15. Degumo klasės, kurios be bandymų priskiriamos natūraliosios medienos skydinėms apkaloms ir apkaloms dailylentėmis, pateikiamos 11 lentelėje.
11 lentelė
Medžiaga(11)	Produkto duomenys(5)	Mažiausias vidutinis tankis(6) (kg/m3)	Mažiausias bendras storis(7) (mm)	Galutinės naudojimo sąlygos(4)	Klasė(3)
Skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis(1)	Medžio lentos su įlaidu ir išdroža arba be jų ir su profiliuotu paviršiumi arba be jo	390	9/6	Be oro tarpo arba po apačia esančiu uždaru oro tarpu	D-s2, d2
			12/8		D-s2, d0
Skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis(2)	Medžio lentos su įlaidu ir išdroža arba be jų ir su profiliuotu paviršiumi arba be jo	390	9/6	Su atviru oro tarpu už apkalos ≤ 20 mm	D-s2, d0
			18/12	Be oro tarpo arba už apkalos esančiu uždaru oro tarpu
Juostos pavidalo mediniai elementai(8)	Ant atraminio rėmo tvirtinamos medinės lentos(9)	390	18	Atviros angos orui paliekamos iš visų pusių(10)	D-s2, d0

PASTABOS:
(1) Mechaniniu būdu tvirtinamos ant medinėmis lentomis sutvirtinto atraminio rėmo, tarpus užsandarinus arba užpildžius ne mažesnės kaip A2-s1, d0 klasės medžiaga, kurios mažiausias tankis yra 10 kg/m3, arba užpildžius ne mažesnės kaip E klasės medžiaga arba celiuliozės izoliacija, su už jų esančia garų užtvara arba be jos. Medinis produktas turi būti tokios formos, kad jį būtų galima tvirtinti be atvirų siūlių.
(2) Tvirtinami mechaniniu būdu ant medinėmis lentomis sutvirtinto atraminio rėmo už jų paliekant atvirą oro tarpą arba be jo. Medinis produktas turi būti tokios formos, kad jį būtų galima tvirtinti be atvirų siūlių.
(3) STR 2.01.04:2004 [4.43. ] nurodyta klasė.
(4) Atviras oro tarpas suteikia ventiliacijos už produkto galimybę, uždaras oro tarpas tokios galimybės nepaliktų. Už oro tarpo esanti medžiaga turi būti ne mažesnė kaip A2-s1, d0 klasės, kurios mažiausias tankis – 10 kg/m3. Už uždaro, mažiausiai 20 mm oro tarpo, esant vertikaliai sukaltoms medžio lentoms, naudojama medžiaga turi būti ne mažesnės kaip D-s2, d0 klasės.
(5) Tai visų tipų siūlės, pvz., sudurtinės, įlaidinės.
(6) Kondicionavimas pagal LST EN 13238:2002 [4.19. ].
(7) Kaip pavaizduota toliau esančiame 1 paveiksle. Dailylentės išorinės pusės profiliuota dalis sudaro ne daugiau kaip 20% plokštumos arba 25%, jei matuojama abiejose (matomoje ir nematomoje) dailylentės pusėse. Sudurtinėms siūlėms prie siūlės sandūros taikomas didesnis storis.
(8) Stačiakampės medinės lentos su apvalintais kampais arba be jų, pritvirtintos horizontaliai arba vertikaliai ant atraminio rėmo, su oro tarpais iš visų pusių, dažniausiai naudojamos šalia kitų statybos elementų, vidaus ir (arba) išorės apdailai.
(9) Maksimalų veikiamą paviršių (visos stačiakampių lentų pusės ir medinis atraminis rėmas) sudaro ne daugiau kaip 110% visos plokštumos, žr. 2 paveikslą.
(10) Kiti, arčiau nei 100 mm nuo juostos pavidalo medinių dalių (neįskaitant jų atraminio rėmo) esantys statybos elementai, turi būti ne mažesnės kaip A2-s1, d0 klasės, 100-300 mm atstumu – ne mažesnės kaip B-s1, d0 klasės, ir esantys daugiau kaip 300 mm atstumu – ne mažesnės kaip D-s2, d0 klasės.
(11) Taip pat taikoma laiptams.

1 paveikslas. Natūraliosios medienos skydinėms apkaloms ir dailylentėms

2 paveikslas. Didžiausias medžio juostos elementų matomas plotas 2n (t + w) + a ≤ 1,10.

Čia:
n – statybinio kartono gabalų skaičius, tenkantis vienam metrui;
t – kiekvienos medinės lentos storis (m);
w – kiekvienos medinės lentos plotis (m);
a – medinio atraminio rėmo (jei toks yra) plotas (m2), tenkantis 1 m2 medinės juostos elementui.

16. Degumo klasės, kurios be bandymų priskiriamos trisluoksniams metalu dengtiems stogo paneliams, pateikiamos 12 lentelėje.
12 lentelė
Produktas(1)	Produkto charakteristikos	Medžiagos minimalus tankis	Klasė(2)
Trisluoksniai paneliai stogams, dengti plienu, nerūdijančiu plienu ar aliuminiu	Pagal LST EN 14509:2007(1) [4.50. ]	PUR 35 kg/m3 / arba	BROOF (t1)
		MV (vertikaliai orientuoto pluošto plokštė) 80 kg/m3 / arba	BROOF (t2)
		MV (visiškai užpildytos plokštės) 110 kg/m3	BROOF (t3)

PASTABOS:
(1) Paneliai su profiliuota išorine metalo danga:
– minimalus storis: 0,4 mm dangoms iš plieno ir nerūdijančio plieno;
– minimalus storis: 0,9 mm dangoms iš aliuminio;
– vainikėlio užlaida mažiausiai 15 mm užeina ant kitos vainikėlio pusės (šoninis užleidimas – išilginė jungtis), arba metalinis dangtelis ant išilginės jungties, visiškai uždengiantis sujungtus vainikėlius arba paaukštintas užlankas ant išilginės jungties;
– kur įmanoma, galinė užlaida didesnė ar lygi 75 mm;
– dangą, saugančią nuo nepalankių oro sąlygų, sudaro PVC dažai, kurių maksimalus nominalus sausos plėvelės storis yra 0,200 mm, kurių PCS nėra didesnis nei 8,0 MJ/m2, o maksimali sausa masė yra 300 g/m2 arba bet kokie kiti plonasluoksniai dažai, neviršijantys prieš tai pateiktų storio rodiklių;
– minimali degumo klasė – D-s3, d0 be pakraščio apsaugos pagal LST EN 13501-1:2002 [4.44. ].
(2) Klasė, kaip nurodyta STR 2.01.04:2004 [4.43. ] lentelėje.

Vartojami simboliai: PUR – poliuretanas; MV – mineralinė vata; PVC – polivinilchloridas; PCS – bendras šiluminis potencialas.

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2007-03-01 raštu Nr. (13-2)-D8-1810
______________