Patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-683

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS
PTR 4.01.08:2007 „PARKETO GRINDŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.08:2007 „Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo parketo grindų tvarkybos darbų sąnaudų normatyvus. Kiekviename normatyve darbo sąnaudos, medžiagų kiekiai ar mechanizmų naudojimo trukmė pateikiami apibrėžtam vienetiniam darbui, jį išreiškiant fiziniais matavimo vienetais.
2. Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvai yra naudojami nustatant tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.
3. Be Reglamente nustatytų normatyvų gali būti taikomi ir kiti darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų rengimo sistemą.
4. Reglamento priede pateikiami normatyvai yra taikomi vadovaujantis kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80) ir kitais teisės aktais.

II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

5. Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui. Normatyvas nustatomas orientuojantis į vidutines darbo sąnaudas. Sąnaudų normatyvo pagrindimui sudaromi darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus įrankius, medžiagas, mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.
6. Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų vienetinio darbo laiko norma apskaičiuojama pagal darbo atlikimo technologiją, atitinkančią darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.
7. Parketo grindų tvarkomieji paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai pateikiami Reglamento priede.
8. Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro bendrieji nurodymai, darbų apimčių skaičiavimo taisyklės, normatyvų koeficientai, sąnaudų normatyvai su darbų sudėčių aprašymais, vienetinių darbų aprašymais ir matavimo vienetais, vidutinėmis darbą atliekančiųjų kategorijomis, darbo laiko sąnaudomis, išreikštomis darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudomis, išreikštomis mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudomis, išreikštomis fiziniais matavimo vienetais.
9. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.08:2007 „Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
1 priedas

PARKETO GRINDŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius parketo grindų tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų parketo grindų tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina parketo grindų tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikštelės ribose ir pakėlimas iki 7 m aukščio;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Skydinis parketas būna su tiesialinijiniu, geometriniu piešiniu bei su meniniu (surenkamu) piešiniu.
8. Skydinis parketas su tiesialinijiniu, geometriniu piešiniu būna: su nesudėtingu tiesialinijiniu piešiniu (skydai sudėti „eglute“, „special“ tipo kvadratais ir pan.); su stambiu tiesialinijiniu, geometriniu piešiniu (rombai, trikampiai, stačiakampiai ir pan.); su smulkiu tiesialinijiniu, geometriniu sudėtingu piešiniu (rombai, trikampiai, stačiakampiai ir pan.).
9. Skydinis parketas su meniniu surenkamu piešiniu būna: su nesudėtingu, pasikartojančiu ornamentu (stambios žvaigždės, frizai, meandrai ir pan.); su vidutinio sudėtingumo smulkiu, pasikartojančiu ornamentu; su sudėtingu, nepasikartojančiu smulkiu ornamentu.
10. Normatyvai numato pagaminto iš ąžuolo ir kitų vertingų medžio veislių (raudonmedžio, citrinmedžio, kedro, riešutmedžio ir pan.) skydinio parketo restauravimą.
11. Normatyvuose nenumatytas parketo pagrindo restauravimas, atkūrimas.

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimų ir projektavimo duomenis, išvedant pakeitimo procentą, perklijavimo (perklojimo) procentą. Kiekvienai skydinio parketo rūšiai perklojimo, pakeitimo procentas nustatomas atskirai.
2. Darbų apimties matas – restauruojamų grindų m2.

III. Sąnaudų normatyvai

	1. Skydinio parketo su nesudėtingu, tiesialinijiniu piešiniu (skydai sudėti „eglutė“, „special“ tipo kvadratais ir pan.) restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Sunykusių vietų pašalinimas, perklijuojamų skydų, detalių ardymas.
	2. Grindjuosčių nuėmimas.
	3. Pagrindo valymas.
	4. Medžiagų parinkimas.
	5. Detalių pagaminimas ir pritaikymas.
	6. Klijavimas, tvirtinant vinimis.
	7. Vinių pašalinimas priklijavus.
	8. Paviršiaus drožimas, šlifavimas, švitravimas, vaškavimas (pritaikymas prie autentiško paviršiaus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-1	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 10% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš. val.

A15-2	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš. val.

A15-3	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30 % ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,8	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš. val.

A15-4	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš. val.

A15-5	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	4,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš. val.

A15-6	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	4,9	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš. val.

A15-7	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,2	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš. val.

A15-8	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,1	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš. val.

A15-9	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,7	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš. val.

A15-10	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	4,3	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš. val.

A15-11	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš. val.

A15-12	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,6	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš. val.

A15-13	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	6,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš. val.

A15-14	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	4,6	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš. val.

A15-15	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,6	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš. val.

A15-16	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,8	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš. val.

A15-17	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,9	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš. val.

A15-18	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	7,2	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš. val.

A15-19	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	6,2	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,2	maš. val.

A15-20	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	6,7	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,2	maš. val.

A15-21	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	7,1	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,2	maš. val.

A15-22	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	8,2	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,2	maš. val.

A15-23	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	7,8	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,01	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-24	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	8,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,01	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-25	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	8,9	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,01	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,000005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-26	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	9,2	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,012	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-27	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	9,9	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,012	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

	2. Skydinio parketo su stambiu tiesialinijiniu, geometriniu piešiniu (rombai, trikampiai, stačiakampiai ir pan.) restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Sunykusių vietų pašalinimas, perklijuojamų skydų, detalių ardymas.
	2. Grindjuosčių nuėmimas.
	3. Pagrindo valymas.
	4. Medžiagų parinkimas.
	5. Detalių pagaminimas ir pritaikymas.
	6. Klijavimas, tvirtinant vinimis.
	7. Vinių pašalinimas priklijavus.
	8. Paviršiaus drožimas, šlifavimas, švitravimas, vaškavimas (pritaikymas prie autentiško paviršiaus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-28	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 10% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	7,2	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš. val.

A15-29	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	9,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš. val.

A15-30	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	12,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš. val.

A15-31	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš. val.

A15-32	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	17,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš. val.

A15-33	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	20,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš. val.

A15-34	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,002	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš. val.

A15-35	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	13,5	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš. val.

A15-36	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	17,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš. val.

A15-37	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	19,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš. val.

A15-38	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš. val.

A15-39	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	25,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš. val.

A15-40	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,004	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš. val.

A15-41	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	20,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš. val.

A15-42	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš. val.

A15-43	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš. val.

A15-44	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	29,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš. val.

A15-45	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš. val.

A15-46	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-47	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	30,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-48	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	33,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-49	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,008	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-50	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,01	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-51	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	37,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,01	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-52	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,01	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-53	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	41,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,012	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,0	maš. val.

A15-54	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	44,0	žm. val.
100123	Ąžuolinės lentos	0,012	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,0	maš. val.

	3. Skydinio parketo su smulkiu tiesialinijiniu, geometriniu sudėtingu piešiniu (rombai, trikampiai, stačiakampiai ir pan.) restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Sunykusių vietų pašalinimas, perklijuojamų skydų, detalių ardymas.
	2. Grindjuosčių nuėmimas.
	3. Pagrindo valymas.
	4. Medžiagų parinkimas.
	5. Detalių pagaminimas ir pritaikymas.
	6. Klijavimas, tvirtinant vinimis.
	7. Vinių pašalinimas priklijavus.
	8. Paviršiaus drožimas, šlifavimas, švitravimas, vaškavimas (pritaikymas prie autentiško paviršiaus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-55	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 10% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	9,2	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0005	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš. val.

A15-56	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	12,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0005	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš. val.

A15-57	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	16,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0005	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš. val.

A15-58	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	19,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0005	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš. val.

A15-59	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	24,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0005	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš. val.

A15-60	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0005	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš. val.

A15-61	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0005	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš. val.

A15-62	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,001	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš. val.

A15-63	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,001	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš. val.

A15-64	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,001	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš. val.

A15-65	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	29,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,001	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš. val.

A15-66	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	33,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,001	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš. val.

A15-67	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,001	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš. val.

A15-68	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0016	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,3	maš. val.

A15-69	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0016	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,3	maš. val.

A15-70	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0016	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,3	maš. val.

A15-71	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	38,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0016	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,3	maš. val.

A15-72	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0016	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,3	maš. val.

A15-73	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0021	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,4	maš. val.

A15-74	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0021	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,4	maš. val.

A15-75	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	43,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0021	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,4	maš. val.

A15-76	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	47,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0021	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,4	maš. val.

A15-77	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	45,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-78	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	49,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-79	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-80	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	54,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0031	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0072	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,6	maš. val.

A15-81	Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	58,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0031	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0072	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

	4. Skydinio parketo su meniniu surenkamu stambiu, pasikartojančiu piešiniu restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Piešinio kopijavimas.
	2. Šablonų pasigaminimas.
	3. Sunykusių vietų pašalinimas, perklijuojamų skydų, detalių ardymas.
	4. Grindjuosčių nuėmimas.
	5. Pagrindo valymas.
	6. Medžiagų parinkimas.
	7. Detalių pagaminimas (pagal šabloną) ir pritaikymas.
	8. Klijavimas, tvirtinant vinimis.
	9. Vinių pašalinimas priklijavus.
	10. Piešinio ryškinimas.
	11. Paviršiaus drožimas, šlifavimas, švitravimas, vaškavimas (pritaikymas prie autentiško paviršiaus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-82	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 10%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	9,9	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0007	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0014	m³
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-83	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0007	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0014	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-84	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	19,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0007	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0014	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-85	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0007	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0014	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-86	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0007	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0014	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-87	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0007	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0014	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-88	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0007	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0014	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-89	Skydinio parketo su meniniu surenkamu, stambiu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	21,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0015	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0029	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-90	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	25,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0015	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0029	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-91	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	30,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0015	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0029	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-92	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	33,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0015	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0029	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-93	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	38,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0015	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0029	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-94	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0015	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0029	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-95	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	31,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0022	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0043	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-96	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0022	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0043	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-97	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0022	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0043	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-98	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	44,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0022	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0043	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-99	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	48,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0022	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0043	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-100	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-101	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-102	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	43,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-103	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	47,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-104	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	45,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,003	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,5	maš. val.

A15-105	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	49,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,003	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,5	maš. val.

A15-106	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,003	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,5	maš. val.

A15-107	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	54,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0035	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0072	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,00005	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,5	maš. val.

A15-108	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	58,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0035	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0072	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,5	maš. val.

	5. Skydinio parketo su meniniu surenkamu smulkiu, pasikartojančiu vidutinio sudėtingumo piešiniu restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Piešinio kopijavimas.
	2. Šablonų pasigaminimas.
	3. Sunykusių vietų pašalinimas, perklijuojamų skydų, detalių ardymas.
	4. Grindjuosčių nuėmimas.
	5. Pagrindo valymas.
	6. Medžiagų parinkimas.
	7. Detalių pagaminimas (pagal šabloną) ir pritaikymas.
	8. Klijavimas, tvirtinant vinimis.
	9. Vinių pašalinimas priklijavus.
	10. Piešinio ryškinimas.
	11. Paviršiaus drožimas, šlifavimas, švitravimas, vaškavimas (pritaikymas prie autentiško paviršiaus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-109	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 10%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-110	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	16,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-111	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	21,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-112	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-113	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	30,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-114	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-115	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš. val.

A15-116	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-117	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-118	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	33,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-119	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	37,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-120	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	41,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-121	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	45,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš. val.

A15-122	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0018	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-123	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0018	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-124	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	44,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0018	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-125	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	49,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0018	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-126	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	53,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0018	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,5	maš. val.

A15-127	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	46,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-128	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	52,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-129	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	56,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-130	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	61,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0048	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,5	maš. val.

A15-131	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	58,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,003	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,5	maš. val.

A15-132	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	63,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,003	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,5	maš. val.

A15-133	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	67,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,003	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,006	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,5	maš. val.

A15-134	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	70,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0036	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0072	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,5	maš. val.

A15-135	Skydinio parketo su meniniu surenkamu pasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	74,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0036	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0072	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,5	maš. val.

	6. Skydinio parketo su meniniu surenkamu, sudėtingu nepasikartojančiu piešiniu restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Piešinio kopijavimas.
	2. Šablonų pasigaminimas.
	3. Sunykusių vietų pašalinimas, perklijuojamų skydų, detalių ardymas.
	4. Grindjuosčių nuėmimas.
	5. Pagrindo valymas.
	6. Medžiagų parinkimas.
	7. Detalių pagaminimas (pagal šabloną) ir pritaikymas.
	8. Klijavimas, tvirtinant vinimis.
	9. Vinių pašalinimas priklijavus.
	10. Piešinio ryškinimas.
	11. Paviršiaus drožimas, šlifavimas, švitravimas, vaškavimas (pritaikymas prie autentiško paviršiaus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-136	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 10%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	12,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0006	m³
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-137	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	17,5	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0006	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-138	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0006	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-139	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0006	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-140	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	33,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0006	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-141	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	38,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0006	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-142	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	43,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0012	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0006	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš. val.

A15-143	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 20%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	25,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-144	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	30,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-145	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-146	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	40,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-147	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	46,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-148	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 20% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	50,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0024	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0012	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,0	maš. val.

A15-149	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 30%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	38,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0036	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0018	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,0	maš. val.

A15-150	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	43,0	žm. val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0036	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0018	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš. val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,0	maš.val.

A15-151	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	48,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0036	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0018	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,0	maš.val.

A15-152	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	53,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0036	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0018	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,0	maš.val.

A15-153	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	58,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0036	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0018	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	6,0	maš.val.

A15-154	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 40%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	50,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0048	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,0	maš.val.

A15-155	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	55,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0048	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,0	maš.val.

A15-156	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	60,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0048	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,0	maš.val.

A15-157	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 40% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	66,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0048	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0024	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	7,0	maš.val.

A15-158	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	63,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,003	m³
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,125	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,0	maš.val.

A15-159	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	68,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,003	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,0	maš.val.

A15-160	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 50% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	73,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,006	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,003	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,0	maš.val.

A15-161	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 60%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	76,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0072	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	9,0	maš.val.

A15-162	Skydinio parketo su meniniu, surenkamu, sudėtingu, nepasikartojančiu piešiniu restauravimas, pridedant iki 60% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%		m2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	81,0	žm.val.
100027	Vertingų veislių lentos	0,0072	m³
100123	Ąžuolinės lentos	0,0036	m³
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
240047	Terpentinas	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
920005	Stalių klijai	0,175	kg
419173	Šlifavimo mašina	0,15	maš.val.
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	9,0	maš.val.

	7. Sudėtingos parketo lentelių dangos įrengimas, kai į 1kv.m grindų telpa iki 100 lentelių

Darbų sudėtis:	1. Pagrindo paviršiaus paruošimas (valymas).
	2. Parketo geometrinio piešinio žymėjimas ant pagrindo.
	3. Lentelių atrinkimas, rūšiavimas.
	4. Parketo dangos įrengimas klijuojant ir prikalant vinimis.
	5. Pakloto parketo dangos paruošimas šlifavimui (valymas).
	6. Mechanizmų prijungimas prie tinklo.
	7. Šlifavimas būgnine parketo šlifuote.
	8. Šlifavimas diskine šlifavimo-poliravimo mašina.
	9. Kampų, pakraščių šlifavimas kampine šlifuote.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-163	Sudėtinga parketo lentelių danga, jas klijuojant ir prikalant, kai 1kv.m telpa iki 100 lentelių		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,18	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,28	kg
230209	Klijai	0,36	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
534047	Vienetinis parketas	1,05	m2
419168	Kampinė šlifuotė	0,29	maš.val.
419169	Būgninė parketo šlifuotė	0,18	maš.val.
489198	Šlifavimo-poliravimo mašina	0,11	maš.val.

	8. Seno, daug kartų lakuoto, apleisto ir sunkiai valomo parketo šlifavimas

Darbų sudėtis:	1. Paviršiaus valymas.
	2. Mechanizmų prijungimas prie tinklo.
	3. Šlifavimas būgnine parketo šlifuote.
	4. Kampų, pakraščių šlifavimas kampine šlifuote.
	5. Šlifavimas diskine šlifavimo-poliravimo mašina.
	6. Nušlifuoto parketo laikinas užklojimas plėvele ir presuotu kartonu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A15-164	Seno, daug kartų lakuoto, apleisto ir sunkiai valomo parketo šlifavimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.
220040	Polietileninė plėvelė	1,05	m2
990023	Kartonas	1,05	m2
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,33	m2
419168	Kampinė šlifuotė	0,04	maš.val.
419169	Būgninė parketo šlifuotė	0,23	maš.val.
489198	Šlifavimo-poliravimo mašina	0,12	maš.val.

_________________