LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

Dėl GRĘŽINIŲ KERNO TVARKYMO, SAUGOJIMO IR TYRIMO LIETUVOS GEOLOGIJOS MUZIEJuje TAISYKLių patvirtinimo

2008 m. sausio 18 d. Nr. 1-13
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 833 „Dėl Lietuvos geologijos muziejaus steigėjo funkcijų perdavimo“ (Žin., 2006, Nr. 94-3689) ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 314 (Žin., 2002, Nr. 81-3494), 13.5 punktu:
1. Tvirtinu Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir tyrimo Lietuvos geologijos muziejuje taisykles (pridedama).
2. Pavedu Lietuvos geologijos muziejaus (toliau – Muziejus) direktoriui iki 2008 m. kovo 1 d. nustatyta tvarka patvirtinti ir paskelbti Muziejaus interneto svetainėje (www.lgm.lt):
Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir jų teikimo kainas;
gręžinių kerno katalogo sudarymo ir pildymo reikalavimus;
tyrinių registracijos žurnalo ir kerno kortelių katalogo formas.
3. Nustatau, jog šio įsakymo 1 punkte nurodytos taisyklės įsigalioja nuo 2008 m. kovo 1 d.

Direktorius	Juozas Mockevičius

_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-13

GRĘŽINIŲ KERNO TVARKYMO, SAUGOJIMO IR TYRIMO LIETUVOS GEOLOGIJOS MUZIEJuje TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir tyrimo Lietuvos geologijos muziejuje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gręžinių kerno (ir/ar jo tyrinių) tvarkymą, saugojimą ir tyrimą Lietuvos geologijos muziejaus (toliau – Muziejus) kerno saugykloje bei šių Taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
gręžinių kernas – uoliena, iškelta iš žemės gelmių gręžimo metu (cilindrinio stulpelio ar birios masės pavidalo);
kerno išeiga – pragręžto uolienos intervalo ir faktiškai pakelto kerno ilgių santykis, išreikštas procentais;
kerno saugykla – specialiai įrengta Lietuvos geologijos muziejaus patalpa, skirta tvarkyti, saugoti ir tirti gręžinių kerną;
tyrinys – paruoštas arba iš karto tinkantis tirti ėminys, bandinys, mėginys, pavyzdys;
ėminys – tiriamosios visumos dalies, paimtos tirti arba bandyti, apibendrinamasis pavadinimas;
bandinys – tiriamosios visumos dalis, paimta tiriamojo objekto fizikinėms techninėms charakteristikoms nustatyti;
mėginys – tiriamosios visumos dalis, paimta tiriamojo objekto cheminėms, fizikinėms cheminėms, biocheminėms, biologinėms, mikrobiologinėms ir pan. charakteristikoms nustatyti;
pavyzdys – pavienis objektas arba jo dalis, turintis visas būdingąsias objekto savybes, skirtas tirti, bandyti arba palyginti.
3. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Žemės gelmių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164) vartojamas sąvokas ir jų apibrėžimus.
4. Gręžinių kernas (toliau – kernas) yra valstybės nuosavybė. Duomenys apie kerną yra Valstybinės geologinės informacinės sistemos dalis. Kernas kaupiamas ir saugomas Muziejaus kerno saugykloje, kurios išlaikymas finansuojamas iš Muziejui skiriamų biudžeto lėšų bei pajamų, gautų už paslaugas, susijusias su kerno naudojimu, ir kitas Muziejaus teikiamas paslaugas.
5. Muziejus vykdo šias funkcijas, susijusias su kerno (ir/ar jo tyrinių) tvarkymu:
5.1. užtikrina ilgalaikį kerno tvarkymą, saugojimą, jo priežiūrą ir apsaugą, tinkamas sąlygas darbui su kernu ir jo tyriniais;
5.2. komplektuoja, prižiūri ir aptarnauja kerno saugojimo ir pateikimo įrangą bei technologiją;
5.3. pateikia kerną (ir/ar jo tyrinius) tyrimui pagal suinteresuotų asmenų paklausimus, išskyrus teisės aktų nustatytus apribojimus;
5.4. tvarko kerno dokumentaciją, kerno ir jo tyrinių rinkinius bei vykdo duomenų apie kerną apibendrinimą.
6. Muziejus gali teikti papildomas paslaugas suinteresuotiems asmenims pagal jų pateiktus rašytinius prašymus: kerno pjovimą, gludinimą, tyrinių paėmimą, fotografavimą, geologines konsultacijas, papildomų literatūros ir kitų informacijos duomenų surinkimą ir kt. Papildomų paslaugų sąrašą ir jų teikimo kainas tvirtina Muziejaus direktorius, suderinęs su Konkurencijos taryba.
7. Muziejuje saugomo kerno vertinimas, likvidavimas ar jo kiekio mažinimas vykdomas pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Muziejaus direktorių bendru įsakymu sudarytos komisijos sprendimus.

II. Kerno PERDAVIMAS SAUGOJIMUI

8. Juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, perduoda Muziejui kerną, gautą vykdant geologinį tyrimą (toliau – kerno pateikėjai). Tarnybos direktorius nustato asmenų, turinčių leidimus tirti žemės gelmes, sąrašą, kurie privalo perduoti Muziejui kerną, gautą geologinio tyrimo metu.
9. Į Muziejaus kerno saugyklą perduodamas kernas turi atitikti šiuos reikalavimus:
9.1. kernas perduodamas sudėtas tik į standartines dėžes, kurių vidinis ilgis 100 cm, vidinis plotis 56 cm (1 priedas). Dėžės gaminamos iš 1,6 cm storio apipjautų lentų; vidinės pertvaros gaminamos iš 1,0–1,3 cm storio apipjautų, obliuotų lentų. Dėžės aukštis parenkamas pagal kerno skersmenį (10 ± 5 cm). Dėžės šonai ir galai turi būti obliuoti;
9.2. biriam ir greitai suyrančiam kernui (molis, smiltainis, kreida ir pan.) dėžės iš vidaus išklojamos pergaminu, ruberoidu, polietilenine plėvele ar kita drėgmei atsparia medžiaga. Dėžių galai apskardinami 20 mm pločio 0,3–0,5 mm storio juostele. Dangtis gaminamas iš lentų arba 0,4 cm storio medžio plaušo plokštės;
9.3. užrašai rašomi ant vidinių pertvarų viršutinio krašto, kuris privalo būti nuobliuotas. Užrašai rašomi ant prikalamos plonos lentelės, medžio plaušo plokštės ar faneros;
9.4. kernas turi būti nuplautas arba nuvalytas nuo gręžimo skiedinio;
9.5. greitai dūlantis, tirpstantis kernas turi būti konservuojamas, užtikrinant jo ilgalaikį išlikimą;
9.6. kernas dedamas į dėžėse esančias sekcijas iš kairės į dešinę (gilėjimo kryptimi), pradedant nuo tolimiausiojo kairiojo dėžės kampo, tiksliai sujungiant kerno gabalus;
9.7. kiekvieno pakelto kerno intervalo (gręžimo reiso) pabaigoje prikalama skersinė 1,0–1,3 cm storio pertvara. Ji turi atitikti sekcijos plotį;
9.8. kiekvieno pakelto kerno intervalo pabaiga ant išilginės pertvaros dažais ar žymekliu pažymima rodykle, šalia užrašant intervalo gylį metrais 0,1 m tikslumu (1 priedas). Nepakėlus kerno, prikalama dar viena skersinė pertvara, o tarp pertvarų tvirtinama ar įdedama lentelė arba etiketė su informacija apie gręžimo reisą;
9.9. dėžėje esančio kerno intervalo pradžia ir pabaiga nustatoma pagal gręžimo reisų etiketes bei atsižvelgiant į kerno išeigą ir užrašoma dažais arba žymekliu ant dėžių šoninių lentelių viršaus;
9.10. sudėto kerno intervalo pradžią, pabaigą bei sluoksnių ribų gylius žymintys skaičiai ir rodyklės užrašomi tamsios spalvos bituminiu laku, emaliniais ar kitokio tipo atspariais dažais ant dėžių šonų ir pertvarų kraštų. Tyrinių ėmimo vietos, gyliai bei jų paskirties simboliai užrašomi paprastu minkštu pieštuku;
9.11. ant priekinio dėžės šono prikalama 46 cm ilgio, 8 cm aukščio (gali kisti pagal dėžių aukštį), 0,3 cm storio medžio plaušo plokštės (faneros) lentelė. Joje užrašomas gręžinio pavadinimas, numeris, dėžėje esančio kerno intervalas ir dėžės eilės numeris. Ant pirmosios ir paskutiniosios dėžės papildomai prikalamos dvi 15 cm ilgio, 8 cm aukščio lentelės, kuriose užrašoma 1:200 000 mastelio topografinio lapo nomenklatūra ir gręžimo metai. Užrašai rašomi tamsios spalvos bituminiu laku, emaliniais NC ir kitokio tipo dažais, panaudojant trafaretus, antspauduojant, rašant teptuku, būtinai laikantis šriftų pagal indeksus H-131, K-131, U-131 (1 priedas);
9.12. visiškai sutvarkytas kernas fotografuojamas taip, kad vienas kadras apimtų visą dėžę. Atskiri kerno gabalai gali būti fotografuojami stambiu planu. Perduodant kerną kartu perduodami ir kokybiški fotonegatyvai arba laikmena su skaitmeninėmis nuotraukomis.
10. Jeigu kernas prieš perduodant į Muziejaus kerno saugyklą buvo tirtas, tyrinių ėmimo vietos turi būti pažymėtos ant išilginės pertvaros paprastu minkštu pieštuku strėle pažymint pavyzdžio paėmimo vietą bei paskirtį sutartiniu ženklu (2 priedas). Atrenkant tyrinius iš sluoksnio labai tankiai (pvz., spektrinei, palinologinei analizei), galima nurodyti paskirties simbolį bei atrinkimo intervalą tik ties pirmo ir paskutinio tyrinių paėmimo vietomis.
11. Aprašymo metu nustatytos kietų uolienų sluoksnių ribos pažymimos ant išilginės pertvaros rodykle, greta užrašant gylį (1 priedas). Nustačius ribą tarp birių uolienų, papildomai tarp jų prikalama 1,0–1,3 cm storio skersinė pertvara.
12. Jeigu nurodyti gręžimo reisų gyliai nedera su sluoksnių ribomis, nustatytomis pagal geofizinių tyrimų gręžinyje duomenis, ant kerno dėžės daromos atitinkamos papildomos žymos.
13. Kerno dėžėje esančio kerno intervalo pradžios ir pabaigos gyliai nurodomi atitinkamuose dėžės galuose, juos, atsižvelgiant į kerno išeigą, apskaičiavus nuo artimiausių sluoksnių ribų.
14. Kerno saugojimui leidžiama naudoti plastmasinę ar metalinę (aliumininę) tarą, griežtai laikantis reikalaujamų vidinių dėžės dydžių (1 priedas).
15. Perduodant kerną saugojimui, sudaromas kerno priėmimo ir perdavimo aktas (3 priedas), kurį pasirašo Muziejaus direktorius ar jo įgaliotas Muziejaus darbuotojas ir kerno pateikėjo atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Aktą tvirtina Muziejaus direktorius.
16. Gręžinių, išgręžtų vieno geologinio tyrimo metu, kernui galima sudaryti bendrą aktą.
17. Į Muziejaus kerno saugyklą kerną pristato bei jį iškrauna kerno pateikėjai savo lėšomis.
18. Perduodant kerną saugojimui pateikiami šie dokumentai:
18.1. kerno priėmimo ir perdavimo aktas (3 priedas);
18.2. gręžinio geologinio pjūvio kolonėlė arba scheminis pjūvio aprašymas (skyrių tikslumu, nurodant uolienų atmainas ir stratigrafinius indeksus);
18.3. užpildytas kerno katalogas, kurio sudarymo ir pildymo reikalavimus tvirtina Muziejaus direktorius;
18.4. geofizinių tyrimų gręžinyje diagramų kopijos, patvirtintos kerno pateikėjo atstovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (išskyrus atvejį, kai kerno pateikėjas yra fizinis asmuo). Šio punkto reikalavimas netaikomas informacijai, kurios naudojimas yra apribotas;
18.5. kerno fotonegatyvai arba laikmena su skaitmeninėmis nuotraukomis;
18.6. kiti dokumentai ar jų patvirtintos kopijos apie gręžinį (termogramos, fotonuotraukos, lauko knygelės ir kt.), pagal kerno pateikėjo nuožiūrą;
18.7. gręžinio gręžimo vieta su koordinatėmis nurodoma geologinėje kolonėlėje, pjūvio aprašyme arba pridedamoje schemoje (gręžinių grupei).
19. Į Muziejaus kerno saugyklą gali būti pristatomas ir neužbaigto geologinio tyrimo kernas, neturintis visos privalomos dokumentacijos. Tokiu atveju sudaromas kerno laikino priėmimo ir perdavimo aktas, nurodant kerno saugojimo ir tyrimo kerno saugykloje sąlygas ir šalių įsipareigojimus. Užbaigus geologinį tyrimą ir visiškai sutvarkius kerną bei jo dokumentaciją, jis perduodamas Muziejaus kerno saugyklai bendra šių Taisyklių tvarka.

III. NaudojimAsiS kernu

20. Muziejus privalo užtikrinti kerno ir informacijos apie jį pateikimą ir naudojimą teisės aktų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.
21. Kernas (ir/ar jo tyriniai) ir duomenys apie kerną yra prieinami visiems juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtines veiklos sutartis, išskyrus apribojimus, nustatytus įstatymuose. Kerną (ir/ar jo tyrinius) tirti ir susipažinti su duomenimis apie kerną galima šių Taisyklių nustatyta tvarka Muziejaus darbo laiku: darbo dienomis, išskyrus penktadienius – nuo 8 iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 iki 15.45 val., darbo dienomis prieš šventes – nuo 8 iki 16 val. Pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val., adresas: Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.
22. Siekiant Muziejaus kerno saugykloje atlikti kerno tyrimą (taip pat ir imti tyrinius, atlikti matavimus geofiziniais prietaisais ir kt.) mokslo, mokymo ar kitais tikslais ir/ar gauti duomenis apie kerną, reikia užpildyti ir pateikti Muziejui raštišką prašymą, taip pat gauti Muziejaus direktoriaus arba jo įgalioto asmens leidimą, kuris įforminamas atitinkama rezoliucija ant prašymo. Už kerno saugumą tyrimo metu atsako lankytoją lydintis atsakingas Muziejaus darbuotojas.
23. Norint gauti šių Taisyklių 22 punkte nurodytą leidimą reikia:
23.1. raštu Muziejui pateiktame prašyme (užsakyme) nurodyti pageidaujamus tirti gręžinius ir kerno intervalus, numatomus tyrinių ėmimo būdus ir apimtis;
23.2. raštu įsipareigoti laikytis šių Taisyklių bei užsiregistruoti Muziejaus lankytojų registracijos žurnale.
24. Visi paimti kerno tyriniai turi būti užregistruoti specialiame tyrinių registracijos žurnale ir kerno kortelių kataloge. Minėto žurnalo ir kerno kortelių katalogo formas tvirtina Muziejaus direktorius. Formos skelbiamos Muziejaus interneto svetainėje adresu www.lgm.lt.
25. Atrenkant tyrimui uolienų tyrinius privalo būti paliekama ne mažiau nei 50 proc. kerno – išilgai perpjauto uolienos cilindrinio stulpelio arba padalintos birios masės.
26. Išskirtiniais atvejais, atskiru Muziejaus direktoriaus leidimu, galimas ištisinio kerno tyrinių paėmimas. Paėmus 10 cm ir ilgesnį ištisinio kerno tyrinį, jo vietoje tarp dviejų skersinių pertvarų įdedama kaladėlė, o ties pertvaromis užrašoma rodyklė, intervalo gylis ir paėmimo paskirties simbolis.
27. Tyrinių paėmimas iš ypatingos svarbos (atraminių, stratotipinių ir kt.) gręžinių kerno gali būti ribojamas Muziejaus ir Tarnybos direktorių bendru įsakymu.
28. Su kerno tyrimu Muziejaus kerno saugykloje susijusios paslaugos yra mokamos, išskyrus šių Taisyklių numatytas išimtis. Paslaugų įkainius nustato Muziejaus direktorius, suderinęs su Konkurencijos taryba.
29. Duomenys apie kerną ir su jo tyrimu susijusios paslaugos teikiamos nemokamai:
29.1. mokesčių administravimo (išskyrus Juridinių asmenų registro duomenis) ir teisėtvarkos institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;
29.2. Tarnybos darbuotojams, vykdantiems tarnybines užduotis (būtina pateikti atitinkamo Tarnybos rašto ar įsakymo kopiją);
29.3. valstybės įstaigoms ir institucijoms, vykdantiems kontrolės funkcijas;
29.4. kerno pateikėjams, pageidaujantiems apžiūrėti jų perduotą kerną arba gauti jų pateiktus duomenis apie kerną kartą per kalendorinius metus.
30. Muziejaus kerno saugyklos lankytojai privalo:
30.1. imti tyrinius tik Muziejaus direktoriaus išduotame leidime suderintais būdais ir kiekiais;
30.2. saugoti kerną (ir/ar jo tyrinius), jo negadinti ir nekeisti kerno padėties (viršus–apačia) kerno saugojimo dėžėse;
30.3. laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos taisyklių.
31. Kernas gali likti išdėliotas tyrimui ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, jei prašyme (užsakyme) nėra nurodytas ilgesnis terminas.
32. Kerno išvežimo iš Lietuvos Respublikos reikalavimus ir tvarką nustato Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklės, patvirtintos 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1624 (Žin., 1996, Nr. 1-22; 2005, Nr. 53-1797).
33. Muziejaus darbuotojai privalo iš visų kerno saugyklos lankytojų reikalauti laikytis šių Taisyklių.
34. Muziejaus direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę nutraukti leidimą naudotis Muziejaus kerno saugykla ir/ar jo neišduoti pakartotinai, jei lankytojai nesilaiko šių Taisyklių.
35. Perleisti (dovanoti, keisti) kerną (viso gręžinio ar jo dalies) kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms galima tik teisės aktų nustatyta tvarka, gavus Tarnybos leidimą.
36. Muziejaus darbuotojai, lankytojai arba kiti asmenys, nesilaikantys šių Taisyklių reikalavimų, gali būti traukiami administracinėn, baudžiamojon ir civilinėn atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir tyrimo Lietuvos geologijos muziejuje taisyklių
1 priedas

Dėžės su kernu brėžinys

(pav.)
_____________________
** TIC pastaba. Pav. žr.
Žin., 2008, Nr. 11-400, 124 psl. **

_________________

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir tyrimo Lietuvos geologijos muziejuje taisyklių
2 priedas

Pavyzdžių ir tyrinių paėmimo iš gręžinių kerno žymėjimo sutartiniai ženklai

Cheminei išsamiai analizei			Kristalinių uolienų mineraloginei analizei			Mikroplyšiuotumo nustatymui
Cheminei neišsamiai analizei			Šlifui			Fizinių parametrų matavimui (tankiui, magnetiniam imlumui)
Karbonatingumo (CO2) analizei			Antšlifiui			Uolienos (kerno) pavyzdys (ženklas per visą paėmimo ilgį)
Spektrinei analizei			Rūdinių uolienų tyrimui			Orientuoto kerno pavyzdys
Terminei analizei			Monomineralinės frakcijos išskyrimui			Makrofaunos tyrimams
Rentgenografinei analizei			Technologiniams tyrimams			Mikrofaunos tyrimams
Izotopiniams tyrimams (nurodant izotopo simbolį)			Fizinių mechaninių savybių tyrimams			Makrofloros tyrimams (karpologija, atspaudai ir kt.)
Absoliutinio amžiaus nustatymui (nurodant izotopo simbolį)			Filtracijos koeficiento matavimui			Mikrofloros tyrimams
Paleomagnetiniams tyrimams			Bitumų cheminei analizei			Šalia sutartinio ženklo didžiąja raide nurodomas faunos ar floros tipas, klasė ar poklasė. Pvz.: T – trilobitai / F – foraminiferai / A – akritarchai / D – diatomėjos ir pan.
Litologinei analizei			Bitumų liminescencinei analizei
Granuliometrinei analizei (inž. geologiniams tyrimams)			Organinės anglies nustatymui
Klastinės medžiagos petrografinei analizei			Poringumo ir laidumo matavimui
			Prisotinimo nafta matavimui

Pastabos:
1. Ties pavyzdžio ar tyrinio (iki 10 cm ilgio) paėmimo vieta ant išilginės pertvaros pieštuku žymima rodyklė ir 1 cm2 dydžio paskirties sutartinis ženklas ().
2. Imant vaginius tyrinius ar ištisą kerno intervalą (virš 10 cm ilgio), abiejuose galuose žymimos rodyklės su sutartiniais ženklais, ties pradžia užrašant paėmimo intervalą (120,5–124, 3).
Lietuvos geologijos muziejus
___________________
** TIC pastaba. Žymėjimo ženklus žr.
Žin., 2008, Nr. 11-400, 125 psl. **
_________________

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir tyrimo Lietuvos geologijos muziejuje taisyklių
3 priedas

TVIRTINU
(Muziejaus direktorius arba jį
pavaduojančio asmens pareigos)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
LIETUVOS GEOLOGIJOS MUZIEJUS
-

KERNO PRIĖMIMO ir PERDAVIMO
AKTAS

2_____ m. _____________ d. Nr. ______
Vievis

Lietuvos geologijos muziejus, atstovaujamas	,
(pareigos, vardas ir pavardė)
20.... m. ...................d. priėmė, o
(juridinio/fizinio asmens pavadinimas,
_
adresas, duomenys ryšiams)

perdavė Lietuvos geologijos muziejui nuolat/laikinai saugoti (kas reikalinga – pabraukti) šį kerną:

Eil. Nr.	Gręžinio numeris Žemės gelmių registro gręžinių dalyje/ / pirminis gręžinio numeris ir/ar pavadinimas	Gręžinio gylis, m	Kerno intervalas, m
1.

Aktas sudarytas _____ egzemplioriais.

Kerną su dokumentais perdavė
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Kerną su dokumentais priėmė
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________