Patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-683

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS
PTR 4.01.06:2007 „MEDŽIO KONSTRUKCIJŲ IR GAMINIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.06:2007 „Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo medžio konstrukcijų, gaminių tvarkybos darbų sąnaudų normatyvus. Kiekviename normatyve darbo sąnaudos, medžiagų kiekiai ar mechanizmų naudojimo trukmė pateikiami apibrėžtam vienetiniam darbui, jį išreiškiant fiziniais matavimo vienetais.
2. Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvai yra naudojami nustatant tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.
3. Be Reglamente nustatytų normatyvų gali būti taikomi ir kiti darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų rengimo sistemą.
4. Reglamento priede pateikiami normatyvai yra taikomi vadovaujantis kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80) ir kitais teisės aktais.

II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

5. Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui. Normatyvas nustatomas orientuojantis į vidutines darbo sąnaudas. Sąnaudų normatyvo pagrindimui sudaromi darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus įrankius, medžiagas, mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.
6. Medžio konstrukcijos ar gaminio tvarkybos ar tvarkomojo paveldosaugos darbo vienetinio laiko norma apskaičiuojama pagal darbo atlikimo technologiją, atitinkančią darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.
7. Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai pateikiami Reglamento priede.
8. Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro bendrieji nurodymai, darbų apimčių skaičiavimo taisyklės, normatyvų koeficientai, sąnaudų normatyvai (su darbų sudėčių aprašymais, vienetinių darbų aprašymais ir matavimo vienetas, vidutinėmis darbą atliekančiųjų kategorijomis, darbo laiko sąnaudomis, išreikštomis darbo valandų (žm.val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudomis, išreikštomis mechanizmų eksploatavimo valandų (maš.val.) skaičiumi, medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudomis, išreikštomis fiziniais matavimo vienetais.
9. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 1 priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.06:2007 „Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
priedas

MEDŽIO KONSTRUKCIJŲ IR GAMINIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų medžio konstrukcijų ar gaminių tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: konstrukcijų ardymas vykdomas atsargiai (t.y. neverčiant, negriaunant urmu), saugomi visi išliekantys elementai, konstrukcijos, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeistos kitos konstrukcijos, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikštelės ribose ir pakėlimas iki 7 m aukščio;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. kopėčių iki 3,5 m ir pastovių iki 2 m aukščio surinkimas, išardymas ir perstatymas;
5.5. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.6. įrankių priežiūra (galandimas ir pan.) ir pernešimas;
5.7. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Apipavidalinimo darbai skirstomi į tris sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – paprastas apipavidalinimas, kai gaminiai faneruojami be sudėtingo faneros išdėstymo;
II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo apipavidalinimas, kai gaminiai iš vertingos medienos arba faneruoti, kai lygūs paviršiai iki 80%, traukės iki 20%;
III sudėtingumo kategorija – sudėtingas apipavidalinimas, kai gaminiai iš vertingos medienos arba faneruoti piešiniais su smulkiu išdėstymu, kai lygūs paviršiai iki 60%, traukės iki 40 %.
8. Normatyvas A5-428-1 numato profiliuotų architektūrinių elementų, grindjuosčių ir pan. iš vertingų veislių medienos pjaustymą, pritaikymą ir pritvirtinimą, įrengiant interjerus, kai geometrija sudėtinga, daug „lūžių”, kampų ir pan.
9. Medžio gaminiai pagal sudėtingumą skirstomi į:
paprasto sudėtingumo medžio gaminius, kai gaminiai lygiu paviršiumi;
vidutinio sudėtingumo medžio gaminius, kai gaminiai nesudėtingų profilių traukų, kolonų, piliastrų detalės ar kitos nesudėtingų profilių architektūrinės detalės;
sudėtingus medžio gaminius, kai gaminiai sudėtingų profilių traukų, kolonų, piliastrų detalės ar kitos sudėtingų profilių detalės.
10. Normatyvas A5-440-1 numato, kad angelės užtaisymui gaminama iki 10 ml mastikos.

II. Darbų apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Durų, langų, vartų angų plotas skaičiuojamas pagal išorinius staktų matavimus.
2. Durų, langų, vartų varčių plotas skaičiuojamas pagal jų plotą.
3. Tambūrų plotas skaičiuojamas pagal išorinį perimetrą.
4. Staktos skaičiuojamos vienetais (iki 3,5 kv.m ir nuo 3,51 kv.m iki 6 kv.m).
5. Išorinių sienų perimetras skaičiuojamas pagal išorinius pastato matavimus.
6. Vidinių sienų perimetras – pagal išorinių sienų vidines kraštines.
7. Pertvarų perimetras – pagal jų ilgį.
8. Ręstinių sienų aukštis – atstumas tarp apatinio vainiko apatinės ir viršutinio vainiko viršutinės kraštinės.
9. Sienų ir pertvarų plotas skaičiuojamas be angų ploto.
10. Darbų apimtys, įrengiant gegnes, karkasus, ilginius, nustatomos pagal medienos specifikaciją, pateiktą projekte, pagal matavimų duomenis ir pan.
11. Laiptų plotas nustatomas pagal aikštelių ir maršų horizontalių projekcijų plotų sumą.

III. Normatyvų koeficientai

1. Dirbant ant kopėčių, kurių aukštis virš 3.5 m, darbo sąnaudoms taikomas koeficientas K1=1.15.
2. Normatyvai A5-431 -:- A5-440-1 numato mažos apimties ir sudėtingų medžio gaminių ( iki 0.1 m3) konservavimo darbus. Konservuojant vidutinio sudėtingumo medžio gaminius darbo sąnaudoms taikomas koeficientas K1=0.6, o konservuojant paprastus gaminius – K1=0.3.
3. Normatyvas A5-433-1 numato atsargų vieno dažų sluoksnio pašalinimą, kiekvieno kito sluoksnio pašalinimas įvertinamas papildomai. Valant daugiasluoksnį uždažymą iš karto, normatyvo darbo sąnaudoms taikomas koeficientas K1=1.15.
4. Normatyvas A5-435-1 numato skylutės užtaisymą kamšteliu, neužtaisant skylutės, darbo sąnaudoms taikomas koeficientas K1=0.3.
5. Kiti koeficientai:

Taikymo sąlygos	Normatyvų kodai	Koeficientai
		darbo sąnaudoms K1	Mechanizmų poreikiui K2	Medžiagoms K3
1	2	3	4	5
Kai ardoma be medžiagos nuvalymo ir vinių pašalinimo	A5-10-1 – A5-18-1	0,50
Kai užtaisymo (protezo) ilgis virš metro	A5-45-1	1,15
Keičiant 4-is vainikus	A5-46-1 – A5-49-1	0,90
Keičiant 5-is ir daugiau vainikus	A5-46-1 – A5-49-1	0,80
Restauruojant vietoje (neardant panelių)	A5-61-1 – A5-72-1	0,80
Perklojant nedažytas grindis	A5-80-1 – A5-95-1	0,90
Perklojant grindis su frizu	A5-80-1 – A5-95-1	1,45
Kai reikia lyginti gulekšnius, pakalant tarpiklius	A5-96-1	1,35
Kai nepašalinamos vinys	A5-98-1	0,62
Kai keičiamas plotas virš 5 kv.m	A5-109-1 – A5-114-1	1,25
Dirbant ant pastolių	A5-180-1 – A5-182-1	1,40
Kai darbai vykdomi nenuėmus staktų	A5-183-1 – A5-188-1	0,80
Kai filinginės durys ypatingai sudėtingos formos	A5-189-1	1,20
Labai sudėtingų durų gaminimui	A5-253-1	1,30
Kai anga didesnė už 3,5 kv.m	A5-273-1 – A5-276-1	1,30
Kai rėmai restauruojami nenuimant	A5-310-1 – A5-317-1	0,80

IV. Sąnaudų normatyvai

	Konstrukcijų ardymas

	1. Stogo konstrukcijų ardymas

Darbų sudėtis:	1. Ardymas, saugant medžiagas, liekančius konstrukcijų elementus.
	2. Medžiagų nuleidimas, pernešimas iki 50 m atstumu.
	3. Medžiagų rūšiavimas, žymėjimas.
	4. Medžiagų sudėjimas į tvarkingas rietuves.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-1-1	Grebėstų iš tašų su tarpais ardymas		100 m2
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	7,0	žm.val.

A5-2-1	Ištisinio grebėstavimo iš lentų ardymas		100 m2
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.

A5-3-1	Gegnių iš tašų, pusrąsčių ar rąstų ardymas		100 m
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	18,0	žm.val.

A5-4-1	Gegnių iš lentų ardymas		100 m
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.

A5-5-1	Mūrločio ardymas		100 m
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	6,8	žm.val.

A5-6-1	Ilginių iš tašų ardymas (nuo santvarų)		m2
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.

A5-7-1	Dviejų nuolydžių stoglangio ardymas (stoglangis stačiakampis)		vnt
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.

A5-8-1	Dviejų nuolydžių stoglangio ardymas (stoglangis apvalus)		vnt
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.

A5-9-1	Dviejų nuolydžių stoglangio ardymas (stoglangis trikampis arba pusapvalis)		vnt
	Vidutinė kategorija 3.75
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.

	2. Sienų ir pertvarų konstrukcijų ardymas

Darbų sudėtis:	1. Sienų ardymas, nukalant tinką (kai sienos tinkuotos).
	2. Medžiagų pernešimas iki 30 m atstumu.
	3. Medžiagų rūšiavimas, žymėjimas, vinių pašalinimas.
	4. Medžiagų sudėjimas į tvarkingas rietuves.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-10-1	Tinkuotų išorinių sienų apkalo nuardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,9	žm.val.

A5-11-1	Švaraus išorinių sienų apkalo nuardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.

A5-12-1	Sienų iš rąstų ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	7,1	žm.val.

A5-13-1	Sienų iš tašų ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	6,2	žm.val.

A5-14-1	Karkasinių sienų iš lentų ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	5,2	žm.val.

A5-15-1	Tinkuotų pertvarų iš lentų ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	6,1	žm.val.

A5-16-1	Skydinių pertvarų (tinkuotų) ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.

A5-17-1	Švarių pertvarų iš lentų ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,1	žm.val.

A5-18-1	Apkaltų lentomis pertvarų (švarių) ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	4,4	žm.val.

	3. Perdangų ardymas

Darbų sudėtis:	1. Perdangų elementų ardymas, išsaugant konstrukcijos detales ir medžiagas.
	2. Medžiagų pernešimas iki 30 m atstumu.
	3. Medžiagų rūšiavimas, žymėjimas, vinių pašalinimas.
	4. Medžiagų sudėjimas į tvarkingas krūvas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-19-1	Perdangų juodlubių arba juodgrindžių iš lentų ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	0,92	žm.val.

A5-20-1	Tinkuotų perdangų skydinių juodlubių ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.

A5-21-1	Netinkuotų perdangų skydinių juodlubių ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	1,05	žm.val.

A5-22-1	Perdangų lentų arba pusrąsčių juodlubių ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	1,75	žm.val.

A5-23-1	Tinkuotų perdangų pusrąsčių arba lentų juodlubių ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,5	žm.val.

A5-24-1	Tinkuotų lubų lentų pakalo ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	5,6	žm.val.

A5-25-1	Lubų lentų pakalo ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.

A5-26-1	Perdangų sijų pastatuose su mūrinėmis sienomis ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,7	žm.val.

A5-27-1	Perdangų sijų pastatuose su ręstomis sienomis ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	4,4	žm.val.

	4. Laiptų ir priebučių ardymas

Darbų sudėtis:	1. Laiptų ar priebučių konstrukcijos ardymas.
	2. Medžiagų nuleidimas ir pernešimas iki 30 m atstumu.
	3. Medžiagų rūšiavimas, žymėjimas.
	4. Medžiagų sudėjimas į tvarkingas krūvas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-28-1	Laiptų ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	7,1	žm.val.

A5-29-1	Laiptų į pastogę ardymas		10 m
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,9	žm.val.

A5-30-1	Priebučio konstrukcijos (laiptelių ir aikštelės) ardymas		10 m2
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,9	žm.val.

	5. Angų užpildymo elementų ardymas

Darbų sudėtis:	1. Langų rėmų arba durų varčių nuėmimas.kitų elementų nuėmimas ir pernešimas iki 30m.
	2. Medžiagų rūšiavimas, žymėjimas.
	3. Nuimant staktas, tinko nukalimas, dalinis mūro ardymas, užkaitų išlaužimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-31-1	Durų apvadų nuėmimas (iš vienos angos pusės)		anga
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.

A5-32-1	Durų varčios nuėmimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.

A5-33-1	Lango rėmo nuėmimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.

A5-34-1	Įstiklinto lango rėmo nuėmimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.

A5-35-1	Staktų iš pertvarų išėmimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.

A5-36-1	Staktų iš ręstinių sienų išėmimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.

A5-37-1	Staktų iš mūro sienų išėmimas (nukalant tinką)		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.

A5-38-1	Staktų iš mūro sienų išėmimas (išardant mūrą)		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	3,6	žm.val.

A5-39-1	Palangių iš ręstinių sienų išėmimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.

A5-40-1	Palangių iš mūro sienų išėmimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.

	Medinių konstrukcijų restauravimas, dalinis atkūrimas

	6. Pamatų iš rąstų po mediniais statiniais pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Laikinų atramų įrengimas.
	2. Pamatų atkasimas (dirbant labai atsargiai), atkasant atskirus elementus, stengiantis išvengti sienų deformacijų.
	3. Pamato klojimas, prieš tai paruošiant rąstą (smaluojant, apvyniojant toliumi ir pan.
	4. Grunto užpylimas ir tankinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-41-1	Pamato iš rąsto ant padėklo po ręstinėmis sienomis pakeitimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	7,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,025	kg
120031	Tolinės vinys	0,08	kg
220159	Derva	1,2	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,095	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,007	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,0	m2

A5-42-1	Pamato iš rąsto ant gulekšnio po ręstinėmis sienomis pakeitimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	7,9	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120031	Tolinės vinys	0,08	kg
120073	Metalinės apkabos	4,0	kg
220159	Derva	2,5	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,095	m³
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,028	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,0	m2

A5-43-1	Pamato iš rąsto ant kryžmių su pasparomis po ręstinėmis sienomis pakeitimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	9,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
120031	Tolinės vinys	0,045	kg
120073	Metalinės apkabos	8,0	kg
220159	Derva	4,0	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,095	m³
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,056	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,5	m2

	7. Pažeistų, sugedusių vietų rąstų sienose pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Pažeistų, sugedusių, sunykusių vietų apžiūra, matavimas, žymėjimai.
	2. Sugedusių, pažeistų vietų išpjovimas.
	3. Įdėklų (protezų) pagaminimas, antiseptikavimas.
	4. Įdėklų (protezų) įstatymas, tvirtinant virbais, kaiščiais, medvinėmis.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-44-1	Intarpų (protezų) iki 0.35 m ilgio pažeistose ręstinių sienų vietose įstatymas, intarpo storis 10-15cm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,55	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
210031	Antiseptikas	0,0001	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,009	m³
810008	Impregnuotos pakulos	0,05	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,16	maš.val.

A5-45-1	Intarpų (protezų) iki 1.0 m ilgio pažeistose ręstinių sienų vietose įstatymas, intarpo storis 10-15cm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,015	kg
210031	Antiseptikas	0,00023	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,027	m³
810008	Impregnuotos pakulos	0,15	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,25	maš.val.

	8. Vainikų pakeitimas ręstinėse sienose

Darbų sudėtis:	1. Vainikų perrišimas lentomis.
	2. Aukščiau keitimo vietos esančių vainikų ramstymas spyriais.
	3. Keičiamų vainikų šalinimas.
	4. Naujų vainikų pagaminimas, parenkant autentui artimą medžiagą.
	5. Apatinių vainikų smalavimas, tolio izoliacijos įrengimas.
	6. Smaluotos lentos (padėklo) apatiniam vainikui pagaminimas ir paklojimas.
	7. Vainikų klojimas, dedant pakulų.
	8. Kamšymas pakulomis, sąmanomis.
	9. Ramstymo spyrių, kitų laikino sutvirtinimo elementų pašalinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-46-1	Vainikų, nejungiant kampų, ręstinėse sienose keitimas, kai rąstų skersmuo 240 mm		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,015	kg
210031	Antiseptikas	0,00023	t
220159	Derva	0,4	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,045	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,05	m2
810008	Impregnuotos pakulos	0,25	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,28	maš.val.

A5-47-1	Vainikų, suneriant kampus, ręstinėse sienose keitimas, kai rąstų skersmuo 240 mm		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,015	kg
210031	Antiseptikas	0,00023	t
220159	Derva	0,4	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,052	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,05	m2
810008	Impregnuotos pakulos	0,25	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,32	maš.val.

A5-48-1	Vainikų, nejungiant kampų, keitimas sienose, suręstose iš 20x20cm tašų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,015	kg
210031	Antiseptikas	0,00023	t
220159	Derva	0,4	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,042	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,05	m2
810008	Impregnuotos pakulos	0,25	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,24	maš.val.

A5-49-1	Vainikų, suneriant kampus, keitimas sienose, suręstose iš 20x20cm tašų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,6	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,015	kg
210031	Antiseptikas	0,00023	t
220159	Derva	0,4	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,042	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,05	m2
810008	Impregnuotos pakulos	0,25	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,26	maš.val.

	9. Sienų kėlimas domkratu

Darbų sudėtis:	1. Domkrato pastatymo vietos paruošimas.
	2. Domkrato pastatymas ir išbandymas.
	3. Sienos kėlimas į reikiamą aukštį.
	4. Pakėlimo fiksvimas laikinais tvirtinimais.
	5. Tvirtinimų ardymas, sienos nuleidimas, domkrato nuėmimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-50-1	Sienų pakėlimas domkratu		pakėlimas
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.

	10. Karkasinių sienų elementų pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Apkalimo ardymas.
	2. Sienos paramstymas.
	3. Keičiamų dalių išpjovimas.
	4. Naujų karkaso elementų pagaminimas.
	5. Naujų karkaso elementų pastatymas į vietą.
	6. Apkalo prikalimas.
	7. Apatinės rėmjuostės smalavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-51-1	Karkasinių sienų apatinio aprišimo elemento dalies pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 3.67
	Darbo sąnaudos	3,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
220159	Derva	0,2	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,04	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,3	maš.val.

A5-52-1	Karkasinių sienų apatinio aprišimo elemento pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 3.67
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
220159	Derva	0,2	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,04	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,18	maš.val.

A5-53-1	Karkasinių sienų statramsčio ar spyrio dalies pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 3.67
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,3	kg
210031	Antiseptikas	0,00035	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,03	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,25	maš.val.

A5-54-1	Karkasinių sienų viso statramsčio arba spyrio pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 3.67
	Darbo sąnaudos	1,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,3	kg
210031	Antiseptikas	0,00035	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,03	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,15	maš.val.

	11. Sienų tvirtinimas sąvaržomis

Darbų sudėtis:	1. Varžtų pastatymo vietų pažymėjimas, skylių gręžimas.
	2. Tašų, rąstų paruošimas.
	3. Rentinių tašymas sąvaržos pastatymo vietoje.
	4. Laikinas išramstymas.
	5. Sąvaržos pastatymas, varžtų suveržimas
	6. Laikino išramstymo pašalinimas

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-55-1	Sienų tvirtinimas sąvaržomis iš rąstų		m
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,5	žm.val.
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	2,0	kg
220159	Derva	0,54	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,06	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	2,0	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,35	maš.val.

A5-56-1	Sienų tvirtinimas sąvaržomis iš pusrąsčių		m
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	1,5	kg
220159	Derva	0,54	kg
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,03	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	2,0	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,32	maš.val.

	12. Sienų tvirtinimas spyriais

Darbų sudėtis:	1. Spyrio ir stulpelių pagaminimas.
	2. Antiseptikavimas.
	3. Stulpelių įkasimas.
	4. Spyrio pastatymas, tvirtinant abu galus.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-57-1	Spyrių iš rąstų įrengimas		m
	Vidutinė kategorija 3.33
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
220159	Derva	0,27	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,03	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,0	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,2	maš.val.

	13. Sienų apkalo sunykusių vietų keitimas, vėjalenčių, apvadų keitimas

Darbų sudėtis:	1. Sunykusių apkalo dalių, lentų pašalinimas.
	2. Intarpų pagaminimas ir prikalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-58-1	Vėjalenčių pakeitimas (sunykimo vietose)		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,004	m³

A5-59-1	Apvadų arba kampų apkalimo lentų pakeitimas (sunykimo vietose)		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,77	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,004	m³

A5-60-1	Sienų apkalimo lentų pakeitimas (sunykimo vietose)		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,004	m³

	14. Skydų, panelių, angokraščių restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Papuošimo detalių nuėmimas.
	2. Skydų nuėmimas, sužalotų ar sunykusių elementų pašalinimas.
	3. Naujų elementų pagaminimas.
	4. Prarasto faneravimo atstatymas, parenkant medžiagą pagal spalvą, raštą ar pan., išsipūtusių vietų lyginimas
	5. Seno apdailos sluoksnio pašalinimas.
	6. Paviršiaus paruošimas apdailai: šlifavimas, ėsdinimas
	7. Paviršiaus apdaila: vaškavimas, poliravimas.
	8. Skydų surinkimas ir sumontavimas vietoje.
	9. Papuošimo detalių uždėjimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-61-1	Nesudėtingo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų ar netekčių plotas iki 15% skydo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	8,9	žm.val.
100023	Vata	0,031	kg
100024	Lininiai skudurai	0,044	kg
100032	Beicas	0,005	kg
100047	Šelakas	0,003	kg
100092	Augalinis aliejus	0,013	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,003	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,27	m2
100349	Spirito politūra	0,0005	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,41	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,1	kg
570462	Pemza	0,013	m³
810063	Marlė	0,021	m2
910009	Etilo spiritas	0,055	kg
920005	Stalių klijai	0,2	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,89	maš.val.

A5-62-1	Vidutinio sudėtingumo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų ar netekčių plotas iki 15% skydo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm.val.
100023	Vata	0,033	kg
100024	Lininiai skudurai	0,046	kg
100032	Beicas	0,005	kg
100047	Šelakas	0,003	kg
100092	Augalinis aliejus	0,014	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0032	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,28	m2
100349	Spirito politūra	0,0006	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,43	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,1	kg
570462	Pemza	0,014	m³
810063	Marlė	0,022	m2
910009	Etilo spiritas	0,058	kg
920005	Stalių klijai	0,21	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,3	maš.val.

A5-63-1	Sudėtingo polioruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų ar netekčių plotas iki 15% skydo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	18,0	žm.val.
100023	Vata	0,036	kg
100024	Lininiai skudurai	0,05	kg
100032	Beicas	0,006	kg
100047	Šelakas	0,003	kg
100092	Augalinis aliejus	0,015	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0035	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,3	m2
100349	Spirito politūra	0,0007	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,47	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,1	kg
570462	Pemza	0,015	m³
810063	Marlė	0,024	m2
910009	Etilo spiritas	0,063	kg
920005	Stalių klijai	0,22	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,8	maš.val.

A5-64-1	Nesudėtingo arba vidutinio sudėtingumo lakuoto ir vaškuoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 15%		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	9,4	žm.val.
100023	Vata	0,02	kg
100032	Beicas	0,0055	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0042	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,28	m2
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
220171	Vaškas	0,000055	t
230238	Aliejinis lakas	0,00008	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,14	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,28	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,1	kg
810042	Skudurai	0,022	kg
810063	Marlė	0,02	m2
920005	Stalių klijai	0,21	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,94	maš.val.

A5-65-1	Nesudėtingo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 25%		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.
100023	Vata	0,031	kg
100024	Lininiai skudurai	0,044	kg
100032	Beicas	0,0053	kg
100047	Šelakas	0,035	kg
100092	Augalinis aliejus	0,013	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,006	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,54	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,54	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,41	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,0054	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,3	m2
570462	Pemza	0,013	m³
810063	Marlė	0,021	m2
910009	Etilo spiritas	0,055	kg
920005	Stalių klijai	0,32	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,1	maš.val.

A5-66-1	Vidutinio sudėtingumo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 25%		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	20,0	žm.val.
100023	Vata	0,33	kg
100024	Lininiai skudurai	0,046	kg
100032	Beicas	0,0055	kg
100047	Šelakas	0,035	kg
100092	Augalinis aliejus	0,014	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0063	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,57	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,59	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	1,0	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,43	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,0057	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,3	m2
570462	Pemza	0,014	m³
810063	Marlė	0,022	m2
910009	Etilo spiritas	0,058	kg
920005	Stalių klijai	0,34	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,0	maš.val.

A5-67-1	Sudėtingo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 25%		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	25,0	žm.val.
100023	Vata	0,036	kg
100024	Lininiai skudurai	0,05	kg
100032	Beicas	0,006	kg
100047	Šelakas	0,04	kg
100092	Augalinis aliejus	0,015	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,007	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,59	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,65	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,47	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,006	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,3	m2
570462	Pemza	0,015	m³
810063	Marlė	0,024	m2
910009	Etilo spiritas	0,063	kg
920005	Stalių klijai	0,35	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,5	maš.val.

A5-68-1	Nesudėtingo arba vidutinio sudėtingumo lakuoto ir vaškuoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 25%		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	13,5	žm.val.
100023	Vata	0,02	kg
100032	Beicas	0,0055	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0084	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,57	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
220171	Vaškas	0,000055	t
230238	Aliejinis lakas	0,000077	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,14	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,28	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,3	m2
810042	Skudurai	0,02	kg
810063	Marlė	0,02	m2
920005	Stalių klijai	0,34	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,35	maš.val.

A5-69-1	Nesudėtingo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm.val.
100023	Vata	0,031	kg
100024	Lininiai skudurai	0,044	kg
100032	Beicas	0,0053	kg
100047	Šelakas	0,035	kg
100092	Augalinis aliejus	0,013	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,012	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,08	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,54	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,41	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,011	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,6	m2
570462	Pemza	0,013	m³
810063	Marlė	0,021	m2
910009	Etilo spiritas	0,055	kg
920005	Stalių klijai	0,51	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,3	maš.val.

A5-70-1	Vidutinio sudėtingumo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	21,0	žm.val.
100023	Vata	0,033	kg
100024	Lininiai skudurai	0,046	kg
100032	Beicas	0,0055	kg
100047	Šelakas	0,035	kg
100092	Augalinis aliejus	0,014	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,013	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,13	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,59	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,43	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,012	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,6	m2
570462	Pemza	0,014	m³
810063	Marlė	0,022	m2
910009	Etilo spiritas	0,058	kg
920005	Stalių klijai	0,54	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,1	maš.val.

A5-71-1	Sudėtingo poliruoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	31,0	žm.val.
100023	Vata	0,036	kg
100024	Lininiai skudurai	0,05	kg
100032	Beicas	0,006	kg
100047	Šelakas	0,04	kg
100092	Augalinis aliejus	0,015	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,014	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,19	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,65	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,47	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,013	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,6	m2
570462	Pemza	0,015	m³
810063	Marlė	0,024	m2
910009	Etilo spiritas	0,063	kg
920005	Stalių klijai	0,56	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	3,1	maš.val.

A5-72-1	Nesudėtingo arba vidutinio sudėtingumo lakuoto ir vaškuoto paviršiaus restauravimas, kai pažeidimų plotas iki 50%		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	18,0	žm.val.
100023	Vata	0,02	kg
100032	Beicas	0,006	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,017	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,36	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,09	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
220171	Vaškas	0,000055	t
230238	Aliejinis lakas	0,000077	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,14	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,28	m2
534024	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (2 rūš.)	0,0072	m³
540002	Popierius	0,2	kg
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,6	m2
810042	Skudurai	0,022	kg
810063	Marlė	0,02	m2
920005	Stalių klijai	0,56	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,8	maš.val.

	15. Profiliuoto karnizų apkalimo pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Sunykusių lentų pašalinimas.
	2. Profiliuotų šablonų iš lentų pagal brėžinius ar išlikusius pavyzdžius pagaminimas.
	3. Karnizo paruošimas apkalimui.
	4. Naujų apkalimo elementų pagaminimas iš lentų ir prikalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-73-1	Profiliuotų nesudėtingų karnizų apkalimo pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,28	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,03	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0036	m³
534090	Apipjauti tašeliai 40-60mm st. (spygl., 3 rūš.)	0,007	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,18	maš.val.

A5-74-1	Profiliuotų vidutinio sudėtingumo karnizų apkalimo pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	4,6	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,32	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,033	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,004	m³
534090	Apipjauti tašeliai 40-60mm st. (spygl., 3 rūš.)	0,003	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,46	maš.val.

A5-75-1	Profiliuotų sudėtingų karnizų apkalimo pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	8,6	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,35	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,037	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0044	m³
534090	Apipjauti tašeliai 40-60mm st. (spygl., 3 rūš.)	0,009	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,86	maš.val.

	16. Pažeistų vietų medinėse kolonose pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Pažeistos vietos kolonoje išpjovimas, iškirtimas.
	2. Reikiamų išmatavimų protezo pagaminimas, pritaikymas ir įstatymas, prikalant ar įklijuojant.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-76-1	Kolonų paviršiaus restauravimas, darant iki 0.1 kv.m ploto ir iki 10cm gylio intarpą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	3,7	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,25	kg
210031	Antiseptikas	0,00006	t
534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	0,012	m³
920006	Kazeininiai klijai	0,000012	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,37	maš.val.

A5-77-1	Kolonų paviršiaus restauravimas, darant iki 0.35 kv.m ploto ir iki 10 cm gylio intarpą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	8,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,25	kg
210031	Antiseptikas	0,00019	t
534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	0,042	m³
920006	Kazeininiai klijai	0,000041	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,84	maš.val.

A5-78-1	Iki 0.5m skersmens kolonos pažeisto ruožo (iki 0.25m aukščio) pakeitimas (protezo įstatymas)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00023	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,03	m³
920006	Kazeininiai klijai	0,000007	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,29	maš.val.

A5-79-1	Iki 0.50 m skersmens kolonos pažeisto ruožo (iki 0.6m aukščio) pakeitimas (protezo įstatymas)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	4,1	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00023	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,072	m³
920006	Kazeininiai klijai	0,000018	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,41	maš.val.

	Grindų konstrukcijų restauravimas, atkūrimas

	17. Grindų perklojimas

Darbų sudėtis:	1. Grindų ardymas, nepažeidžiant lentų.
	2. Vinių pašalinimas.
	3. Lentų sužymėjimas.
	4. Briaunų, falcų valymas.
	5. Grindų klojimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-80-1	Grindų iki 5 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 5% nauju lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,005	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,1	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-81-1	Grindų iki 5 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 25% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,015	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,15	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-82-1	Grindų iki 5 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 50% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,3	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,028	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,25	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-83-1	Grindų iki 5 kv.m vienoje vietoje perklojimas, nenaudojant naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-84-1	Grindų iki 10 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 5% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00009	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,005	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,1	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-85-1	Grindų iki 10 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 25% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,3	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00009	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,015	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,15	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-86-1	Grindų iki 10 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 50% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,028	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,25	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-87-1	Grindų iki 10 kv.m vienoje vietoje perklojimas, nenaudojant naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-88-1	Grindų iki 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 5% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,005	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,1	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-89-1	Grindų iki 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 25% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,015	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,15	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-90-1	Grindų iki 20 kv.m vienoje vietoje perklopjimas, pridedant iki 50% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,028	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,25	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-91-1	Grindų iki 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, nenaudojant naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,3	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-92-1	Grindų virš 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 5% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,3	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,005	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,1	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-93-1	Grindų virš 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 25% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,015	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,15	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-94-1	Grindų virš 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, pridedant iki 50% naujų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,028	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,25	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-95-1	Grindų virš 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, nenaudojant senų lentų		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

	18. Grindų lentų sustūmimas

Darbų sudėtis:	1. Vinių pašalinimas.
	2. Briaunų taisymas ir valymas.
	3. Lentų sustūmimas ir prikalimas.
	4. Intarpų pagaminimas, įterpimas, prikalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-96-1	Lentinių grindų sustūmimas, įspraudžiant į plyšius įvores		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

	19. Grindų lentų pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Lentų (iki 3 vnt vietoje) pašalinimas.
	2. Naujų lentų pagaminimas iš ruošinių.
	3. Naujų lentų įterpimas ir prikalimas.
	4. Nelygumų obliavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-97-1	Grindų lentų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,75	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,04	kg
210031	Antiseptikas	0,00009	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,012	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,2	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,005	maš.val.

	20. Grindjuosčių, medjuosčių pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Grindjuosčių, medjuosčių atplėšimas, vinių ištraukimas.
	2. Grindjuosčių, medjuosčių gaminimas pagal senųjų pavyzdį.
	3. Naujų gaminių žymėjimas, supjaustymas, atnešimas į montavimo vietą.
	4. Grindjuosčių, medjuosčių tvirtinimas prie sienų.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-98-1	Grindjuosčių nuėmimas		100 m
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	3,45	žm.val.

A5-99-1	Grindjuosčių atkūrimas		100 m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	10,0	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,5	m³

A5-100-1	Medjuosčių atkūrimas		100 m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	22,0	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	1,2	m³

A5-101-1	Nesudėtingų ir vidutinio sudėtingumo grindjuosčių arba medjuosčių tvirtinimas		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
210031	Antiseptikas	0,0001	t

A5-102-1	Sudėtingų grindjuosčių tvirtinimas		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
210031	Antiseptikas	0,0001	t

	21. Grindų dangos iš lentų atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Lentų paruošimas.
	2. Grindų klojimas.
	3. Nelygumų obliavimas

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-103-1	Medinių grindų iki 10 kv.m vienoje vietoje atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,053	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,2	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-104-1	Medinių grindų su frizu iki 10 kv.m vienoje vietoje atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	4,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,053	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,2	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-105-1	Medinių grindų iki 25 kv.m vienoje vietoje atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,053	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,2	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-106-1	Medinių grindų su frizu iki 25 kv.m vienoje vietoje atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
210031	Antiseptikas	0,00045	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,053	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,2	maš.val.
419177	Obliavimo mašina	0,02	maš.val.

A5-107-1	Gulekšnių iš pusrąsčių pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	4,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
210031	Antiseptikas	0,0002	t
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,014	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,17	m2

	22. Gulekšnių pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Senų gulekšnių pašalinimas.
	2. Pagrindo pataisymas.
	3. Naujų gulekšnių paklojimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-108-1	Gulekšnių iš lentų, tašų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
210031	Antiseptikas	0,0002	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,02	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,17	m2

	Perdangų restauravimas, atkūrimas

	23. Juodlubių, lentų pakalimo pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Juodlubuų arba pakalimo ardymas.
	2. Naujų elementų paruošimas.
	3. Prikalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-109-1	Juodlubių iš pusrąsčių pakeitimas, kai jungiama „ketvirčiu“		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,0011	t
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,066	m³

A5-110-1	Juodlubių iš pusrąsčių pakeitimas, kai kalama suglaudžiant		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,0011	t
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,066	m³

A5-111-1	Juodlubių iš pusrąsčių pakeitimas, kai jungiama „ketvirčiu“ ir perdangos sijos matomos iš apačios		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,0011	t
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,072	m³

A5-112-1	Juodlubių iš pusrąsčių pakeitimas, kalant glaustai ir kai sijos matomos iš apačios		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,0011	t
534084	Pusrąsčiai (spygl., 2 rūš.)	0,071	m³

A5-113-1	Lubų švaraus lentų pakalimo pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,25	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,026	m³

A5-114-1	Lubų lentų pakalimo tinkui pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,026	m³

	24. Šiltinimo pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Senų užpilo pašalinimas.
	2. Užtepimo ar toliaus sluoksnio ardymas, pašalinimas.
	3. Naujo užtepimo (molio) sluoksnio ar toliaus sluoksnio įrengimas.
	4. Užpilo sluoksnio įrengimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-115-1	Šlako užpilo pakeitimas, paklojant 1 sl. tolio		m2
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
210071	Fosfato marteno šlakas	0,143	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	1,1	m2

A5-116-1	Šlako užpilo pakeitimas, padarant molio užtepimą		m2
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,77	žm.val.
210071	Fosfato marteno šlakas	0,143	t
570143	Molis	0,04	m³
488029	Maišyklė	0,04	maš.val.

A5-117-1	Tepimas molio skiediniu (paruošiant skiedinį)		m2
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.
570143	Molis	0,04	m³
488029	Maišyklė	0,04	maš.val.

	25. Perdangos sijų galų pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Užpilo pašalinimas.
	2. Sunykusio sijos galo pašalinimas.
	3. Naujo galo paruošimas, apkalimo lentų pagaminimas.
	4. Naujo galo pastatymas į vietą, tvirtinimas apkalant lentomis (antdėklais).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-118-1	Sijų galų pakeitimas ręstinėse sienose		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,8	žm.val.
210071	Fosfato marteno šlakas	0,104	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,032	m³
570143	Molis	0,04	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,28	maš.val.

A5-119-1	Sijų galų pakeitimas mūro sienose		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	4,76	žm.val.
210071	Fosfato marteno šlakas	0,104	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,032	m³
570143	Molis	0,04	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,004	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0006	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,48	maš.val.

	26. Perdangos sijų tvirtinimas per visą jų ilgį apkalant lentomis

Darbų sudėtis:	1. Užpilo pašalinimas, juodlubių pašalinimas, lentų pakalimo pašalinimas.
	2. Pažeisto sijos medienos sluoksnio nutašymas, išpjovimas.
	3. Antdėklų iš lentų uždėjimas, juos pritvirtinant varžtais , vinimis, apkabomis.
	4. Šiltinimo, apkalimo atstatymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-120-1	Perdangų sijų ręstinėse sienose stiprinimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
210071	Fosfato marteno šlakas	0,052	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,021	m³
570143	Molis	0,02	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,18	maš.val.

A5-121-1	Perdangų sijų mūro sienose stiprinimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.
210071	Fosfato marteno šlakas	0,052	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,021	m³
570143	Molis	0,02	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0013	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0002	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,2	maš.val.

	27. Sijų perdangoms atkūrimas, įrengimas (vietoje sunykusių)

Darbų sudėtis:	1. Sijų pagal reikiamus matavimus paruošimas.
	2. Senų lizdų, vagų valymas ar naujų kalimas.
	3. Sijų montavimas, apvyniojant galus toliumi ar smaluojant.
	4. Lizdų, vagų užtaisymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-122-1	Sijų perdangoms (iki 6m ) atkūrimas mūro sienose		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,25	žm.val.
100235	Kalkės	0,0008	t
120030	Statybinės vinys	0,063	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,076	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0033	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0006	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,14	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,003	m³
810041	Statybinis veltinis	1,2	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,13	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-123-1	Sijų perdangoms (iki 5m ilgio) atkūrimas mūro sienose		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,5	žm.val.
100235	Kalkės	0,0004	t
120030	Statybinės vinys	0,063	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,055	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0039	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0004	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,15	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,003	m³
810041	Statybinis veltinis	1,2	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,15	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-124-1	Sijų perdangoms (iki 4m) atkūrimas mūro sienose		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,95	žm.val.
100235	Kalkės	0,0005	t
120030	Statybinės vinys	0,034	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,044	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0049	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0009	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,16	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,004	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,2	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-125-1	Sijų perdangoms (iki 6m) atkūrimas, kai sienos medinės		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,87	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,076	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
810041	Statybinis veltinis	0,27	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,09	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-126-1	Sijų perdangoms (iki 5m) atkūrimas, kai sienos medinės		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,03	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,055	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
810041	Statybinis veltinis	0,3	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,1	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-127-1	Sijų perdangoms (iki 4m) atkūrimas, kai sienos medinės		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,25	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,044	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
810041	Statybinis veltinis	0,39	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,13	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-128-1	Sijų perdangoms (iki 6m ) atkūrimas mūro sienose, kai matomi sijų paviršiai obliuojami		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,29	žm.val.
100235	Kalkės	0,0008	t
120030	Statybinės vinys	0,063	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,076	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0033	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0006	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,14	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,003	m³
810041	Statybinis veltinis	1,2	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,13	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-129-1	Sijų perdangoms (iki 5m ilgio) atkūrimas mūro sienose, kai matomi paviršiai obliuojami		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,54	žm.val.
100235	Kalkės	0,0004	t
120030	Statybinės vinys	0,063	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,055	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0039	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0004	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,15	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,003	m³
810041	Statybinis veltinis	1,2	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,15	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-130-1	Sijų perdangoms (iki 4m) atkūrimas mūro sienose, kai matomi paviršiai obliuojami		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,99	žm.val.
100235	Kalkės	0,0005	t
120030	Statybinės vinys	0,034	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,044	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0049	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0009	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,16	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,004	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,2	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-131-1	Sijų perdangoms (iki 6m) atkūrimas, kai sienos medinės, o matomi sijų paviršiai obliuojami		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,91	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,076	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
810041	Statybinis veltinis	0,27	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,09	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-132-1	Sijų perdangoms (iki 5m) atkūrimas, kai sienos medinės, o matomi sijų paviršiai obliuojami		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,07	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,055	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
810041	Statybinis veltinis	0,3	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,1	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-133-1	Sijų perdangoms (iki 4m) atkūrimas, kai sienos medinės, matomi sijų paviršiai obliuojami		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,29	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,044	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
810041	Statybinis veltinis	0,39	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,13	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-134-1	Sijų perdangoms (iki 6m, be tašelių juodlubėms) atkūrimas mūro sienose		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,19	žm.val.
100235	Kalkės	0,0008	t
120030	Statybinės vinys	0,063	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,076	m³
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,0053	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0033	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0006	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,14	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,003	m³
810041	Statybinis veltinis	1,2	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,12	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-135-1	Sijų perdangoms (iki 5m be tašelių juodlubėms) atkūrimas mūro sienose		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,44	žm.val.
100235	Kalkės	0,0004	t
120030	Statybinės vinys	0,063	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,055	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0039	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0004	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,15	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,003	m³
810041	Statybinis veltinis	1,2	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,14	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-136-1	Sijų perdangoms(iki 4 m be tašelių juodlubėms) atkūrimas mūro sienose		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,89	žm.val.
100235	Kalkės	0,0005	t
120030	Statybinės vinys	0,063	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,044	m³
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	0,0049	t.vnt
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0009	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,16	m2
573022	Gamtinis smėlis	0,004	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,19	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-137-1	Sijų perdangoms (iki 6m be tašelių juodlubėms) atkūrimas, kai sienos medinės		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,81	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,076	m³
810041	Statybinis veltinis	0,27	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,08	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-138-1	Sijų perdangoms (iki 5m be tašelių juodlubėms) atkūrimas, kai sienos medinės		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,97	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,055	m³
810041	Statybinis veltinis	0,3	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,09	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-139-1	Sijų perdangoms (iki 4m be tašelių juodlubėms) atkūrimas, kai sienos medinės		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,19	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,044	m³
810041	Statybinis veltinis	0,39	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,12	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.
	Stogo konstrukcijų restauravimas, atkūrimas

	28. Netinkamų elementų šlaitinių stogų konstrukcijose pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Laikinų tvirtinimų įrengimas ir ardymas.
	2. Netinkamų elementų, dalių išpjovimas.
	3. Naujų elementų ar protezų pagaminimas.
	4. Protezų ar naujų elementų įmontavimas.
	5. Naujos medienos ir senos dalies, tiesiogiai besiliečiančios su naująja, antiseptikavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-140-1	Gegnių konstrukcijos (iš rąstų) netinkamų elementų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,36	žm.val.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,3	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,036	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,14	maš.val.

A5-141-1	Gegnių konstrukcijos (iš lentų) netinkamų elementų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,99	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,065	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,01	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,1	maš.val.

A5-142-1	Mūrločio arba pogegnių netinkamų elementų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,38	žm.val.
120031	Tolinės vinys	0,005	kg
210031	Antiseptikas	0,00043	t
220159	Derva	1,0	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,04	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,14	maš.val.

	29. Šlaitinių stogų konstrukcijų atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Gegnių ir kitų stogo konstrukcijos elementų pagaminimas pavyzdžius ar projektus.
	2. Konstrukcijų montavimas, pritaikant vietoje.
	3. Tvirtinimų įrengimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-143-1	Šlaitiniams stogams konstrukcijos iš rąstų atkūrimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,2	žm.val.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,3	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,036	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,12	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,04	maš.val.

A5-144-1	Šlaitiniams stogams konstrukcijos iš lentų atkūrimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,83	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,065	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,01	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,08	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,01	maš.val.

A5-145-1	Mūrločio atkūrimas		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
120031	Tolinės vinys	0,005	kg
220159	Derva	1,0	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,036	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,04	maš.val.

	30. Kupolų, kepurių, bokštų, konusų konstrukcijų netinkamų dalių pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Laikinų tvirtinimų įrengimas ir ardymas.
	2. Netinkamų konstrukcijos elementų ar jų dalių pašalinimas.
	3. Naujų elementų ar jų dalių pagaminimas ir montavimas.
	4. Tvirtinimo darbai.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-146-1	Kupolo ar pan. konstrukcijoje gegnių netinkamų elementų iš tašų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,3	kg
220159	Derva	0,4	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,036	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,21	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,05	maš.val.

A5-147-1	Kupolo ar pan. konstrukcijoje gegnių netinkamų elementų iš lentų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,065	kg
220159	Derva	0,4	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,014	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,12	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,03	maš.val.

A5-148-1	Pakėlimo konstrukcijos (kupoluose) netinkamų elementų iš lentų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,065	kg
220159	Derva	0,4	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,017	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,4	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,01	maš.val.

A5-149-1	Figūrinių bokštų, „svogūnų“, vėjo malūnų kepurių ir pan. konstrukcijų gegnių netinkamų elementų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,85	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,3	kg
220159	Derva	0,4	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,036	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,19	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,05	maš.val.

	31. Kupolų, kepurių, bokštų, konusų ir panašių konstrukcijų atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Naujos konstrukcijos elementų pagaminimas.
	2. Bandomasis surinkimas.
	3. Konstrukcijos montavimas vietoje, sutvirtinant ir atliekant visus reikiamus montavimui darbus.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-150-1	Kupolo ar pan. konstrukcijos iš tašų atkūrimas		m
	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	1,85	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,3	kg
220159	Derva	0,4	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,03	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,19	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,05	maš.val.

A5-151-1	Kupolo ar pan. konstrukcijos iš lentų atkūrimas		m
	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	1,05	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,065	kg
220159	Derva	0,4	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,014	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,1	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-152-1	Pakėlimo konstrukcijos iš lentų atkūrimas		m
	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	3,7	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,065	kg
220159	Derva	0,4	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,014	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,37	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,02	maš.val.

A5-153-1	Figūrinio bokšto, vėjo malūno kepurės gegnių konstrukcijos atkūrimas		m
	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	1,65	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	0,3	kg
220159	Derva	0,4	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,086	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,31	m2
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,17	maš.val.
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10t	0,07	maš.val.

	32. Grebėstavimo keitimas

Darbų sudėtis:	1. Sunykusių grebėstavimo vietų ardymas.
	2. Naujų elementų paruošimas.
	3. Grebėstų prikalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-154-1	Grebėstavimo su tarpais iš tašelių ir lentų pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,06	kg
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,006	m³
534123	Lentos spygl.,neapipj., stor.40-60mm, 3 rūšis	0,012	m³

A5-155-1	Ištisinio lentų pakloto pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,53	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
534120	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rūšis	0,035	m³

A5-156-1	Skliautų dangai (su tarplatakiais ir stoglatakiais) grebėstavimo iš tašelių ir lentų pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	5,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,024	kg
210031	Antiseptikas	0,00055	t
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	0,023	m³
534120	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rūšis	0,07	m³

A5-157-1	Kupolų, bokštų, malūnų kepurių ir pan. ištisinio grebėstavimo iš lentų pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	6,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
534120	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rūšis	0,07	m³

A5-158-1	Grebėstavimo iš karčių pakeitimas (stogo danga medinė)		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,024	kg
534087	Kartys 3-7 cm st. (beržinės ir minkš. lapuoč.)	0,011	m³

A5-159-1	Grebėstavimo iš karčių pakeitimas (kai stogo danga čerpės arba skarda)		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,99	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,07	kg
534087	Kartys 3-7 cm st. (beržinės ir minkš. lapuoč.)	0,036	m³

A5-160-1	Grebėstavimo iš karčių pakeitimas (kai stogo danga gontai)		m2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	1,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
534087	Kartys 3-7 cm st. (beržinės ir minkš. lapuoč.)	0,05	m³

	Angų konstrukcijų restauravimas, atkūrimas

	33. Netinkamų staktos dalių pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Varčių ar rėmų nuėmimas.
	2. Apvadų nuardymas.
	3. Pažeistų, sunykusių staktos vietų išpjovimas.
	4. Naujų dalių pagaminimas ir įmontavimas.
	5. Staktų apkamšymas pakulomis.
	6. Durų varčių ar langų rėmų sustatymas.
	7. Apvadų prikalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-161-1	Staktos dalies mūro sienose pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,75	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
220159	Derva	0,15	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,008	m³
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,001	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,36	m2
810008	Impregnuotos pakulos	0,6	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,18	maš.val.

A5-162-1	Staktos dalies pertvarose pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,009	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,07	maš.val.

A5-163-1	Staktos dalies medinėje sienoje pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,65	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,018	m³
810008	Impregnuotos pakulos	0,6	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,17	maš.val.

	34. Staktų ar statramsčių atkūrimas pagal pavyzdį

Darbų sudėtys:	1. Statramsčių gaminimas:
	1.1. Statramsčio tašymas.
	1.2. Kampų nuosklembų padarymas, briaunelių padarymas.
	2. Staktų gaminimas:
	2.1. Šablono pagaminimas.
	2.2. Išilginis ir skersinis lentų ir tašų pjovimas.
	2.3. Obliavimas, ketvirčių išėmimas.
	2.4. Sluoksnių klijavimas (tik klijuotoms staktoms).
	2.5. Sujungimo mazgų pagal pavyzdį įrengimas.
	2.6. Staktų surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-164-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,9	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,12	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,014	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,45	maš.val.

A5-165-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,016	m³
920005	Stalių klijai	0,09	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,9	maš.val.

A5-166-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš trijų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,3	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,016	m³
920005	Stalių klijai	0,09	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,15	maš.val.

A5-167-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš keturių sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,08	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,032	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-168-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš vientisų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,018	m³
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,7	maš.val.

A5-169-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	5,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,021	m³
920005	Stalių klijai	0,11	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš.val.

A5-170-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš trijų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	7,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,031	m³
920005	Stalių klijai	0,16	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš.val.

A5-171-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš keturių sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,042	m³
920005	Stalių klijai	0,19	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,75	maš.val.

A5-172-1	Staktų ar statramsčių, statomų ręstinėse sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,19	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,028	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,49	maš.val.

A5-173-1	Staktų ar statramsčių, statomų ręstinėse sienose ar pertvarose, atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	3,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,032	m³
920005	Stalių klijai	0,09	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,05	maš.val.

A5-174-1	Staktų ar statramsčių, statomų ręstinėse sienose ar pertvarose, atkūrimas iš trijų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,6	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,048	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-175-1	Staktų ar stramsčių, statomų ręstinėse sienose ar pertvarose, atkūrimas iš keturių sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,061	m³
920005	Stalių klijai	0,15	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš.val.

A5-176-1	Staktų su kreivalinijiniu viršumi, statomų ręstinėse sienose atkūrimas iš vientisų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,036	m³
920005	Stalių klijai	0,025	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,7	maš.val.

A5-177-1	Staktų su kreivalinijiniu viršumi, statomų ręstinėse sienose, atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,043	m³
920005	Stalių klijai	0,11	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,25	maš.val.

A5-178-1	Staktų su kreivalinijiniu viršumi, statomų ręstinėse sienose, atkūrimas iš trijų sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	13,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,062	m³
920005	Stalių klijai	0,16	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,75	maš.val.

A5-179-1	Staktų su kreivalinijiniu viršumi, statomų ręstinėse sienose, atkūrimas iš keturių sluoksnių klijuotų elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,081	m³
920005	Stalių klijai	0,19	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,25	maš.val.

	35. Staktų pastatymas

Darbų sudėtis:	1. Statramsčių (ręstinėse sienose) pastatymas, apkamšant pakulomis.
	2. Staktų pastatymas, apkamšant pakulomis.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-180-1	Staktų sustatymas į angas mūro sienose		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,11	kg
120067	Mūrvinės	0,2	kg
220159	Derva	0,63	kg
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,00468	t
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	2,4	m2
810008	Impregnuotos pakulos	2,4	kg

A5-181-1	Statramsčių sustatymas į angas medinėse (ręstinėse) sienose		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,5	žm.val.
810008	Impregnuotos pakulos	2,4	kg

A5-182-1	Staktų sustatymas į angas pertvarose, medinėse karkasinėse sienose		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	5,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,05	kg

	36. Staktų iš ąžuolo medienos restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Staktos išėmimas.
	2. Apdailos sluoksnio pašalinimas.
	3. Pažeistų staktos elementų ar jų dalių pašalinimas.
	4. Paviršiaus cikliavimas, skutimas, švitrinimas, vaškavimas arba lakavimas.
	5. Staktos pastatymas į vietą, apkamšant pakulomis.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-184-1	Durų ąžuolinės staktos (mūro sienoje) restauravimas, kai angos plotas iki 3.5 kv.m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.
100023	Vata	0,024	kg
100032	Beicas	0,006	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,02	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,05	kg
120036	Tinkavimo vinys	0,02	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
220171	Vaškas	0,00006	t
230237	Lakas	0,00008	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,16	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,0018	t
810008	Impregnuotos pakulos	1,0	kg
810041	Statybinis veltinis	2,1	kg
810042	Skudurai	0,024	kg
810063	Marlė	0,024	m2
920005	Stalių klijai	0,06	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,1	maš.val.

A5-184-1	Durų ąžuolinės staktos (medinėje sienoje) restauravimas, kai angos plotas iki 3.5 kv.m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	14,5	žm.val.
100023	Vata	0,024	kg
100032	Beicas	0,006	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,027	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
120036	Tinkavimo vinys	0,02	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
220171	Vaškas	0,00006	t
230237	Lakas	0,00008	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,16	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,36	m2
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,0018	t
810008	Impregnuotos pakulos	1,0	kg
810041	Statybinis veltinis	2,1	kg
810042	Skudurai	0,004	kg
810063	Marlė	0,024	m2
920005	Stalių klijai	0,07	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,45	maš.val.

A5-185-1	Langų ąžuolinių staktų (mūro sienose) restauravimas, kai angos plotas iki 3.5 kv.m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	13,0	žm.val.
100023	Vata	0,024	kg
100032	Beicas	0,006	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,02	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,05	kg
120036	Tinkavimo vinys	0,023	kg
120067	Mūrvinės	0,08	kg
220171	Vaškas	0,00006	t
230237	Lakas	0,00008	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,16	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,36	m2
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,003	t
810008	Impregnuotos pakulos	1,0	kg
810041	Statybinis veltinis	3,0	kg
810042	Skudurai	0,004	kg
810063	Marlė	0,024	m2
920005	Stalių klijai	0,06	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,3	maš.val.

A5-186-1	Durų ąžuolinės staktos (mūro sienoje) restauravimas, kai angos plotas nuo 3.5 kv.m iki 6 kv.m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm.val.
100023	Vata	0,03	kg
100032	Beicas	0,007	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,032	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,065	kg
120036	Tinkavimo vinys	0,026	kg
120067	Mūrvinės	0,16	kg
220171	Vaškas	0,00007	t
230237	Lakas	0,0001	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,19	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,36	m2
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,0023	t
810008	Impregnuotos pakulos	1,3	kg
810041	Statybinis veltinis	2,73	kg
810042	Skudurai	0,03	kg
810063	Marlė	0,03	m2
920005	Stalių klijai	0,09	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,4	maš.val.

A5-187-1	Durų ąžuolinės staktos (medinėje sienoje) restauravimas, kai angos plotas nuo 3.5 kv.m iki 6 kv.m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
100023	Vata	0,03	kg
100032	Beicas	0,007	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,045	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,15	kg
120036	Tinkavimo vinys	0,026	kg
220171	Vaškas	0,00007	t
230237	Lakas	0,0001	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,19	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,36	m2
810008	Impregnuotos pakulos	1,3	kg
810041	Statybinis veltinis	2,73	kg
810042	Skudurai	0,03	kg
810063	Marlė	0,03	m2
920005	Stalių klijai	0,11	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,55	maš.val.

A5-188-1	Lango ąžuolinės staktos (mūro sienoje) restauravimas, kai angos plotas nuo 3.5 kv.m iki 6 kv.m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
100023	Vata	0,03	kg
100032	Beicas	0,007	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,042	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,065	kg
120036	Tinkavimo vinys	0,032	kg
220171	Vaškas	0,00007	t
230237	Lakas	0,0001	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,19	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,36	m2
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,0042	t
810008	Impregnuotos pakulos	1,3	kg
810041	Statybinis veltinis	4,2	kg
810042	Skudurai	0,03	kg
810063	Marlė	0,03	m2
920005	Stalių klijai	0,09	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,55	maš.val.

	37. Durų varčių restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Varčios nėmimas ir išardymas (išardymas tik sudėtingam restauravimui).
	2. Apatinio tašelio pašalinimas (tik sudėtingam restauravimui).
	3. Juostelių pagaminimas ir įklijavimas į varčios filingus ar varčią (tik vidutinio sudėtingumo restauravimui).
	4. Filinginės varčios remontas, perklijavimas ar varčios perklijavimas (tik sudėtingam restauravimui).
	5. Varčios obliavimas.
	6. Varčios pastatymas į staktą ir pritaikymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-189-1	Filinginių durų sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	32,3	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,054	m³
920005	Stalių klijai	0,16	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,1	maš.val.

A5-190-1	Filinginių durų vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	8,1	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,027	m³
920005	Stalių klijai	0,08	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,49	maš.val.

A5-191-1	Durų sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	23,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,043	m³
920005	Stalių klijai	0,128	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-192-1	Durų vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	3,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,021	m³
920005	Stalių klijai	0,064	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,02	maš.val.

	38. Faneruotų durų ir tambūrų skydų restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Varčių ar skydų nėmimas: prietaisų, puošybos elementų nuardymas.
	2. Senų apdailos sluoksnių pašalinimas.
	3. Varčios ar skydo ardymas į atskirus elementus.
	4. Sunykusių vietų faneravimas, parenkant fanerą pagal rūšį, tekstūrą, spalvą.
	5. Išsipūtusių vietų lyginimas, perklijavimas.
	6. Paviršių švitravimas, ėsdinimas, gruntavimas.
	7. Paviršių apdaila ( vaškavimas ar lakavimas, poliravimas).
	8. Puošybos elementų ir prietaisų tvirtinimas.
	9. Varčios ar skydo montavimas.
	10. Prietaisų montavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-193-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravima iš abiejų pusių (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,5	žm.val.
100023	Vata	0,063	kg
100024	Lininiai skudurai	0,018	kg
100032	Beicas	0,011	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,027	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,006	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,45	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,09	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,82	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,027	m³
810063	Marlė	0,042	m2
910009	Etilo spiritas	0,111	kg
920005	Stalių klijai	0,35	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,35	maš.val.

A5-194-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius vidutinio sudėtingumo, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	18,0	žm.val.
100023	Vata	0,066	kg
100024	Lininiai skudurai	0,092	kg
100032	Beicas	0,011	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,028	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0063	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,47	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,14	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,86	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,028	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,117	kg
920005	Stalių klijai	0,37	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,8	maš.val.

A5-195-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	22,0	žm.val.
100023	Vata	0,072	kg
100024	Lininiai skudurai	1,1	kg
100032	Beicas	0,012	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,031	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0066	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,5	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,25	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,94	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,031	m³
810063	Marlė	0,048	m2
910009	Etilo spiritas	0,127	kg
920005	Stalių klijai	0,38	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,2	maš.val.

A5-196-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 15%, varčioje ar skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,5	žm.val.
100023	Vata	0,066	kg
100024	Lininiai skudurai	0,092	kg
100032	Beicas	0,011	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,028	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0063	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,47	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,14	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,0015	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,86	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,028	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,117	kg
920005	Stalių klijai	0,37	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,35	maš.val.

A5-197-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 15%, varčioje ar skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	14,5	žm.val.
100023	Vata	0,04	kg
100024	Lininiai skudurai	0,055	kg
100032	Beicas	0,005	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,017	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,004	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,28	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,68	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,0015	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,52	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,017	m³
810063	Marlė	0,026	m2
910009	Etilo spiritas	0,07	kg
920005	Stalių klijai	0,21	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,45	maš.val.

A5-198-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	8,2	žm.val.
100023	Vata	0,045	kg
100024	Lininiai skudurai	0,015	kg
100032	Beicas	0,008	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,018	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,004	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,33	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,75	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,62	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,003	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,018	m³
810063	Marlė	0,03	m2
910009	Etilo spiritas	0,081	kg
920005	Stalių klijai	0,25	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,82	maš.val.

A5-199-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius vidutinio sudėtingumo, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	10,5	žm.val.
100023	Vata	0,055	kg
100024	Lininiai skudurai	0,07	kg
100032	Beicas	0,008	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,02	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,004	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,35	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,85	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,65	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,003	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,018	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,08	kg
920005	Stalių klijai	0,25	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,05	maš.val.

A5-200-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,5	žm.val.
100023	Vata	0,052	kg
100024	Lininiai skudurai	0,78	kg
100032	Beicas	0,009	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,022	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0046	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,9	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,67	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,003	m³
540002	Popierius	0,14	kg
570462	Pemza	0,022	m³
810063	Marlė	0,033	m2
910009	Etilo spiritas	0,9	kg
920006	Kazeininiai klijai	0,28	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,35	maš.val.

A5-201-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tamburų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 15%, varčioje ar skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	8,2	žm.val.
100023	Vata	0,056	kg
100024	Lininiai skudurai	0,065	kg
100032	Beicas	0,009	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,019	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0045	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,35	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,82	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,66	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,003	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,018	m³
810063	Marlė	0,03	m2
910009	Etilo spiritas	0,085	kg
920005	Stalių klijai	0,27	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,82	maš.val.

A5-202-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 15%, varčioje ar skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	8,5	žm.val.
100023	Vata	0,03	kg
100024	Lininiai skudurai	0,045	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,012	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,003	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,19	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,55	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,42	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,003	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,012	m³
810063	Marlė	0,016	m2
910009	Etilo spiritas	0,05	kg
920005	Stalių klijai	0,16	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,85	maš.val.

A5-203-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	19,6	žm.val.
100023	Vata	0,063	kg
100024	Lininiai skudurai	0,088	kg
100032	Beicas	0,011	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,027	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,012	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,9	m2
100325	Kaustinė soda	0,04	kg
100349	Spirito politūra	1,09	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,82	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,006	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,027	m³
810063	Marlė	0,042	m2
910009	Etilo spiritas	0,111	kg
920005	Stalių klijai	0,56	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,96	maš.val.

A5-204-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius vidutinio sudėtingumo, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	26,0	žm.val.
100023	Vata	0,07	kg
100024	Lininiai skudurai	0,09	kg
100032	Beicas	0,011	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,028	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,013	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,95	m2
100325	Kaustinė soda	0,04	kg
100349	Spirito politūra	1,14	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,86	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,006	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,028	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,117	kg
920005	Stalių klijai	0,59	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,6	maš.val.

A5-205-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	33,0	žm.val.
100023	Vata	0,072	kg
100024	Lininiai skudurai	0,1	kg
100032	Beicas	0,012	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,031	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,0143	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,99	m2
100325	Kaustinė soda	0,04	kg
100349	Spirito politūra	1,25	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,94	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,006	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,031	m³
810063	Marlė	0,048	m2
910009	Etilo spiritas	0,127	kg
920005	Stalių klijai	0,62	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	3,3	maš.val.

A5-206-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 25%, varčioje ar skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	21,0	žm.val.
100023	Vata	0,07	kg
100024	Lininiai skudurai	0,09	kg
100032	Beicas	0,011	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,028	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,013	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,95	m2
100325	Kaustinė soda	0,04	kg
100349	Spirito politūra	1,14	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,86	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,006	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,028	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,117	kg
920005	Stalių klijai	0,59	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,1	maš.val.

A5-207-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 25%, varčioje ar skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	22,0	žm.val.
100023	Vata	0,042	kg
100024	Lininiai skudurai	0,054	kg
100032	Beicas	0,007	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,017	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,008	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,57	m2
100325	Kaustinė soda	0,03	kg
100349	Spirito politūra	0,68	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,52	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,006	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,017	m³
810063	Marlė	0,026	m2
910009	Etilo spiritas	0,07	kg
920005	Stalių klijai	0,35	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,2	maš.val.

A5-208-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm.val.
100023	Vata	0,063	kg
100024	Lininiai skudurai	0,088	kg
100032	Beicas	0,011	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,027	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,012	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,9	m2
100325	Kaustinė soda	0,04	kg
100349	Spirito politūra	1,09	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,82	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,006	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,027	m³
810063	Marlė	0,042	m2
910009	Etilo spiritas	0,111	kg
920005	Stalių klijai	0,56	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,2	maš.val.

A5-209-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius vidutinio sudėtingumo, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100024	Lininiai skudurai	0,06	kg
100032	Beicas	0,008	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,018	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,01	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,7	m2
100325	Kaustinė soda	0,029	kg
100349	Spirito politūra	0,88	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,66	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,005	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,018	m³
810063	Marlė	0,034	m2
910009	Etilo spiritas	0,087	kg
920005	Stalių klijai	0,45	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,55	maš.val.

A5-210-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	19,5	žm.val.
100023	Vata	0,052	kg
100024	Lininiai skudurai	0,07	kg
100032	Beicas	0,009	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,031	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,012	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,71	m2
100325	Kaustinė soda	0,03	kg
100349	Spirito politūra	0,85	kg
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,74	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,005	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,031	m³
810063	Marlė	0,038	m2
910009	Etilo spiritas	0,081	kg
920005	Stalių klijai	0,45	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,95	maš.val.

A5-211-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 25%, varčioje ar skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100024	Lininiai skudurai	0,06	kg
100032	Beicas	0,008	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,018	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,01	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,65	m2
100325	Kaustinė soda	0,03	kg
100349	Spirito politūra	0,88	kg
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,65	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,005	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,018	m³
810063	Marlė	0,034	m2
910009	Etilo spiritas	0,087	kg
920005	Stalių klijai	0,45	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,3	maš.val.

A5-212-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 25 %, varčioje ar skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,4	žm.val.
100023	Vata	0,042	kg
100024	Lininiai skudurai	0,054	kg
100032	Beicas	0,007	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,017	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,008	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,45	m2
100325	Kaustinė soda	0,03	kg
100349	Spirito politūra	0,68	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,52	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,005	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,017	m³
810063	Marlė	0,026	m2
910009	Etilo spiritas	0,07	kg
920005	Stalių klijai	0,25	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,34	maš.val.

A5-213-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	21,0	žm.val.
100023	Vata	0,063	kg
100024	Lininiai skudurai	0,088	kg
100032	Beicas	0,02	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,027	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,026	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,16	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,09	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,82	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,012	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,027	m³
810063	Marlė	0,042	m2
910009	Etilo spiritas	0,111	kg
920005	Stalių klijai	0,92	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,1	maš.val.

A5-214-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius vidutinio sudėtingumo, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	29,0	žm.val.
100023	Vata	0,07	kg
100024	Lininiai skudurai	0,092	kg
100032	Beicas	0,02	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,028	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,027	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,3	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,14	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,86	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,012	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,028	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,117	kg
920005	Stalių klijai	0,96	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,9	maš.val.

A5-215-1	Poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	36,0	žm.val.
100023	Vata	0,072	kg
100024	Lininiai skudurai	0,1	kg
100032	Beicas	0,02	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,031	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,03	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,25	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,94	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,012	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,031	m³
810063	Marlė	0,048	m2
910009	Etilo spiritas	0,127	kg
920005	Stalių klijai	1,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	3,6	maš.val.

A5-216-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 50%, varčioje ar skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm.val.
100023	Vata	0,07	kg
100024	Lininiai skudurai	0,092	kg
100032	Beicas	0,02	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,028	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,027	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,3	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	1,14	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,86	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,012	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,028	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,117	kg
920005	Stalių klijai	0,96	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,8	maš.val.

A5-217-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 50%, varčioje ar skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	29,0	žm.val.
100023	Vata	0,04	kg
100024	Lininiai skudurai	0,055	kg
100032	Beicas	0,01	kg
100047	Šelakas	0,005	kg
100092	Augalinis aliejus	0,017	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,016	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,01	kg
100349	Spirito politūra	0,68	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,52	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,012	m³
540002	Popierius	0,2	kg
570462	Pemza	0,017	m³
810063	Marlė	0,026	m2
910009	Etilo spiritas	0,07	kg
920005	Stalių klijai	0,57	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,9	maš.val.

A5-218-1	Poliruotų durų ir tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm.val.
100023	Vata	0,054	kg
100024	Lininiai skudurai	0,058	kg
100032	Beicas	0,015	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,019	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,017	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,18	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,88	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,62	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,008	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,019	m³
810063	Marlė	0,032	m2
910009	Etilo spiritas	0,089	kg
920005	Stalių klijai	0,65	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,3	maš.val.

A5-219-1	Poliruotų durų ir tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius vidutinio sudėtingumo, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	17,0	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100024	Lininiai skudurai	0,07	kg
100032	Beicas	0,015	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,018	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,018	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,25	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,88	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,66	m2
534093	Tašeliai ir tašai spygl., storis 70mm ir daugiau, 4 rūšis	0,009	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,02	m³
810063	Marlė	0,034	m2
910009	Etilo spiritas	0,087	kg
920005	Stalių klijai	0,76	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,7	maš.val.

A5-220-1	Poliruotų durų ir tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	21,0	žm.val.
100023	Vata	0,055	kg
100024	Lininiai skudurai	0,071	kg
100032	Beicas	0,015	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,026	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,02	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,35	m2
100325	Kaustinė soda	0,015	kg
100349	Spirito politūra	0,88	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,66	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,009	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,025	m³
810063	Marlė	0,035	m2
910009	Etilo spiritas	0,089	kg
920005	Stalių klijai	0,88	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,1	maš.val.

A5-221-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 50%, varčioje ar skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	16,5	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100024	Lininiai skudurai	0,066	kg
100032	Beicas	0,015	kg
100047	Šelakas	0,004	kg
100092	Augalinis aliejus	0,018	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,019	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,62	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
100349	Spirito politūra	0,8	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,66	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,009	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,018	m³
810063	Marlė	0,044	m2
910009	Etilo spiritas	0,088	kg
920005	Stalių klijai	0,76	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,65	maš.val.

A5-222-1	Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 50%, varčioje ar skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 6.00
	Darbo sąnaudos	17,5	žm.val.
100023	Vata	0,04	kg
100024	Lininiai skudurai	0,055	kg
100032	Beicas	0,01	kg
100047	Šelakas	0,0045	kg
100092	Augalinis aliejus	0,017	kg
100093	Vertingų veislių medienos tašeliai	0,009	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,88	m2
100325	Kaustinė soda	0,01	kg
100349	Spirito politūra	0,68	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,52	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,008	m³
540002	Popierius	0,15	kg
570462	Pemza	0,017	m³
810063	Marlė	0,026	m2
910009	Etilo spiritas	0,07	kg
920005	Stalių klijai	0,57	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,75	maš.val.

A5-223-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	12,0	žm.val.
100023	Vata	0,042	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,005	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,006	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,45	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,53	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,042	kg
810063	Marlė	0,042	m2
920005	Stalių klijai	0,35	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,2	maš.val.

A5-224-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius vidutinio sudėtingumo,sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	16,0	žm.val.
100023	Vata	0,044	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0053	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0063	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,47	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,55	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,044	kg
810063	Marlė	0,044	m2
920005	Stalių klijai	0,37	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,6	maš.val.

A5-225-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	20,0	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,006	m³
100032	Beicas	0,012	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0066	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,5	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
230237	Lakas	0,00008	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,6	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,05	kg
810063	Marlė	0,048	m2
920005	Stalių klijai	0,39	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,0	maš.val.

A5-226-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 15%, skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	13,5	žm.val.
100023	Vata	0,044	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0053	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0063	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,47	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,55	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,044	kg
810063	Marlė	0,044	m2
920005	Stalių klijai	0,37	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,35	maš.val.

A5-227-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 15%, skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	14,5	žm.val.
100023	Vata	0,026	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,003	m³
100032	Beicas	0,007	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0044	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,28	m2
100325	Kaustinė soda	0,01	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000006	t
230237	Lakas	0,00003	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,33	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,026	kg
810063	Marlė	0,026	m2
920005	Stalių klijai	0,22	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,45	maš.val.

A5-228-1	Apdailintų laku ir vašku durų , tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	7,2	žm.val.
100023	Vata	0,034	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,004	m³
100032	Beicas	0,009	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0048	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,36	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,011	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000032	t
230237	Lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,072	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,43	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,0032	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,035	kg
810063	Marlė	0,03	m2
920005	Stalių klijai	0,28	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,72	maš.val.

A5-229-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius vidutinio sudėtingumo,sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	9,6	žm.val.
100023	Vata	0,035	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0041	m³
100032	Beicas	0,009	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0051	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000032	t
230237	Lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,4	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,0032	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,034	kg
810063	Marlė	0,036	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,96	maš.val.

A5-230-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 15%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0048	m³
100032	Beicas	0,009	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0054	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,000064	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,48	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,0032	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,04	kg
810063	Marlė	0,039	m2
920005	Stalių klijai	0,31	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,1	maš.val.

A5-231-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 15%, skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	8,2	žm.val.
100023	Vata	0,035	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0041	m³
100032	Beicas	0,009	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0048	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000032	t
230237	Lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,072	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,44	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,0032	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,035	kg
810063	Marlė	0,039	m2
920005	Stalių klijai	0,32	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,82	maš.val.

A5-232-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 15%, skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	8,5	žm.val.
100023	Vata	0,02	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0024	m³
100032	Beicas	0,0056	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0035	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,24	m2
100325	Kaustinė soda	0,008	kg
120030	Statybinės vinys	0,006	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000048	t
230237	Lakas	0,000024	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,04	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,26	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,0032	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,022	kg
810063	Marlė	0,026	m2
920005	Stalių klijai	0,18	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,85	maš.val.

A5-233-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm.val.
100023	Vata	0,042	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,01	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,012	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,9	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,53	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,009	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,042	kg
810063	Marlė	0,042	m2
920005	Stalių klijai	0,56	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,75	maš.val.

A5-234-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius vidutinio sudėtingumo,sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	23,0	žm.val.
100023	Vata	0,044	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,011	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,013	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,95	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,55	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,009	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,044	kg
810063	Marlė	0,044	m2
920005	Stalių klijai	0,59	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,3	maš.val.

A5-235-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	29,0	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,012	m³
100032	Beicas	0,012	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,014	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,001	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
230237	Lakas	0,00008	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,6	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,009	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,048	kg
810063	Marlė	0,05	m2
920005	Stalių klijai	0,62	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,9	maš.val.

A5-236-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 25%, skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	18,5	žm.val.
100023	Vata	0,044	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,011	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,013	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,95	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,55	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,009	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,044	kg
810063	Marlė	0,044	m2
920005	Stalių klijai	0,59	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,85	maš.val.

A5-237-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 25%, skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	19,5	žm.val.
100023	Vata	0,026	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,007	m³
100032	Beicas	0,007	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,008	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,57	m2
100325	Kaustinė soda	0,01	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000056	t
230237	Lakas	0,00003	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,33	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,005	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,026	kg
810063	Marlė	0,026	m2
920005	Stalių klijai	0,35	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,95	maš.val.

A5-238-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm.val.
100023	Vata	0,029	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,008	m³
100032	Beicas	0,008	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,009	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,72	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000032	t
230237	Lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,072	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,43	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,007	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,029	kg
810063	Marlė	0,029	m2
920005	Stalių klijai	0,46	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,05	maš.val.

A5-239-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius vidutinio sudėtingumo,sunykimas iki 25%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm.val.
100023	Vata	0,036	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,009	m³
100032	Beicas	0,009	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,01	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,75	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000032	t
230237	Lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,072	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,45	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,007	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,036	kg
810063	Marlė	0,036	m2
920005	Stalių klijai	0,49	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,4	maš.val.

A5-240-1	Apdailintų laku ir vašku durų ar tambūrų restaurav. iš vienos pusės, kai pav. sudėtingas ir sunykę iki 25% ploto		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm.val.
100023	Vata	0,04	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0048	m³
100032	Beicas	0,009	kg
100319	Apdailinis lukštas	0,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,009	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,000064	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,48	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,003	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,04	kg
810063	Marlė	0,04	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,75	maš.val.

A5-241-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 25%, skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.
100023	Vata	0,034	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,009	m³
100032	Beicas	0,008	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,009	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,85	m2
100325	Kaustinė soda	0,016	kg
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000032	t
230237	Lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,072	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,45	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,007	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,034	kg
810063	Marlė	0,034	m2
920005	Stalių klijai	0,48	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,1	maš.val.

A5-242-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 25%, skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	12,0	žm.val.
100023	Vata	0,02	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,0056	m³
100032	Beicas	0,0056	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0064	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,47	m2
100325	Kaustinė soda	0,008	kg
120030	Statybinės vinys	0,0064	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000046	t
230237	Lakas	0,000024	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,04	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,29	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
540002	Popierius	0,16	kg
810042	Skudurai	0,02	kg
810063	Marlė	0,02	m2
920005	Stalių klijai	0,29	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,2	maš.val.

A5-243-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	19,0	žm.val.
100023	Vata	0,042	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,015	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,026	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,16	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,012	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,53	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,018	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,042	kg
810063	Marlė	0,042	m2
920005	Stalių klijai	0,92	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,9	maš.val.

A5-244-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius vidutinio sudėtingumo,sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	25,0	žm.val.
100023	Vata	0,044	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,016	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,027	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,26	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,55	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,018	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,042	kg
810063	Marlė	0,044	m2
920005	Stalių klijai	0,96	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,5	maš.val.

A5-245-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	31,0	žm.val.
100023	Vata	0,05	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,017	m³
100032	Beicas	0,012	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,029	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,4	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00005	t
230237	Lakas	0,00008	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,6	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,018	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,05	kg
810063	Marlė	0,05	m2
920005	Stalių klijai	0,001	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	3,1	maš.val.

A5-246-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 50%, skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	24,0	žm.val.
100023	Vata	0,044	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,016	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,027	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,26	m2
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120030	Statybinės vinys	0,013	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230237	Lakas	0,00007	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,55	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,018	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,042	kg
810063	Marlė	0,044	m2
920005	Stalių klijai	0,96	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,4	maš.val.

A5-247-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 50%, skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	25,0	žm.val.
100023	Vata	0,026	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,009	m³
100032	Beicas	0,007	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,016	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,36	m2
100325	Kaustinė soda	0,01	kg
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000006	t
230237	Lakas	0,00003	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,01	m³
540002	Popierius	0,2	kg
810042	Skudurai	0,025	kg
810063	Marlė	0,026	m2
920005	Stalių klijai	0,58	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	2,5	maš.val.

A5-248-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius nesudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	11,5	žm.val.
100023	Vata	0,037	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,014	m³
100032	Beicas	0,009	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,023	m³
100319	Apdailinis lukštas	1,85	m2
100325	Kaustinė soda	0,019	kg
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000032	t
230237	Lakas	0,00006	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,081	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,43	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,016	m³
540002	Popierius	0,18	kg
810042	Skudurai	0,034	kg
810063	Marlė	0,037	m2
920005	Stalių klijai	0,82	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,15	maš.val.

A5-249-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius vidutinio sudėtingumo,sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	15,0	žm.val.
100023	Vata	0,034	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,011	m³
100032	Beicas	0,01	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,025	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,13	m2
100325	Kaustinė soda	0,018	kg
120030	Statybinės vinys	0,011	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000036	t
230237	Lakas	0,000036	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,081	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,52	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,016	m³
540002	Popierius	0,18	kg
810042	Skudurai	0,036	kg
810063	Marlė	0,034	m2
920005	Stalių klijai	0,86	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,5	maš.val.

A5-250-1	Apdailintų laku ir vašku durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (paviršius sudėtingas, sunykimas iki 50%)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	19,0	žm.val.
100023	Vata	0,045	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,016	m³
100032	Beicas	0,011	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,027	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,1	m2
100325	Kaustinė soda	0,018	kg
120030	Statybinės vinys	0,011	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000045	t
230237	Lakas	0,000072	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,09	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,54	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,016	m³
540002	Popierius	0,18	kg
810042	Skudurai	0,045	kg
810063	Marlė	0,045	m2
920005	Stalių klijai	0,001	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,9	maš.val.

A5-251-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 50%, skyde 1 stiklas)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	14,5	žm.val.
100023	Vata	0,036	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,014	m³
100032	Beicas	0,01	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,024	m³
100319	Apdailinis lukštas	2,0	m2
100325	Kaustinė soda	0,018	kg
120030	Statybinės vinys	0,011	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000036	t
230237	Lakas	0,000063	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,081	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,52	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,016	m³
540002	Popierius	0,18	kg
810042	Skudurai	0,032	kg
810063	Marlė	0,036	m2
920005	Stalių klijai	0,9	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,45	maš.val.

A5-252-1	Apdailintų laku ir vašku, įstiklintų durų, tambūrų restauravimas iš vienos pusės (sunykimas iki 50%, skyde 2 stiklai)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	15,0	žm.val.
100023	Vata	0,02	kg
100025	Kietmedžio lentos	0,006	m³
100032	Beicas	0,006	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,0072	m³
100319	Apdailinis lukštas	0,54	m2
100325	Kaustinė soda	0,009	kg
120030	Statybinės vinys	0,0072	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,001	kg
220171	Vaškas	0,000054	t
230237	Lakas	0,000027	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,045	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,28	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,0045	m³
540002	Popierius	0,18	kg
810042	Skudurai	0,02	kg
810063	Marlė	0,02	m2
920005	Stalių klijai	0,32	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,5	maš.val.

	39. Durų varčių atkūrimas pagal seną pavyzdį

Darbų sudėtis:	1. Lentų išilginis ir skersinis pjovimas.
	2. Obliavimas, lyginimas, šakų šalinimas.
	3. Rėmsijų, pagaminimas, filingų gaminimas klijuojant.
	4. Špuntų, ketvirčių, figūrinių išdtrožų padarymas.
	5. Sujungimų padarymas, uždengiančiųių juostelių pagaminimas.
	6. Varčios surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-253-1	Vienvėrių filinginių vidinių durų varčios atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,6	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,066	m³
920005	Stalių klijai	0,044	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš.val.

A5-254-1	Vienvėrių filinginių išorinių durų varčios atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,9	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,076	m³
920005	Stalių klijai	0,051	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,15	maš.val.

A5-255-1	Vienvėrių filinginių vidinių durų su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,0	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,089	m³
920005	Stalių klijai	0,06	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-256-1	Vienvėrių filinginių išorinių durų su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,3	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,1	m³
920005	Stalių klijai	0,07	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,55	maš.val.

A5-257-1	Stiklinamų vienvėrių vidinių durų varčios atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,6	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,052	m³
920005	Stalių klijai	0,044	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš.val.

A5-258-1	Stiklinamų vienvėrių išorinių durų varčios atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,9	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,061	m³
920005	Stalių klijai	0,051	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,15	maš.val.

A5-259-1	Stiklinamų vienvėrių vidinių durų su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,0	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,072	m³
920005	Stalių klijai	0,06	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-260-1	Stiklinamų vienvėrių išorinių durų su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,3	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,084	m³
920005	Stalių klijai	0,07	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,55	maš.val.

A5-261-1	Dvivėrių filinginių vidinių durų varčių atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,3	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,071	m³
920005	Stalių klijai	0,055	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,4	maš.val.

A5-262-1	Dvivėrių filinginių išorinių durų varčių atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,6	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,083	m³
920005	Stalių klijai	0,06	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,45	maš.val.

A5-263-1	Dvivėrių filinginių vidinių durų varčių su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,096	m³
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,8	maš.val.

A5-264-1	Dvivėrių filinginių išorinių durų varčių su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,5	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,11	m³
920005	Stalių klijai	0,08	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-265-1	Stiklinamų dvivėrių vidinių durų varčių atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,3	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,056	m³
920005	Stalių klijai	0,055	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,4	maš.val.

A5-266-1	Stiklinamų dvivėrių išorinių durų varčių atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,6	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,068	m³
920005	Stalių klijai	0,06	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,4	maš.val.

A5-267-1	Stiklinamų dvivėrių vidinių durų varčių su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,076	m³
920005	Stalių klijai	0,075	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,8	maš.val.

A5-268-1	Stiklinamų dvivėrių išorinių durų varčių su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,5	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,092	m³
920005	Stalių klijai	0,08	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-269-1	Paprastų vidinių durų varčių (lentos jungiamos kaisčiais) atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,067	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,4	maš.val.

A5-270-1	Paprastų išorinių durų varčių (lentos jungiamos kaisčiais) atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	3,8	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,071	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,65	maš.val.

A5-271-1	Paprastų vidinių durų varčių (lentos jungiamos kaisčiais) su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	3,6	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,093	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,6	maš.val.

A5-272-1	Paprastų išorinių durų varčių (lentos jungiamos kaisčiais) su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,8	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,096	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš.val.

	40. Durų varčių pritaikymas ir pakabinimas

Darbų sudėtis:	1. Varčių pritaikymas prie staktų.
	2. Varčių pakabinimas, vyrių ir kt. prietaisų sudėjimas (be spynos įdėjimo darbų).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-273-1	Dvivėrių išorinių durų pastatymas ir pritaikymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
100327	Durų vyriai	2,0	pora
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,14	kg

A5-274-1	Vienvėrių išorinių durų pastatymas ir pritaikymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
100327	Durų vyriai	1,0	pora
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,07	kg

A5-275-1	Dvivėrių vidinių durų pastatymas ir pritaikymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.
100327	Durų vyriai	2,0	pora
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,14	kg

A5-276-1	Vienvėrių vidinių durų pastatymas ir pritaikymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
100327	Durų vyriai	1,0	pora
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,07	kg

	41. Langų rėmų restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Rėmo nuėmimas ir išardymas (išardymas tik sudėtingam restauravimui).
	2. Sunykusių tašelių ir skirtukų pagaminimas (tik sudėtingam restauravimui); lystelių pakeitimas (vidutinio sudėtingumo restauravimui).
	3. Rėmo perklijavimas (sudėtingam restauravimui).
	4. Rėmo pastatymas į vietą ir pritaikymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-277-1	Varstomo, mažai skaidyto rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	5,9	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0048	m³
920005	Stalių klijai	0,03	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,59	maš.val.

A5-278-1	Nevarstomo, mažai skaidyto rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,96	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0048	m³
920005	Stalių klijai	0,03	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,2	maš.val.

A5-279-1	Orlaidžių sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,001	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,18	maš.val.

A5-280-1	Varstomo, mažai skaidyto rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0021	m³
920005	Stalių klijai	0,02	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,15	maš.val.

A5-281-1	Nevarstomo, mažai skaidyto rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,41	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0021	m³
920005	Stalių klijai	0,04	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

A5-282-1	Orlaidės vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0005	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

A5-283-1	Varstomo, vidutinio sudėtingumo stipriai skaidyto rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,4	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,003	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,84	maš.val.

A5-284-1	Nevarstomo vidutinio sudėtingumo stipriai skaidyto rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	5,9	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,003	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,59	maš.val.

A5-285-1	Vidutinio sudėtingumo pusapvalaus viršlangio ar pan. rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,6	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,003	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,86	maš.val.

A5-286-1	Varstomo stipriai skaidyto vidutinio sudėtingumo rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0021	m³
920005	Stalių klijai	0,02	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,25	maš.val.

A5-287-1	Nevarstomo vidutinio sudėtingumo stipriai skaidyto rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0021	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,09	maš.val.

A5-288-1	Vidutinio sudėtingumo pusapvalaus viršlangio ar pan. rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0021	m³
920005	Stalių klijai	0,02	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,11	maš.val.

A5-289-1	Varstomo sudėtingo stipriai skaidyto rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0003	m³
920005	Stalių klijai	0,004	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,05	maš.val.

A5-290-1	Nevarstomo sudėtingo stipriai skaidyto rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,5	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,004	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,75	maš.val.

A5-291-1	Sudėtingo pusapvalaus viršlangio ar pan. rėmo sudėtingas restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,004	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,05	maš.val.

A5-292-1	Varstomo sudėtingo stipriai skaidyto rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	3,0	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
920005	Stalių klijai	0,003	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,3	maš.val.

A5-293-1	Nevarstomo, sudėtingo, stipriai skaidyto rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,99	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
920005	Stalių klijai	0,003	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,1	maš.val.

A5-294-1	Sudėtingo pusapvalaus viršlangio ar pan. rėmo vidutinio sudėtingumo restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0025	m³
920005	Stalių klijai	0,003	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,15	maš.val.

	42. Langų rėmų iš ištisinių elementų atkūrimas pagal seną pavyzdį

Darbų sudėtis:	1. Lentų skersinis pjovimas.
	2. Lentų išilginis pjovimas į tašelius.
	3. Obliavimas, rievinimas pagal reikalingą profilį.
	4. Lystelių pagaminimas.
	5. Ketvirčių išėmimas, figūrinių išdrožų padarymas.
	6. Sujungimo mazgų paruošimas.
	7.Rėmo sąvarų surinkimas ir užkaitavimas.
	8. Rėmo įstatymas į angą (staktą) ir pritaikymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-295-1	Mažai skaidytų, nesudėtingų, varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	12,75	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,1	m³
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-296-1	Mažai skaidytų, nesudėtingų, nevarstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,73	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,08	m³
920005	Stalių klijai	0,045	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,1	maš.val.

A5-297-1	Orlaidžių atkūrimas ir įstatymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,71	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,01	m³
920005	Stalių klijai	0,02	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,2	maš.val.

A5-298-1	Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,1	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,18	m³
920005	Stalių klijai	0,06	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš.val.

A5-299-1	Vidutinio sudėtingumo nevarstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	12,1	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,14	m³
920005	Stalių klijai	0,05	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš.val.

A5-300-1	Sudėtingų varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	18,6	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,24	m³
920005	Stalių klijai	0,08	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,6	maš.val.

A5-301-1	Sudėtingų nevarstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,2	žm.val.
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,2	m³
920005	Stalių klijai	0,07	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš.val.

	43. Langų rėmų iš klijuotos medienos elementų atkūrimas pagal seną pavyzdį

Darbų sudėtis:	1. Susipažinimas su brėžiniais.
	2. Medžiagos parinkimas ir supjovimas į lysteles.
	3. Lystelių briaunų lyginimas.
	4. Lystelių pagaminimas ir drožimas (staklėmis).
	5. Elementų galų pritaikymas.ožų padarymas.
	6. Elementų sluoksnių klijavimas.
	7. Dyglių ir ąselių pagaminimas.
	8. Lizdų impostams ir skirtukams padarymas.
	9. Išdrožų ir ketvirčių skirtukams padarymas.
	10. Skirtukų perrišimo mazgų padarymas.
	11. Rėmo sąvarų surinkimas.
	12. Rėmo pastatymas į angą (staktą) ir pritaikymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-302-1	Nesudėtingų varstomų rėmų iš klijuotų medienos elementų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	32,75	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,06	m³
920005	Stalių klijai	0,045	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,2	maš.val.

A5-303-1	Nesudėtingų nevarstomų rėmų iš klijuotų medienos elementų atkūrimas ir įstatymas į staktas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	23,73	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,18	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,04	m³
920005	Stalių klijai	0,035	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	5,9	maš.val.

A5-304-1	Orlaidžių iš klijuotų medienos elementų atkūrimas ir pastatymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,84	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,05	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,2	maš.val.

A5-305-1	Vidutinio sudėtingumo varstomų langų rėmų iš klijuotos medienos elementų atkūrimas ir įstatymas į staktą		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	43,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,12	m³
920005	Stalių klijai	0,06	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	10,5	maš.val.

A5-306-1	Vidutinio sudėtingumo nevarstomų langų rėmų iš klijuotų medienos elementų atkūrimas ir įstatymas į staktą		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	34,1	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,2	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,085	m³
920005	Stalių klijai	0,55	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,6	maš.val.

A5-307-1	Sudėtingų varstomų rėmų iš klijuotų medienos elementų atkūrimas ir įstatymas į staktą		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	94,3	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,22	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,145	m³
920005	Stalių klijai	0,07	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	12,5	maš.val.

A5-308-1	Sudėtingų nevarstomų rėmų iš klijuotų medienos elementų atkūrimas ir įstatymas į staktą		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	71,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,22	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,095	m³
920005	Stalių klijai	0,06	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	10,0	maš.val.

A5-309-1	Šablonų sudėtingiems ar vidutinio sudėtingumo rėmams pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
550052	Klijuotinė fanera 4mm storio	1,4	m2
920005	Stalių klijai	0,01	kg

	44. Ąžuolinių langų rėmų restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Rėmų nuėmimas.
	2. Prietaisų, kilpų nuėmimas.
	3. Rėmų ardymas, sandūrų valymas, pašalinant klijus.
	4. Sunykusių dalių pašalinimas, naujų pagaminimas.
	5. Rėmų klijavimas.
	6. Seno apdailos sluoksnio pašalinimas skutant ir švitruojant.
	7. Rėmų įstatymas į angą (staktą), pritaikymas, prietaisų pritvirtinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-310-1	Vidutinio sudėtingumo nevarstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 25% rėmo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	10,0	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
810042	Skudurai	0,016	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,02	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,0	maš.val.

A5-311-1	Sudėtingo nevarstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 25% rėmo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	13,0	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
810042	Skudurai	0,016	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,02	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,3	maš.val.

A5-312-1	Vidutinio sudėtingumo varstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 25% rėmo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	12,5	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
810042	Skudurai	0,016	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,02	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,25	maš.val.

A5-313-1	Sudėtingo varstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 25% rėmo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,000056	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
810042	Skudurai	0,016	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,02	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,55	maš.val.

A5-314-1	Vidutinio sudėtingumo nevarstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 30% rėmo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	12,5	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,007	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,00006	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
810042	Skudurai	0,02	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,04	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,25	maš.val.

A5-315-1	Sudėtingo nevarstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 30% rėmo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	17,0	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,011	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,00006	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
810042	Skudurai	0,02	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,04	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,7	maš.val.

A5-316-1	Vidutinio sudėtingumo varstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 30% paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,007	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,00006	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
810042	Skudurai	0,02	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,04	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,55	maš.val.

A5-317-1	Sudėtingo varstomo rėmo iš ąžuolo restauravimas, kai sunykę iki 30% rėmo paviršiaus		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	18,0	žm.val.
100023	Vata	0,016	kg
100032	Beicas	0,004	kg
100211	2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,011	m³
100325	Kaustinė soda	0,02	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
220171	Vaškas	0,00004	t
230238	Aliejinis lakas	0,00006	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	0,004	m³
810042	Skudurai	0,02	kg
810063	Marlė	0,016	m2
920005	Stalių klijai	0,04	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	1,8	maš.val.

	45. Apvadų keitimas, restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Apvadų nuėmimas.
	2. Dažų ar apdailos pašalinimas.
	3. Sunykusių dalių pakeitimas, pagaminant naujas pagal išlikusių dalių pavyzdį.
	4. Aapvadų pastatymas ir pritvirtinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-318-1	Nesudėtingų apvadų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,0076	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,02	maš.val.

A5-319-1	Vidutinio sudėtingumo apvadų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,0076	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,04	maš.val.

A5-320-1	Sudėtingų apvadų pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,6	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,011	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,06	maš.val.

A5-321-1	Nesudėtingų apvadų pakeitimas, kai apvadai sudaro kreivę		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,014	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,04	maš.val.

A5-322-1	Vidutinio sudėtingimo apvadų pakeitimas, kai apvadai sudaro kreivę		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,83	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,012	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,08	maš.val.

A5-323-1	Sudėtingų apvadų pakeitimas, kai apvadai sudaro kreivę		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	1,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,04	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,015	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,12	maš.val.

A5-324-1	Stulpelių pakeitimas, kai apvadai nesudėtingi ar vidutinio sudėtingumo		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,006	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,0021	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,02	maš.val.

A5-325-1	Stulpelių pakeitimas, kai apvadai sudėtingi		vnt
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,008	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,003	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,03	maš.val.

	46. Palangių pakeitimas, restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Senos palangės išėmimas.
	2. Naujos palangės pagaminimas.
	3. Palangės pastatymas į vietą.
	4. Senų dažų pašalinimas, lystelių įklijavimas į siūles, palangės viršaus skutimas (restauruojant palanges vietoje).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-326-1	Palangių lentų pakeitimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,2	žm.val.
120036	Tinkavimo vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,07	m³
570128	Negesintos kalkės	0,001	t
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,003	t
573022	Gamtinis smėlis	0,005	m³
810041	Statybinis veltinis	3,3	kg
920005	Stalių klijai	0,08	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,62	maš.val.

A5-327-1	Palangės lentos restauravimas nuimant		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,8	žm.val.
120036	Tinkavimo vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,022	m³
570128	Negesintos kalkės	0,001	t
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,003	t
573022	Gamtinis smėlis	0,005	m³
810041	Statybinis veltinis	3,3	kg
920005	Stalių klijai	0,08	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,48	maš.val.

A5-328-1	Palangės lentos restauravimas nenuimant		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
920005	Stalių klijai	0,03	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,09	maš.val.

	47. Sudėtingų ąžuolinių rėmų (kai daug skirtukų, sudėtingi, įvairiais kampais daromi sujungimai) atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Rėmo dalių ir skirtukų pagaminimas.
	2. Sąnarų padarymas.
	3. Rėmo surinkimas, klijavimas.
	4. Paviršių šlifavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-329-1	Rėmų iš ąžuolo atkūrimas, kai 37 sudėtingi sujungimai (detalės jungiamos įvariais kampais)		m2
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	66,0	žm.val.
100094	Kaišenų klijai	0,21	kg
100229	40 mm ir daugiau 1 rūšies ąžuolinės lentos	0,06	m³
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,49	m2
920005	Stalių klijai	0,03	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	8,0	maš.val.

A5-330-1	Esant kitam sujungimų skaičiui, už kiekvieną sujungimą prie normatyvo A5-329-1 pridedama arba atimama		vnt
	Vidutinė kategorija 5.50
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
100094	Kaišenų klijai	0,005	kg
100229	40 mm ir daugiau 1 rūšies ąžuolinės lentos	0,0005	m³
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,012	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,05	maš.val.

	48. Langų, durų staktų su kreivalinijine viršutine dalimi atkūrimas iš klijuotas medienos (mediena klijuojama 3 sluoksniais)

Darbų sudėtis:	1. Medžiagų parinkimas.
	2. Šablonų pagaminimas.
	3. Lentų skersinis, išilginis pjovimas staklėmis.
	4. Kreivų detalių fragmentų pritaikymas, pripjovimas pjūkleliu.
	5. Viršutinės dales-kreivės-pagaminimas, suklijavimas.
	6. Horizontalių ir vertikalių detalių suklijavimas.
	7. Staktos surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-331-1	Staktos su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas iš 3 sluoksniais klijuojamų spygliuočių medienos elementų		m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	9,0	žm.val.
534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	0,023	m³
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,5	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,25	maš.val.

A5-332-1	Staktos su kreivalinijiniu viršumi atkūrimas iš 3 sluoksniais klijuojamų ąžuolo medienos elementų		m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm.val.
534289	Lentos spyg. apipj.1r. stor.40mm ir daugiau	0,027	m³
550053	Klijuotinė fanera 5-7mm storio	0,5	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,5	maš.val.

	49. Langų, durų staktų atkūrimas iš klijuotas medienos (mediena klijuojama 4 sluoksniais)

Darbų sudėtis:	1. Medžiagų parinkimas.
	2. Medžiagų skersinis, išilginis pjovimas staklėmis.
	3. Elementų gaminimas, klijavimas.
	4. Ketvirčių išėmimas, mazgų sandūrų padarymas.
	5. Staktos surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-333-1	Staktos atkūrimas iš 4 sluoksniais klijuojamos spygliuočių medienos tiesinių elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	3,0	žm.val.
534098	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 1 rūšis	0,036	m³
920005	Stalių klijai	0,14	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,9	maš.val.

A5-334-1	Staktos atkūrimas iš 4 sluoksniais klijuojamos ąžuolo medienos tiesinių elementų		m
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,2	žm.val.
534098	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 1 rūšis	0,036	m³
920005	Stalių klijai	0,14	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,0	maš.val.

	50. Laiptų ir priebučių pakopų, papakopių, kitų laiptų elementų pakeitimas

Darbų sudėtis:	1. Atsargus sunykusių dalių pašalinimas, rūšiavimas, žymėjimas.
	2. Naujų elementų pagaminimas pagal pavyzdžius ar brėžinius.
	3. Pagamintų elementų įmontavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-335-1	Pakopų pakeitimas, keičiant iki 2-jų vienoje vietoje		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,018	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,32	maš.val.

A5-336-1	Pakopų pakeitimas, keičiant nuo 3 iki 5 vienoje vietoje		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,02	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,036	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,25	maš.val.

A5-337-1	Papakopės pakeitimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,009	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,19	maš.val.

A5-338-1	Elementų pastogės laiptuose pakeitimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,68	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,01	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0074	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,17	maš.val.

	51. Laiptų ir priebučių atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Atsargus sunykusių dalių pašalinimas, rūšiavimas, žymėjimas.
	2. Naujų elementų pagaminimas pagal pavyzdžius ar brėžinius.
	3. Pagamintų elementų įmontavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-339-1	Medinių laiptų atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	4,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,33	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,02	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,09	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,02	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,85	maš.val.

A5-340-1	Medinių laiptų į pastogę atkūrimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	3,4	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,06	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,6	maš.val.

A5-341-1	3-4 pakopų priebučio atkūrimas (su apsauginiais stulpeliais)		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	23,0	žm.val.
120030	Statybinės vinys	2,0	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,76	m³
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,27	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,35	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,91	maš.val.

A5-342-1	3-4 pakopų priebučio atkūrimas (be apsauginių stulpelių)		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	18,5	žm.val.
120030	Statybinės vinys	2,0	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,5	m³
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,05	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,22	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,15	maš.val.

	52. Porankių restauravimas, keitimas

Darbų sudėtis:	1. Pažeistų, sunykusių porankių tiesiųjų dalių, apvalinimų nuėmimas.
	2. Naujų elementų pagaminimas pagal pavyzdžius ar brėžinius.
	3. Pagamintų elementų montavimas, įterpimas.
	4. Paviršių valymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-343-1	Turėklų porankio tiesiosios dalies pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	0,84	žm.val.
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,019	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	1,0	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,08	maš.val.

A5-344-1	Turėklų porankio sunykusių dalių pakeitimas (protezų įstatymas)		m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	0,92	žm.val.
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,001	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,09	maš.val.

A5-345-1	Turėklų porankio posūkio (apvalinimo) vietų pakeitimas		vieta
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	3,56	žm.val.
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,026	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,4	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,004	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,36	maš.val.

A5-346-1	Turėklų porankio posūkio (apvalinimo) sunykusių vietų pakeitimas		vieta
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	3,64	žm.val.
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,8	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,001	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,36	maš.val.

A5-347-1	Turėklų porankio figurinės dalies pakeitimas		m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,04	žm.val.
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,019	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	1,5	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,009	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,1	maš.val.

A5-348-1	Turėklų figurinio porankio sunykusių dalių pakeitimas (protezų įstatymas)		m
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,14	žm.val.
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,4	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0015	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,11	maš.val.

A5-349-1	Turėklų figurinio porankio posūkio (apvalinimo) vietų pakeitimas		vieta
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	5,96	žm.val.
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,026	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,6	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,6	maš.val.

A5-350-1	Turėklų figurinio porankio posūkio (apvalinimo) sunykusių vietų pakeitimas		vieta
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	6,06	žm.val.
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	1,2	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,0015	m³
920005	Stalių klijai	0,01	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,61	maš.val.

	53. Medinių grindų ir pagrindų zondavimas, zondavimo vietų užtaisymas

Darbų sudėtis:	1. Viršutinio sluoksnio pašalinimas.
	2. Pagrindų iškirtimas.
	3. Ankstesnių grindų dangų iškirtimas.
	4. Atlikus zondavimą lentų supjovimas ir zondavimo vietos užtaisymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-351-1	Medinių grindų ir jų pagrindų zondavimas (iki 1 kv.m ploto ir iki 15cm gylio)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,75	žm.val.
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,18	maš.val.

A5-352-1	Medinių grindų ir jų pagrindų zondavimas (iki 1 kv.m ploto ir iki 30cm gylio)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,6	žm.val.

A5-353-1	Medinių grindų ir jų pagrindo zondavimas (iki 1 kv.m ploto ir iki 50cm gylio)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	5,2	žm.val.
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,52	maš.val.

A5-354-1	Zondavimo vietų užtaisymas lentomis		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	5,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,21	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,053	m³
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,58	maš.val.

	Senamiesčio langinių, langų, durų, vartų pagaminimas pagal albumo TDK-02-78 brėžinius

	54. Pušinių vartų senamiesčiams pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Vartų elementų pagaminimas.
	2. Antiseptikavimas, pokostavimas.
	3. Vartų surinkimas.
	4. Apkaustų (individualios gamybos) pastatymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-355-1	Vartų SV-1 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	5,87	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00088	t
230112	Natūralus pokostas	0,14	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,036	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,058	m³
534022	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (1 rūš.)	0,005	m³
920005	Stalių klijai	0,24	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,4	maš.val.

A5-356-1	Vartų SV-1A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,2	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00088	t
230112	Natūralus pokostas	0,14	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,034	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,058	m³
534022	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (1 rūš.)	0,005	m³
920005	Stalių klijai	0,16	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-357-1	Vartų SV-1B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,1	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00089	t
230112	Natūralus pokostas	0,14	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,09	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,023	m³
920005	Stalių klijai	0,24	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,45	maš.val.

A5-358-1	Vartų SV-2 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,85	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00086	t
230112	Natūralus pokostas	0,17	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,018	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,064	m³
534022	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (1 rūš.)	0,007	m³
920005	Stalių klijai	0,22	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,7	maš.val.

A5-359-1	Vartų SV-2A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,2	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00086	t
230112	Natūralus pokostas	0,16	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,017	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,064	m³
534022	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (1 rūš.)	0,006	m³
920005	Stalių klijai	0,23	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,0	maš.val.

A5-360-1	Vartų SV-3 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00095	t
230112	Natūralus pokostas	0,22	kg
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,081	m³
534022	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (1 rūš.)	0,006	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,017	m³
920005	Stalių klijai	0,51	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,5	maš.val.

A5-361-1	Vartų SV-3A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,26	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00107	t
230112	Natūralus pokostas	0,17	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,013	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,098	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,002	m³
920005	Stalių klijai	0,49	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš.val.

A5-362-1	Vartų SV-3B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	6,4	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00096	t
230112	Natūralus pokostas	0,16	kg
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,013	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,083	m³
920005	Stalių klijai	0,37	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš.val.

	55. Pušinių langų blokų senamiesčių pastatams pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Šablono padarymas.
	2. Detalių (elementų) pagaminimas.
	3. Bloko surinkimas.
	4. Apkaustų, vyrių, kitų rėmų tvirtinimo detalių pritvirtinimas.
	5. Labai geras bloko aliejinis dažymas.
	6. Įstiklinimo darbai.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-363-1	Lango bloko SL2-41 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,24	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,073	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,07	m³
590010	Langų stiklas 3mm	0,97	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,2	maš.val.

A5-364-1	Lango bloko SL2-31 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	15,15	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,24	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,071	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,075	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,1	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš.val.

A5-365-1	Lango bloko SL2-21 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	15,9	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,24	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,072	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,075	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,1	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,7	maš.val.

A5-366-1	Lango bloko SL2-11 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,5	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,24	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,058	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,049	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,34	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,6	maš.val.

A5-367-1	Lango bloko SL5 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,24	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,08	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,075	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,06	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš.val.

A5-368-1	Lango bloko SL6-15 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,3	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,24	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,079	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,068	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,05	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,3	maš.val.

A5-369-1	Lango bloko SL6-24 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	20,0	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,24	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,08	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,08	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,13	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš.val.

A5-370-1	Lango bloko SL6-34 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	20,3	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,29	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,00011	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,095	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,13	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,3	maš.val.

A5-371-1	Lango bloko SL6-1R pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	13,4	žm.val.
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,29	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000166	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,08	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,068	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,13	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,3	maš.val.

A5-372-1	Lango bloko SL6-42 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	15,1	žm.val.
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,29	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000166	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,08	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,068	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,04	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,5	maš.val.

A5-373-1	Lango bloko SL6-32 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,6	žm.val.
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,23	kg
230112	Natūralus pokostas	0,2	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000085	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,078	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,068	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,131	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,8	maš.val.

A5-374-1	Lango bloko SL3-41 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,26	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000085	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,065	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,118	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,1	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,4	maš.val.

A5-375-1	Lango bloko SL3-31 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,4	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,26	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000087	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,059	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,109	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,1	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,0	maš.val.

A5-376-1	Lango bloko SL3-21 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	12,6	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,26	kg
230112	Natūralus pokostas	0,26	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000085	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,06	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,107	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,03	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,1	maš.val.

A5-377-1	Lango bloko SL3-11 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,8	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,23	kg
230112	Natūralus pokostas	0,17	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000077	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,05	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,063	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,33	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,9	maš.val.

A5-378-1	Lango bloko SL4-12 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	12,2	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,32	kg
230112	Natūralus pokostas	0,3	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,045	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,088	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,1	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,1	maš.val.

A5-379-1	Lango bloko SL4-14 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	15,6	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,28	kg
230112	Natūralus pokostas	0,26	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000147	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,058	m³
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,088	m³
590010	Langų stiklas 3mm	1,1	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,1	maš.val.

	56. Pušinių langinių pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Šablono padarymas.
	2. Detalių pagaminimas.
	3. Langinių varčių surinkimas.
	4. Apkaustų, vyrių, kitų langinių metalinių detalių pritvirtinimas.
	5. Labai geras varčių aliejinis dažymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-380-1	Langinių SLL2-11 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,3	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,2	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,026	kg
230112	Natūralus pokostas	0,21	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000135	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,068	m³
534022	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (1 rūš.)	0,008	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,1	maš.val.

A5-381-1	Langinių SLL2-21 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	13,7	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,18	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,23	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000124	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,068	m³
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,4	maš.val.

A5-382-1	Langinių SLL2-31 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,3	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,18	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,23	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000124	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,068	m³
920005	Stalių klijai	0,2	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,8	maš.val.

A5-383-1	Langinių SLL2-41 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	12,6	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,18	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,23	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000124	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,068	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,0	maš.val.

A5-384-1	Langinių SLL2-12 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,8	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,18	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000124	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,034	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-385-1	Langinių SLL2-22 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,9	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,18	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,18	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000124	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,034	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš.val.

A5-386-1	Langinių SLL2-32 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,1	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,19	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000123	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,034	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš.val.

A5-387-1	Langinių SLL2-42 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,3	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,19	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000123	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,034	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,3	maš.val.

A5-388-1	Langinių SLL2-13 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,6	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,19	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,00014	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,06	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,3	maš.val.

A5-389-1	Langinių SLL2-23 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	18,2	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,00014	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,06	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš.val.

A5-390-1	Langinių SLL2-33 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,00014	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,06	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,5	maš.val.

A5-391-1	Langinių SLL2-43 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,7	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,19	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,00014	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,06	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	4,2	maš.val.

A5-392-1	Langinių SLL2-14 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,6	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,14	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000123	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,038	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,9	maš.val.

A5-393-1	Langinių SLL2-24 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,7	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,15	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000123	t
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,038	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,8	maš.val.

A5-394-1	Langinių SLL2-34 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,9	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,15	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,5	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000123	t
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,038	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,8	maš.val.

A5-395-1	Langinių SLL2-44 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,1	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,15	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000123	t
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,038	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,024	m³
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,7	maš.val.

A5-396-1	Langinių SLL3-11 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,4	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,3	kg
230112	Natūralus pokostas	0,15	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000142	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,074	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,058	m³
810042	Skudurai	0,18	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,5	maš.val.

A5-397-1	Langinių SLL3-21 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,9	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,7	kg
230112	Natūralus pokostas	0,15	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000142	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,074	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,058	m³
810042	Skudurai	0,18	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,6	maš.val.

A5-398-1	Langinių SLL3-31 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,8	žm.val.
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,1	kg
230112	Natūralus pokostas	0,15	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000142	t
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,074	m³
534103	Lentos spygl. apipj. stor.19-22mm, 2 rūšis	0,058	m³
810042	Skudurai	0,23	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš.val.

A5-399-1	Langinių SLL4-11 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,2	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000122	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,015	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,03	m³
920005	Stalių klijai	0,08	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš.val.

A5-400-1	Langinių SLL4-21 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,9	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000122	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,015	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,03	m³
920005	Stalių klijai	0,08	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,6	maš.val.

A5-401-1	Langinių SLL4-12 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,6	žm.val.
230074	Aliejinis gruntas (paruoštas naudojimui)	0,17	kg
230103	Tirštai trinti dažai (aliejiniai baltalai)	0,25	kg
230112	Natūralus pokostas	0,19	kg
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	0,000122	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,2	m2
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	0,015	m³
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	0,03	m³
920005	Stalių klijai	0,08	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš.val.

	57. Ąžuolinių durų blokų senamiesčio pastatams pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Šablono padarymas.
	2. Detalių pagaminimas.
	3. Durų bloko surinkimas.
	4. Apkaustų pritvirtinimas.
	5. Apdailos darbai (paviršiaus paruošimas, beicavimas, lakavimas).

A. Durys parduotuvėms

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-402-1	Durų bloko SD-1 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	25,0	žm.val.
100032	Beicas	0,006	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,086	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,066	m³
120030	Statybinės vinys	0,09	kg
230237	Lakas	0,00027	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
570182	Mineralinė vata	0,005	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,13	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,3	m2
920005	Stalių klijai	0,16	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,4	maš.val.

A5-403-1	Durų bloko SD-1A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	15,9	žm.val.
100032	Beicas	0,006	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,025	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,119	m³
230237	Lakas	0,00043	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,16	m2
920005	Stalių klijai	0,21	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-404-1	Durų bloko SD-1B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	24,0	žm.val.
100032	Beicas	0,006	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,062	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,085	m³
230237	Lakas	0,00062	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
570182	Mineralinė vata	0,005	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,19	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,26	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,9	maš.val.

A5-405-1	Durų bloko SD-1C pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	50,0	žm.val.
100032	Beicas	0,006	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,044	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,092	m³
230237	Lakas	0,0005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
570182	Mineralinė vata	0,005	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,21	m2
920005	Stalių klijai	0,26	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	3,2	maš.val.

A5-406-1	Durų bloko SD-1D pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	40,0	žm.val.
100032	Beicas	0,006	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,04	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,081	m³
230237	Lakas	0,00047	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
570182	Mineralinė vata	0,005	m³
571812	Tolis TP-350 (su smėlio apibarstymu)	0,21	m2
920005	Stalių klijai	0,26	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,8	maš.val.

B. Filinginės durys gyvenamiesiems namams

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-407-1	Durų bloko SD-2 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,004	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,054	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,013	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,09	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,0031	m³
230237	Lakas	0,00046	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,2	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-408-1	Durų bloko SD-2A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,004	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,08	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,0031	m³
230237	Lakas	0,00006	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,2	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-409-1	Durų bloko SD-2B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,004	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,056	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,013	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,085	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,003	m³
230237	Lakas	0,00049	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,2	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,5	maš.val.

A5-410-1	Durų bloko SD-2C pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	30,5	žm.val.
100032	Beicas	0,04	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,061	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,078	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,15	m³
230237	Lakas	0,00049	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,2	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,9	maš.val.

A5-411-1	Durų bloko SD-3 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,027	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,098	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,13	m³
230237	Lakas	0,00042	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,1	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-412-1	Durų bloko SD-3A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,075	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,014	m³
230237	Lakas	0,00041	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,18	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-413-1	Durų bloko SD-3B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,03	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,092	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,011	m³
230237	Lakas	0,00041	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,18	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-414-1	Durų bloko SD-3C pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,03	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,106	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,011	m³
230237	Lakas	0,00041	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,18	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-415-1	Durų bloko SD-4 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,03	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,16	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,079	m³
230237	Lakas	0,0004	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,16	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-416-1	Durų bloko SD-4A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,03	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,09	m³
230237	Lakas	0,00041	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,18	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-417-1	Durų bloko SD-4B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,2	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,03	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,08	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,013	m³
230237	Lakas	0,00041	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,18	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

A5-418-1	Durų bloko SD-5 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	21,5	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,055	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,088	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,003	m³
230237	Lakas	0,00037	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,17	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš.val.

A5-419-1	Durų bloko SD-5B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	21,5	žm.val.
100032	Beicas	0,03	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,049	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,073	m³
230237	Lakas	0,00037	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,19	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,2	maš.val.

A5-420-1	Durų bloko SD-6 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,1	žm.val.
100032	Beicas	0,03	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,019	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,01	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,059	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,02	m³
230237	Lakas	0,00037	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,25	m2
920005	Stalių klijai	0,19	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,3	maš.val.

A5-421-1	Durų bloko SD-6A pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,2	žm.val.
100032	Beicas	0,002	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,038	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,03	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,002	m³
230237	Lakas	0,0003	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,3	m2
920005	Stalių klijai	0,17	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,1	maš.val.

A5-422-1	Durų bloko SD-6B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	21,2	žm.val.
100032	Beicas	0,002	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,047	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,06	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,003	m³
230237	Lakas	0,0004	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,3	m2
920005	Stalių klijai	0,2	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	2,1	maš.val.

A5-423-1	Durų bloko SD-6C pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	20,5	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,044	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,01	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,04	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,002	m³
230237	Lakas	0,00036	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,25	m2
920005	Stalių klijai	0,36	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,9	maš.val.

C. Filinginės durys administraciniams pastatams

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-424-1	Durų bloko SD-7 pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	20,4	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,051	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,025	m³
230237	Lakas	0,00049	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,45	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,8	maš.val.

A5-425-1	Durų bloko SD-7B pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	20,4	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,025	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,072	m³
100226	19-22 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,031	m³
230237	Lakas	0,00044	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
920005	Stalių klijai	0,19	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	1,8	maš.val.

A5-426-1	Durų bloko SD-7C pagaminimas		m2
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,8	žm.val.
100032	Beicas	0,003	kg
100223	50 mm storio ir daugiau 2 rūšies ąžuoliniai tašai	0,064	m³
100224	25-32 mm storio 2 rūšies ąžuolinės lentos	0,081	m³
100225	40 mm storio ir daugiau ąžuolinės lentos	0,07	m³
230237	Lakas	0,0003	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,23	m2
590010	Langų stiklas 3mm	0,3	m2
920005	Stalių klijai	0,19	kg
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,8	maš.val.

	Įvairūs darbai

	58. Įstiklinto langų bloko įstatymas į mūro sienos angą, kai bloko plotas didesnis negu 4 kv.m

Darbų sudėtis:	Langų bloko įstatymas sandarinant makrofleksu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-427-1	Įstiklintų langų blokų įstatymas į mūro sienų angas,kai blokų plotas didesnis negu 4 kv.m		m2
	Vidutinė kategorija 3.67
	Darbo sąnaudos	4,49	žm.val.
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,114	kg
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	2,5	vnt
250347	Makrofleksas	0,6	l

	59. Profiliuotų architektūrinių elementų (grindjuosčių, apvadų ir pan.) iš vertingų veislių medienos tvirtinimas

Darbų sudėtis:	1. Profiliuotų apvadų, grindjuosčių ir pan. elementų tvirtinimas prie sienų.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-428-1	Profiliuotų grindjuosčių, apvadų, pan. architektūrinių elementų iš vertingų veislių medienos tvirtinimas		m
	Vidutinė kategorija 4.25
	Darbo sąnaudos	1,88	žm.val.
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,114	kg
534938	Apvadai iš vertingų veislių medienos	1,05	m

	60. Medienos nužievinimas; konstrukcijų elementų paviršiaus tašymas; medienos paviršiaus mechaninis valymas

Darbų sudėtis:	1. Medienos nužievinimas rankiniu būdu (skutant , tašant).
	2. Konstrukcijų elementų medienos paviršiaus tašymas kirviu, suteikiant elemento paviršiui autentui būdingą faktūrą.
	3. Medienos paviršiaus valymas mažosios mechanizacijos priemonėmis

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-429-1	Medienos nužievinimas		m2
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,09	žm.val.

A5-430-1	Konstrukcijų elementų paviršiaus tašymas, suteikiant autentui būdingą faktūrą		m
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,84	žm.val.

A5-431-1	Medienos paviršiaus mechaninis valymas		dm2
	Vidutinė kategorija 2.80
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,02	maš.val.

	61. Medienos paviršiaus cheminis valymas naudojant organinius tirpiklius

Darbų sudėtis:	1. Tirpalo paruošimas.
	2. Paviršiaus tepimas.
	3. Plovimas vandeniu ir organiniais tirpikliais.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-432-1	Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais		dm2
	Vidutinė kategorija 3.15
	Darbo sąnaudos	0,29	žm.val.
100055	Oleino muilas	0,0012	kg
100520	Organiniai tirpikliai	0,01	kg

	62. Dažų sluoksnio pašalinimas nuo medienos paviršiaus (dedant kompresus)

Darbų sudėtis:	1. Minkštinančio tirpalo paruošimas.
	2. Kompreso pagaminimas.
	3. Kompreso uždėjimas ir nuėmimas (operacija kartojama du kartus).
	4. Dažų sluoksnio šalinimas skalpeliu, šepetėliais ir tamponais (operacija kartojama du kartus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-433-1	Dažų sluoksnio pašalinimas		dm2
	Vidutinė kategorija 3.20
	Darbo sąnaudos	0,95	žm.val.
100260	100% natrio šarmas	0,0006	kg
100515	Oksalo rūgštis	0,0006	kg
100520	Organiniai tirpikliai	0,01	kg

	63. Medienos dezinfekavimas kameroje

Darbų sudėtis:	1. Dezinfekavimo kameros paruošimas.
	2. Tirpalo paruošimas.
	3. Medienos fragmentų sudėjimas į kamerą ir dezinfekavimas.
	5. Medienos fragmentų išėmimas iš kameros.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-434-1	Medienos dezinfekavimas kameroje		m³
	Vidutinė kategorija 3.30
	Darbo sąnaudos	4,62	žm.val.
100521	Metilo bromidas	0,2	kg
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,23	maš.val.

	64. Medienos antiseptikavimas injektavimo būdu

Darbų sudėtis:	1. Skylutės gręžimas, medinio kamštuko pagaminimas.
	2. Tirpalo paruošimas.
	3. Injektavimas.
	4. Skylutės užtaisymas mirkytu tirpale kamšteliu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-435-1	Medienos antiseptikavimas injektavimo būdu		vnt
	Vidutinė kategorija 3.30
	Darbo sąnaudos	0,74	žm.val.
100131	Vaitspiritas	0,004	kg
100516	Pentachlorfenolas	0,0005	kg
100517	Izopropilo alkoholis	0,004	kg
210031	Antiseptikas	0,0004	t
240096	Trichloretilfosfatas	0,0015	kg
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,04	maš.val.

	65. Medienos antiseptikavimas purškimu ir tepimu

Darbų sudėtis:	1. Tirpalo paruošimas.
	2. Tirpalo purškimas (su pertrauka du kartus).
	3. Paviršiaus nutepimas tirpalu (su pertraukomis keturis kartus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-436-1	Medienos antiseptikavimas purškimu ir tepimu		m2
	Vidutinė kategorija 3.20
	Darbo sąnaudos	0,29	žm.val.
100072	Boro rūgštis	0,0005	kg
990004	Boraksas	0,0005	kg
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,01	maš.val.

	66. Medienos antiseptikavimas dedant kompresus

Darbų sudėtis:	1. Kompreso pagaminimas.
	2. Tirpalo gaminimas.
	3. Kompreso tvirtinimas.
	4. Kompreso drėkinimo sistemos įrengimas.
	5.Kompreso drėkinimas ( su pertraukomis drėkinama tris-keturis kartus).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-437-1	Medienos antiseptikavimas dedant kompresus		dm2
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	0,38	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,0004	t
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,02	maš.val.

	67. Medienos antiseptikavimas vonioje

Darbų sudėtis:	1. Tirpalo gaminimas.
	2. Tirpalo supylimas vonion.
	3. Medienos mirkymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-438-1	Medienos antiseptikavimas vonioje		dm³
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,02	žm.val.
210031	Antiseptikas	0,00035	t
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,0012	maš.val.

	68. Medienos sutvirtinimas polimerais

Darbų sudėtis:	1. Polimero tirpalo gaminimas.
	2. Tirpalo įterpimas šildant.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-439-1	Medienos tvirtinimas polimerinėmis medžiagomis		dm2
	Vidutinė kategorija 3.20
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
100518	Polietilenglikolis	0,0005	kg
100519	Etilo spiritas	0,005	kg
260529	Vanduo	0,000005	m³
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,01	maš.val.

	69. Entomologinių gadintojų paliktų angelių užtaisymas

Darbų sudėtis:	1. Specialios mastikos užtaisymui gaminimas.
	2. Angelės užtaisymas mastika.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-440-1	Entomologinių gadintojų paliktų angelių užtaisymas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,4	žm.val.
100519	Etilo spiritas	0,004	kg
230444	Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	0,003	kg
990035	Medžio pjuvenos	0,0006	kg
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,02	maš.val.

	70. Sąramų paramstymas, išsaugant angos formą

Darbų sudėtis:	1. Vietos statramsčiams paruošimas.
	2. Statramsčių gaminimas.
	3. Pakloto, pleištų gaminimas.
	4. Sąramos paramstymo įrengimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-441-1	Sąramų paramstymas, kai statramsčiai iki 4 m		parėmimo taškas
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,05	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,069	m³
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	0,02	m³
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,21	maš.val.

A5-442-1	Sąramų paramstymas, kai statramsčiai iki 12m		parėmimo taškas
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	3,1	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,05	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,28	m³
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	0,02	m³
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,31	maš.val.

	71. Išsisluoksniavusio skliauto paramstymas

Darbų sudėtis:	1. Vietos statramsčiams paruošimas.
	2. Statramsčių gaminimas.
	3. Pakloto, pleištų gaminimas.
	4. Skliauto paramstymo įrengimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A5-443-1	Skliautų paramstymas, kai statramsčiai iki 4m		parėmimo taškas
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	3,9	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,069	m³
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	0,02	m³
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,39	maš.val.

A5-444-1	Skliautų paramstymas, kai statramsčiai iki 12m		parėmimo taškas
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	5,8	žm.val.
120030	Statybinės vinys	0,1	kg
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	0,28	m³
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	0,02	m³
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,58	maš.val.

_________________